Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                                 2015 р. №

# Київ

Про затвердження Технічного регламенту

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її офіційного опублікування.

Прем’єр-міністр України                                                                   А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України 
від                      2015 р. №

Технічний регламент

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

Загальна частина

- Цей Технічний регламент встановлює вимоги, яким повинні відповідати засоби вимірювальної техніки, які призначені для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології (далі – ЗВТ), коли вони надаються на ринку та/або вводяться в експлуатацію для виконання завдань, пов'язаних із вимірюваннями.

- Дія цього Технічного регламенту поширюється на ЗВТ, перелік яких наведено у додатку 1.

- Цей Технічний регламент містить більш детальні вимоги щодо стійкості ЗВТ до електромагнітних завад ніж Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання. При цьому вимоги Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання щодо ЗВТ також повинні бути виконані.

- У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

- введення в експлуатацію – використання ЗВТ за призначенням споживачем (користувачем) в Україні в перший раз;

- виробник – будь-яка фізична або юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє ЗВТ або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує ЗВТ під своїм найменуванням чи торговельною маркою або вводить його в експлуатацію для власних цілей;

- відкликання – будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення ЗВТ, який вже було надано споживачу (користувачу);

- вузол – апаратний пристрій, згаданий як такий в національних стандартах та технічних специфікаціях, для певних ЗВТ, що функціонує незалежно і утворює ЗВТ разом з іншими вузлами, з якими він сумісний, або із сумісним ЗВТ;

- оцінка відповідності – процес доведення того, що суттєві вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються ЗВТ, були виконані;

- технічні специфікації – документи (в тому числі міжнародні стандарти, нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології), що встановлюють технічні вимоги, яким повинні задовольняти ЗВТ.

- Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, “Про стандартизацію”, “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

Застосовність до вузлів

- У випадках, коли національні стандарти та технічні специфікації для певних ЗВТ встановлюють суттєві вимоги до вузлів, положення цього Технічного регламенту повинні застосовуватися з відповідними змінами до таких вузлів.

- Вузли і ЗВТ можуть бути оцінені незалежно і окремо з метою встановлення відповідності.

Суттєві вимоги

  - ЗВТ повинен відповідати суттєвим вимогам, установленим у додатку 2 до цього Технічного регламенту, та у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ.

Надання на ринку та/або введення в експлуатацію

  - Надання на ринку та/або введення в експлуатацію на території України будь-якого ЗВТ, що відповідає вимогам цього Технічного регламенту, не може бути заборонено з причин, які випливають з цього Технічного регламенту.

  - ЗВТ можуть бути надані на ринку та/або введені в експлуатацію, тільки якщо вони відповідають вимогам  цього Технічного регламенту.

  - ЗВТ має відповідати положенням, що регулюють його введення в експлуатацію з урахуванням місцевих кліматичних умов. Для цього необхідно вибрати відповідні верхню і нижню межі температури з таблиці 1 додатку 2 до цього Технічного регламенту, і визначити умови вологості (з конденсацією або без конденсації), а також врахувати відкритість чи закритість передбачуваного місця використання.

- Якщо для ЗВТ вказані різні класи точності:

- у національних стандартах для певних ЗВТ можуть бути зазначені класи точності, які слід використовувати для певної сфери застосування ЗВТ;

- в усіх інших випадках визначаються класи точності, які повинні використовуватися для певної сфери застосування ЗВТ в межах визначених класів точності, за умови, що використання всіх класів точності дозволяється на території України.

У випадках, зазначених в підпунктах 1 або 2 цього пункту може бути використано ЗВТ більш високого класу точності, якщо власник робить такий вибір.

12 Показ та/або демонстрація ЗВТ, які не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, під час проведення ярмарків, виставок, показів чи демонстрації в інший спосіб є можливими за умови, якщо у видимому позначені буде чітко зазначено, що такі ЗВТ не можуть бути надані на ринку та/або введені в експлуатацію до приведення їх у відповідність вимогам цього Технічного регламенту.

ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Обов’язки виробників

- Виробники під час введення ЗВТ в обіг та/або введення їх в експлуатацію, гарантують, що вони були розроблені і виготовлені відповідно до суттєвих вимог, визначених в додатку 2 до цього Технічного регламенту та вимог, зазначених у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ.

- Виробники складають технічну документацію, зазначену у пунктах 47-51 цього Технічного регламенту, та виконують відповідну процедуру оцінки відповідності, наведену в пункті 46 цього Технічного регламенту, або забезпечують її виконання.

- Якщо відповідність ЗВТ застосовним вимогам цього Технічного регламенту було підтверджено встановленою процедурою оцінки відповідності, виробники складають декларацію про відповідність згідно з пунктами 52-55 цього Технічного регламенту і наносять знак відповідності та додаткове метрологічне маркування згідно з пунктами 56-69 цього Технічного регламенту.

- Виробники зберігають технічну документацію та декларацію про відповідність протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

- Виробники забезпечують, щоб процедури, які застосовуються в місцях серійного виробництва ЗВТ, підтримувалися у відповідності з цим Технічним регламентом. Зміни в конструкції ЗВТ або його характеристик, а також зміни у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ, шляхом посилання на які декларується відповідність ЗВТ, повинні бути враховані.

- Коли доцільно з огляду на характеристики ЗВТ, виробники виконують вибіркові випробування ЗВТ, що надані на ринку, розглядають та ведуть обліки скарг, невідповідних ЗВТ і відкликань ЗВТ, а також інформують розповсюджувачів про будь-який такий моніторинг.

- Виробники забезпечують, щоб на ЗВТ, які вони ввели в обіг, було нанесено позначення типу, номер партії або серійний номер, чи інший елемент, що дозволяє їх ідентифікацію, або ж, якщо розмір або характер ЗВТ не дозволяє нанесення цих даних – надавати необхідну інформацію на супроводжувальну документацію і на пакуванні, якщо таке є, у відповідності з пунктом 31 додатку 2 до цього Технічного регламенту.

- Виробники зазначають на ЗВТ своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) і контактну поштову адресу або, якщо це неможливо – зазначити цю інформацію на супроводжувальну документацію і на пакуванні, якщо таке є, відповідно до пункту 31 додатку 2 до цього Технічного регламенту. Контактні дані повинні бути викладені відповідно до закону про порядок застосування мов.

- Виробники забезпечують, щоб ЗВТ, який вони вводять в обіг, супроводжувався копією декларації про відповідність, а також інструкціями та інформацією відповідно до пункту 32 додатка 2 до цього Технічного регламенту, які виконуються відповідно до закону  про порядок застосування мов. Такі інструкції та інформація, а також будь-яке маркування, повинні бути чіткими, зрозумілими та очевидними.

- Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що ЗВТ, введений ними в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення цього ЗВТ у відповідність, його вилучення з обігу або відкликання (залежно від невідповідності). Крім того, якщо ЗВТ становить ризик, виробники повинні негайно повідомити про це органи державного ринкового нагляду (далі – орган ринкового нагляду), надаючи детальну інформацію, зокрема, про невідповідність таких ЗВТ та всі вжиті коригувальні заходи.

- Виробники зобов’язані на обґрунтований запит органу ринкового нагляду, надавати йому всю інформацію і документи у паперовій чи електронній формі, необхідні для доведення відповідності ЗВТ цьому Технічному регламенту. На вимогу зазначеного органу виробники повинні співпрацювати з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становить введений ними в обіг ЗВТ.

Обов’язки уповноважених представників

- Виробник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника.

Обов’язки, встановлені в пункті 13 цього Технічного регламенту, і обов’язок складати технічну документацію, встановлений в пункті 14 цього Технічного регламенту, не повинні бути частиною одержаного уповноваженим представником доручення.

- Уповноважений представник виконує завдання, визначені у дорученні, отриманому від виробника. Доручення повинно дозволяти уповноваженому представнику виконувати як мінімум такі дії:

- зберігати декларацію про відповідність і технічну документацію для надання її на запити органів ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг;

- на обґрунтований запит органу ринкового нагляду надавати йому всю інформацію і документацію, необхідну для доведення відповідності ЗВТ вимогам цього Технічного регламенту;

- на вимогу органу ринкового нагляду співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів для усунення ризиків, що становлять ЗВТ, на які поширюється дія доручення, одержаного уповноваженим представником.

Обов’язки імпортерів

- Імпортери вводять в обіг лише ті ЗВТ, які відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

- Перед введенням в обіг ЗВТ та/або введенням його в експлуатацію, імпортери пересвідчуються в тому, що відповідна процедура оцінки відповідності, встановлена в пункті 46 цього Технічного регламенту, була проведена виробником. Вони повинні також впевнитися в тому, що виробником складена технічна документація, на ЗВТ нанесені знак відповідності і додаткове метрологічне маркування та він супроводжується копією декларації про відповідність та іншими необхідними документами, а також що виробником виконані вимоги, встановлені у пунктах 19, 20 цього Технічного регламенту.

Якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що ЗВТ не відповідає суттєвим вимогам, встановленим в додатку 2 та вимогам, зазначеним у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ, він не повинен вводити такий ЗВТ в обіг або в експлуатацію до приведення ЗВТ у відповідність. Окрім того, якщо ЗВТ становить ризик, імпортер повинен повідомити про це виробника і органи ринкового нагляду.

- Імпортери зазначають на ЗВТ своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) і контактну поштову адресу або ж, якщо це неможливо, зазначити цю інформацію на супроводжувальну документацію і на пакуванні, якщо таке є, відповідно до пункту 31 додатку 2 до цього Технічного регламенту. Контактні дані наводяться відповідно до закону про порядок застосування мов.

- Імпортери забезпечують супроводження ЗВТ інструкціями та інформацією відповідно до пункту 32 додатку 2 до цього Технічного регламенту, складеними  відповідно до закону про порядок застосування мов. Такі інструкції та інформація, а також будь-яке маркування, повинні бути чіткими, зрозумілими та очевидними.

- Імпортери забезпечують, щоб умови зберігання чи транспортування ЗВТ, поки він перебуває під їх відповідальністю, не ставили під загрозу його відповідність суттєвим вимогам, встановленим в додатку 2 та вимогам, зазначеним у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ.

- Коли це доцільно з огляду на експлуатаційні властивості ЗВТ, імпортери проводять вибіркові випробування ЗВТ, наданих на ринку, розглядають та ведуть обліки скарг, невідповідних ЗВТ і відкликань ЗВТ, а також інформують розповсюджувачів про будь-який такий моніторинг.

- Імпортери, які вважають або мають підстави вважати, що ЗВТ, введений ними в обіг, не відповідає цьому Технічному регламенту, повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення цього ЗВТ у відповідність, його вилучення або відкликання (залежно від невідповідності). Крім того, якщо ЗВТ становить ризик, імпортери повинні інформувати про це органи ринкового нагляду, надаючи детальні відомості, зокрема, про невідповідність ЗВТ вимогам Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

- Імпортери повинні протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг, зберігати копію декларації про відповідність для надання її на запити органів ринкового нагляду, а також гарантувати надання технічної документації цим органам за їх запитом.

- На обґрунтований запит органу ринкового нагляду імпортери повинні надавати йому всю інформацію і документацію (у паперовій чи електронній формі), необхідну для доведення відповідності ЗВТ вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу імпортери зобов’язані співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів для усунення ризиків, що становлять ЗВТ, які вони ввели в обіг.

Обов’язки розповсюджувачів

- Розповсюджувачі під час надання ЗВТ на ринку та/або введення його в експлуатацію, повинні діяти з належною увагою стосовно вимог цього Технічного регламенту.

- Перед наданням ЗВТ на ринку та/або під час введення його в експлуатацію, розповсюджувачі перевіряють, що на ЗВТ нанесені знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, що ЗВТ супроводжується декларацією про відповідність та іншими необхідними документами, інструкціями та інформацією, відповідно пункту 32 додатку 2 до цього Технічного регламенту, складеними відповідно до закону про порядок застосування мов, а також, що виробник і імпортер виконали вимоги, встановлені у пунктах 19, 20, 28 цього Технічного регламенту.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що ЗВТ не відповідає суттєвим вимогам, встановленим у додатку 2, та вимогам, зазначеним у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ, він не повинен надавати ЗВТ на ринку або вводити його в експлуатацію до приведення ЗВТ у відповідність. Окрім того, якщо ЗВТ становить ризик, розповсюджувач повинен повідомити про це виробника або імпортера, а також органи ринкового нагляду.

- Розповсюджувачі забезпечують, щоб умови зберігання чи транспортування ЗВТ, поки він перебуває під їх відповідальністю, не ставили під загрозу його відповідність суттєвим вимогам, установленим в додатку 2 та вимогам, зазначеним у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ.

- Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що ЗВТ, який вони надали на ринку або ввели в експлуатацію, не відповідає цьому Технічному регламенту, зобов’язані вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення такого ЗВТ у відповідність, вилучення його з обігу або відкликання (залежно від невідповідності). Крім того, якщо ЗВТ становить ризик, розповсюджувачі зобов’язані негайно повідомити про це органи ринкового нагляду, надаючи детальні відомості, зокрема, про невідповідність ЗВТ вимогам Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

- На обґрунтований запит органу ринкового нагляду розповсюджувачі повинні надавати йому всю інформацію і документацію (у паперовій чи електронній формі), необхідну для доведення відповідності ЗВТ вимогам Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу розповсюджувачі зобов’язані співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів для усунення ризиків, що становлять ЗВТ, які вони надали на ринку.

Випадки, в яких обов’язки виробників покладаються

на імпортерів і розповсюджувачів

- У разі, якщо імпортер або розповсюджувач вводить ЗВТ в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введений в обіг ЗВТ у такий спосіб, що це може вплинути на його відповідність цьому Технічному регламенту, він вважається виробником та повинен виконувати обов’язки виробника, встановлені в пунктах 13-23 цього Технічного регламенту.

Ідентифікація суб’єктів господарювання

- Суб’єкти господарювання повинні надавати органам ринкового нагляду за їх запитами інформацію, що дозволяє ідентифікувати:

- будь-якого суб’єкта господарювання, який поставив їм ЗВТ;

- будь-якого  суб’єкта господарювання, якому вони поставили ЗВТ.

Суб’єкти господарювання надають зазначену вище інформацію, протягом 10 років після отримання та/або постачання ЗВТ.

ВІДПОВІДНІСТЬ ЗВТ

Презумпція відповідності ЗВТ

- Перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ЗВТ суттєвим вимогам, наведеним у додатку 2 цього Технічного регламенту (далі – перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

- Відповідність ЗВТ суттєвим вимогам, наведеним у додатку 2 цього Технічного регламенту, може бути також забезпечена шляхом застосування технічних специфікацій, посилання на які (або на переліки частин яких) розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

- Відповідність ЗВТ національним стандартам з переліку національних стандартів або їх частинам, а також технічним специфікаціям, зазначеним у пункті 43 цього Технічного регламенту, або їх частинам, надає презумпцію відповідності цих ЗВТ суттєвим вимогам, викладеним у додатку 2.

- Виробник може використовувати будь-яке технічне рішення, що відповідає суттєвим вимогам, встановленим у додатку 2.

Процедури оцінки відповідності

- Оцінка відповідності ЗВТ застосовним суттєвим вимогам повинна виконуватися за вибором виробника шляхом застосування однієї із процедур оцінки відповідності, наведених у додатку 1, відповідно до додатку 3 до цього Технічного регламенту.

Технічна документація

- Технічна документація повинна відображати конструкцію, процес виробництва та функціонування ЗВТ і дозволяти проводити оцінку його відповідності застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

- Технічна документація повинна бути в достатній мірі деталізованою для забезпечення дотримання таких вимог:

- визначення метрологічних характеристик;

- відтворюваність метрологічних характеристик виготовлених ЗВТ за умов проведення належних регулювань з використанням призначених для цього засобів;

- цілісність ЗВТ.

- Технічна документація повинна наскільки це необхідно стосовно оцінки та ідентифікації типу та/або ЗВТ містити таку інформацію:

- загальний опис ЗВТ;

- ескізний проект і виробничі креслення, схеми розміщення компонентів, вузлів, електричні схеми тощо;

- виробничі операції, для забезпечення стабільного виготовлення ЗВТ;

- за необхідності, описи електронних приладів з кресленнями, діаграмами, діаграмами передачі логічної та загальної інформації програмного забезпечення, що пояснюють їх характеристики і функціонування;

- описи та пояснення, необхідні для розуміння інформації, викладеної у підпунктах 2), 3) і 4) пункту 49 цього Технічного регламенту, у тому числі функціонування ЗВТ;

- список національних стандартів з переліку національних стандартів або список технічних специфікацій, зазначених у пункті 43 цього Технічного регламенту, що застосовані повністю або частково;

- описи технічних рішень, прийнятих з метою відповідності суттєвим вимогам, якщо національні стандарти з переліку національних стандартів або технічні специфікації, зазначені у пункті 43 цього Технічного регламенту,  не були застосовані повністю чи частково;

- результати конструкторських розрахунків, досліджень тощо;

- за необхідності результати відповідних випробувань, для доведення того, що тип та/або ЗВТ відповідає вимогам цього Технічного регламенту у заявлених нормованих робочих умовах та при встановлених впливах навколишнього середовища.

- сертифікати перевірки типу стосовно ЗВТ, які містять деталі, ідентичні тим, що в проектній документації.

- Виробник визначає місце нанесення пломб і маркувань на ЗВТ.

- Виробник повинен вказати застереження щодо сумісності з інтерфейсами та вузлами (в разі потреби).

Декларація про відповідність

- У декларації про відповідність заявляється про те, що виконання суттєвих вимог, визначених у додатку 2 та вимог, зазначених у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ, було доведено.

- Декларація про відповідність повинна складатися згідно з примірною структурою, встановленою в додатку 4 до цього Технічного регламенту та містити відомості, визначені відповідними модулями оцінки відповідності, встановленими у додатку 3 до цього Технічного регламенту, і постійно оновлюватися.

- У разі, якщо на ЗВТ поширюється дія кількох технічних регламентів, що вимагають складання декларації про відповідність, повинна складатися єдина декларація про відповідність стосовно усіх таких технічних регламентів. У такій декларації про відповідність повинні бути зазначені відповідні технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне опублікування.

- Виробник, шляхом складання декларації про відповідність, бере на себе відповідальність за відповідність ЗВТ вимогам, встановленим у цьому Технічному регламенті.

Маркування відповідності

- Відповідність ЗВТ цьому Технічному регламенту повинна засвідчуватися шляхом нанесення на нього знаку відповідності та додаткового метрологічного маркування, передбачених в пунктах 57-69 цього Технічного регламенту.

Загальні принципи маркування знаком відповідності

та додаткового метрологічного маркування

- Знак відповідності повинен наноситися лише виробником або його уповноваженим представником.

- Виробник шляхом нанесення знака відповідності ним самим або його уповноваженим представником вказує на те, що він бере на себе відповідальність за відповідність ЗВТ усім вимогам, які застосовуються до зазначених ЗВТ та визначені у відповідних технічних регламентах, якими  передбачене нанесення знака відповідності.

- Знак відповідності повинен бути єдиним маркуванням, що засвідчує відповідність ЗВТ вимогам, які застосовуються до зазначених ЗВТ та визначені у відповідних технічних регламентах, якими передбачене нанесення знака відповідності.

- Нанесення на ЗВТ інших маркувань, знаків або написів, які можуть вводити в оману третіх осіб щодо значення чи форми знака відповідності, забороняється. Будь-яке інше маркування може бути нанесене на ЗВТ за умови, що це не вплине негативно на видимість, розбірливість та значення знака відповідності.

- Додаткове метрологічне маркування повинно складатися зі знаку затвердження типу, форма та розміри якого наведені в додатку 5, і двох останніх цифр року його нанесення, оточених прямокутником. Висота прямокутника повинна дорівнювати висоті знака відповідності.

- При нанесенні додаткового метрологічного маркування необхідно дотримуватися загальних принципів, установлених в пунктах 57–60 цього Технічного регламенту.

Правила і умови нанесення знаку відповідності та

додаткового метрологічного маркування

- Знак відповідності і додаткове метрологічне маркування повинні бути помітними, розбірливими й незмивними, бути нанесені на ЗВТ або на табличку з технічними даними. У разі, якщо це є неможливим або не виправданим через характер ЗВТ, ці маркування повинні наноситися на супроводжувальну документацію та пакування, якщо таке є.

- Якщо ЗВТ складається з набору пристроїв, що не є його вузлами, які функціонують разом, маркування знаком відповідності і додаткове метрологічне маркування повинні наноситися на основний блок ЗВТ.

- Знак відповідності і додаткове метрологічне маркування повинні наноситися перед уведенням ЗВТ в обіг.

- Знак відповідності і додаткове метрологічне маркування можуть наноситися під час виробництва, якщо це виправдано.

- Додаткове метрологічне маркування повинно слідувати безпосередньо за знаком відповідності.

- Знак відповідності і додаткове метрологічне маркування повинні супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності (далі – призначений орган), якщо такий орган залучався на стадії контролю виробництва, як встановлено в додатку 3 до цього Технічного регламенту.

Ідентифікаційний номер призначеного органу повинен наноситися таким органом самостійно, або відповідно до його інструкцій, виробником чи його уповноваженим представником.

Ідентифікаційний номер залученого призначеного органу повинен бути незмивним або саморуйнуватися при його видаленні.

- Знак відповідності, додаткове метрологічне маркування та ідентифікаційний номер призначеного органу можуть супроводжуватись будь-яким іншим знаком, що вказує на особливий ризик або використання.

ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІВ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

Призначення

- Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом здійснюється відповідно до закону.

Вимоги до призначених органів

- Для отримання призначення орган з оцінки відповідності повинен відповідати загальним вимогам до призначених органів, визначених законом, а також спеціальним вимогам, установленим у пунктах 72-79 цього Технічного регламенту.

- Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною (особою, яка є незалежною від особи, що надає об'єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об'єкті як споживач (користувач).

Орган з оцінки відповідності, який є членом об’єднання підприємців, що представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців, які беруть участь у проектуванні, виготовленні, постачанні, монтажі, використанні чи обслуговуванні ЗВТ, які він оцінює, може вважатися такою третьою стороною, за умови доведення незалежності цього органу і відсутності будь-якого конфлікту інтересів.

- Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні бути проектувальником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за обслуговування ЗВТ, які вони оцінюють, або представником будь-якої з цих сторін. Зазначена вимога не виключає використання оцінюваних ЗВТ, які є необхідними для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання таких ЗВТ в особистих цілях.

Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника і персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні брати безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні чи збиранні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні ЗВТ, які вони оцінюють, або представляти сторони, що беруть участь у цій діяльності. Вони не повинні займатися будь-якою діяльністю, яка може суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на здійснення якої вони призначаються чи призначені. Ця вимога, зокрема, стосується послуг з консультування.

Однак, зазначені вище вимоги не виключають можливості обміну технічною інформацією між виробником та призначеним органом в цілях оцінки відповідності.

Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати, щоб діяльність субпідрядників або дочірніх підприємств, які ними залучаються  до виконання робіт з оцінки відповідності, не впливала на конфіденційність інформації, об'єктивність і неупередженість діяльності з оцінки відповідності цих органів.

- Органи з оцінки відповідності та їх персонал повинні здійснювати діяльність з оцінки відповідності з необхідною добросовісністю та технічною компетентністю у визначеній галузі та бути вільними від будь-якого тиску та спонукання, зокрема фінансового характеру, які могли б впливати на їх судження або результати їх діяльності з оцінки відповідності, особливо з боку осіб або груп осіб, заінтересованих в результатах цієї діяльності.

- Орган з оцінки відповідності повинен бути здатний виконувати всі завдання з оцінки відповідності, встановлені згідно з додатком 3 до цього Технічного регламенту і стосовно яких він призначається чи був призначений, незалежно від того, чи ці завдання виконуються самим органом з оцінки відповідності або від його імені та під його відповідальність.

Орган з оцінки відповідності в будь-який час і для кожної процедури з оцінки відповідності та кожної групи ЗВТ, щодо яких він призначається чи був призначений, повинен мати необхідні:

- персонал з технічними знаннями та достатнім і відповідним досвідом для виконання завдань з оцінки відповідності;

- описи процедур, відповідно до яких здійснюється оцінка відповідності, що забезпечують прозорість та відтворюваність цих процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні політики (правила, методики, настанови тощо) та процедури, що дозволяють розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган, та іншу діяльність;

- процедури для здійснення діяльності з оцінки відповідності з належним врахуванням величини підприємства, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій воно діє, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідних ЗВТ та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

Орган з оцінки відповідності повинен мати засоби, необхідні для виконання в належний спосіб технічних та адміністративних завдань з оцінки відповідності, а також мати доступ до всього іншого необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази.

- Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати:

- ґрунтовну технічну і професійну підготовку, що охоплює всю діяльність з оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності  був призначений;

- достатні знання вимог, що стосуються робіт з оцінки відповідності, які він виконує, та відповідні повноваження для їх проведення;

- відповідні знання і розуміння суттєвих вимог, визначених у додатку 2, та вимог, зазначених у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ, а також відповідних положень законодавства України та Європейського Союзу;

- навички складання сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення робіт з оцінки відповідності.

- Повинна бути гарантована неупередженість органів з оцінки відповідності, їх керівників, заступників керівників та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності.

Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених робіт з оцінки відповідності чи їх результатів.

- Персонал органу з оцінки відповідності повинен зберігати комерційну таємницю стосовно всієї інформації, одержаної під час виконання своїх завдань згідно з додатком 3 до цього Технічного регламенту, за винятком її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам або у випадках, передбачених у цьому Технічному регламенті та визначеними у ньому процедурами оцінки відповідності.

- Органи з оцінки відповідності повинні брати участь у відповідній діяльності із стандартизації або забезпечувати інформованість свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

Призначений орган повинен брати участь у відповідній діяльності секторальної чи міжсекторальної групи (груп) призначених органів, утвореної (утворених) згідно з пунктами 97 і 98 цього Технічного регламенту, забезпечувати інформованість свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також повинен застосовувати документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи (груп), як загальні настанови.

Залучення призначеними органами субпідрядників

та дочірніх підприємств

- У разі, якщо призначений орган залучає до виконання певних робіт, пов’язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника, або використовує ресурси дочірнього підприємства, він повинен пересвідчитися, у відповідності зазначеного субпідрядника або дочірнього підприємства вимогам, визначеним у пунктах 71-79 (крім участі у діяльності секторальної чи міжсекторальної групи (груп) призначених органів) цього Технічного регламенту, і повідомити про це орган, що призначає.

- Призначені органи несуть повну відповідальність за роботи, що виконуютьсь субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від їх місцезнаходження.

- Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть бути залучені до виконання робіт з оцінки відповідності лише за згодою замовника.

- Призначені органи повинні зберігати для надання на запити органу, що призначає, відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікацій залучених субпідрядників або дочірніх підприємств і робіт, що виконані ними відповідно до додатку 3 до цього Технічного регламенту.

Обов’язки призначених органів стосовно їх діяльності

- Призначені органи здійснюють оцінку відповідності згідно із процедурами оцінки відповідності, визначеними в додатку 3 до цього Технічного регламенту.

- Оцінка відповідності повинна проводитися у пропорційний спосіб, без покладання зайвого навантаження на суб’єктів господарювання. Призначені органи повинні здійснювати свою діяльність з належним урахуванням величини підприємства, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій воно діє, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідних ЗВТ та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

При цьому призначені органи повинні дотримуватися ступеня вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для відповідності ЗВТ цьому Технічному регламенту.

- У разі якщо призначений орган вважає, що виробником не були виконані суттєві вимоги, визначені в додатку 2, та вимоги, зазначені у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ, призначений орган повинен вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів та не видавати документ про відповідність.

- У разі якщо в ході проведення моніторингу відповідності після видачі документа про відповідність призначений орган виявить, що ЗВТ вже не відповідає вимогам, призначений орган повинен вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів і в разі необхідності призупинити або скасувати документ про відповідність.

- У разі якщо коригувальних заходів не було вжито або вони не дали необхідних результатів, призначений орган, залежно від обставин, повинен обмежити сферу, призупинити або скасувати документ про відповідність.

Розгляд апеляцій на рішення призначених органів

- Особа, яка надає ЗВТ для проведення оцінки відповідності, має право подати призначеному органу апеляцію з вимогою переглянути будь-яке рішення, прийняте цим органом стосовно зазначеного ЗВТ.

- Призначений орган розглядає апеляцію згідно з положеннями національних стандартів, що стосуються розгляду апеляцій органами з оцінки відповідності.

- У разі незгоди заявника з рішенням призначеного органу, прийнятим за результатами розгляду апеляції, це рішення може бути оскаржене шляхом подання апеляції апеляційній комісії, утвореній Мінекономрозвитку.

- Подання апеляції призначеному органу та апеляційній комісії не обмежує права заявника на звернення до суду. Рішення апеляційної комісії може бути оскаржене в судовому порядку.

- Витрати на подання апеляції та проведення повторної оцінки відповідності здійснюються за рахунок заявника. У разі якщо результати повторної оцінки відповідності відрізняються від результатів попередньої, зазначені витрати заявника відшкодовуються призначеним органом, який одержав недостовірні результати попередньої оцінки відповідності.

Обов’язки призначених органів стосовно надання інформації

- Призначені органи повинні інформувати орган, що призначає, про:

- будь-які відмови у видачі, обмеження сфери, призупинення або скасування документів про відповідність;

- будь-які обставини, що впливають на сферу та умови їх  призначення;

- будь-які запити щодо надання інформації стосовно діяльності з оцінки відповідності, одержані ними від органів ринкового нагляду;

На запит органу, що призначає, призначені органи також повинні інформувати його про діяльність з оцінки відповідності, здійснену в межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу здійснену діяльність, включаючи транскордонну діяльність та роботи за договорами субпідряду.

- Призначені органи повинні надавати іншим органам з оцінки відповідності, які призначені згідно з цим Технічним регламентом та здійснюють подібну діяльність з оцінки відповідності, що охоплює такі ж самі ЗВТ, відповідну інформацію з питань, які стосуються негативних результатів оцінки відповідності, а на запит – також  позитивних результатів оцінки відповідності.

- Інформація, зазначена в пунктах 94 і 95 цього Технічного регламенту, надається призначеними органами не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття ними відповідних рішень, виникнення обставин або одержання запитів.

Координація призначених органів

- Координацію та співпрацю між органами з оцінки відповідності, призначеними згідно з цим Технічним регламентом, стосовно введення в обіг  та правильної експлуатації ЗВТ, здійснюється у формі секторальної або міжсекторальної групи чи груп призначених органів.

- Призначені органи беруть участь у роботі секторальної або міжсекторальної групи чи груп призначених органів безпосередньо або через визначених представників.

ДЕРЖАВНИЙ РИНКОВИЙ НАГЛЯД ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ ЗВТ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ ТА КОНТРОЛЬ ЦИХ ЗВТ

- Державний ринковий нагляд за відповідністю ЗВТ вимогам технічних регламентів та контроль цих ЗВТ здійснюється відповідно до закону.

Формальна невідповідність

- Заходи щодо усунення формальної невідповідності вживаються в разі, якщо орган державного ринкового нагляду встановить будь-яку таку невідповідність:

- знак відповідності та/або додаткове метрологічне маркування було нанесено з порушеннями вимог цього Технічного регламенту;

- не було нанесено знак відповідності та/або додаткове метрологічне маркування;

- ідентифікаційний номер призначеного органу, якщо такий орган залучався на стадії контролю виробництва, нанесено з порушенням пункту 68 цього Технічного регламенту або не нанесено;

- не було складено декларацію про відповідність або декларація про відповідність не супроводжує ЗВТ;

- декларацію про відповідність складено з порушенням вимог цього Технічного регламенту;

- органу ринкового нагляду не надано доступу до технічної документації або вона є неповною;

- інформація, зазначена у пункті 20 або пункті 28 цього Технічного регламенту відсутня, неправдива або неповна;

- не виконано будь-які інші адміністративні вимоги, передбачені в  пунктах 13-23 або пунктах 26-34 цього Технічного регламенту.

______________________

Додаток 1

до Технічного регламенту

Перелік

засобів вимірювальної техніки, призначених для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології, на які поширюється дія цього Технічного регламенту

| Група засобів вимірювальної техніки, призначених для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології | Процедури оцінки відповідності* |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. Автоматизовані системи контролю і обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо) для електромеханічних систем | F1 |
| 2. Автоматизовані системи контролю і обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо) для електронних систем або систем, що містять програмний продукт | G |
| 3. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів | F1 |
| 4. Аналізатори медичного призначення: біохімічні; гематологічні; електролітів та газу в крові; імуноферментні; флуоресцентні; хемілюміносцентні електрохімічні | В+D, або B+F, або G |
| 5. Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки | В+D, або B+F, або G |
| 6. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснення контролю вод | В+D, або B+F, або G |
| 7. Аналізатори спектра та характеристик систем зв’язку | В+D, або B+F, або G |
| 8. Аудіометри чистого тону | В+D, або B+F, або G |
| 9. Блоки детектування іонізуючого випромінення | В+D, або B+F, або G |
| 10. Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) під час виконання робіт з технічного захисту інформації | В+D, або B+F, або G |
| 11. Вимірювальні канали систем радіаційного контролю | F1 або G |
| 12. Вимірювальні трансформатори струму та напруги | В+D, або B+F, або G |
| 13. Вимірювачі артеріального тиску | B+D або B+F |
| 14. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається | B + D, або B + F |
| 15. Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3-4-розрядні) | В+D, або B+F, або G |
| 16. Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок | В+D або B+F, або F1, або G |
| 17. Вимірювачі параметрів електромагнітного поля | В+D, або B+F, або G |
| 18. Вимірювачі потужності та радіоперешкод | В+D, або B+F, або G |
| 19. Вимірювачі: електростатичних зарядів; імпедансу; опору кола заземлення; опору ізоляції; параметрів релейного захисту; повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі; струму витоку в електричній мережі | В+D, або B+F, або F1, або G |
| 20. Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів | B+D, або B+F або G |
| 21. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні | В+D, або B+F, або G |
| 22. Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу) | B+D, або B+F або G |
| 23. Віброметри | В+D, або B+F, або G |
| 24. Газоаналізатори (крім аналізаторів вихлопних газів), газосигналізатори | B+D, або B+F або G |
| 25. Генератори | В+D, або B+F, або G |
| 26. Гирі | В+D, або B+F, або G |
| 27. Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення | В+D, або B+F, або G |
| 28. Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об’єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання) | B+D, або B+F або G |
| 29. Датчики навантаження ваговимірювальні | В+D, або B+F |
| 30. Дефектоскопи | В+D, або B+F, або G |
| 31. Динамометри, силовимірювальні датчики | В+D, або B+F |
| 32. Дозатори медичні піпеткові та поршневі | В+D, або B+F, або G |
| 33. Еквіваленти мереж | В+D, або B+F, або G |
| 34. Електрокардіографи | В+D, або B+F, або G |
| 35. Енцефалографи | В+D, або B+F, або G |
| 36. Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) | B+D, або B+F або G |
| 37. Кардіодефібрилятори | В+D, або B+F, або G |
| 38. Кондуктометри, pH-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю) | B+D, або B+F або G |
| 39. Кеги | F1 |
| 40. Лічильники газоподібних хімічних речовин | В+D, або B+F, або G |
| 41. Лічильники активної (класи точності 0,5–2,0; 0,2S; 0,5S) та реактивної (класи точності 0,5–3,0) електроенергії | В+D, або B+F, або G |
| 42. Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп’ютерів | В+D, або B+F, або G |
| 43. Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму | B+D або B+F |
| 44. Медичні термометри | В+D або B+F |
| 45. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні) | В+D, або B+F, або G |
| 46. Міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності | В+D, або B+F, або G |
| 47. Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту) | F1 |
| 48. Монітори пацієнта | В+D, або B+F, або G |
| 49. Нівеліри | В+D, або B+F, або G |
| 50. Осцилографи | В+D, або B+F, або G |
| 51. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів стисненим газом | В+D, або B+F, або G |
| 52. Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь | В+D, або B+F, або G |
| 53. Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені | В+D, або B+F, або G |
| 54. Пульсоксиметри | В+D, або B+F, або G |
| 55. Пурки робочі | В+D або B+F, або G |
| 56. Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози | В+D, або B+F, або G |
| 57. Реографи | F1 або G |
| 58. Рефрактометри, офтальмометри | В+D, або B+F, або F1, або G |
| 59. Рівнеміри | В+D, або B+F, або G |
| 60. Селективні вольтметри | В+D, або B+F, або G |
| 61. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації | В+D, або B+F, або F1або G |
| 62. Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, спектрометри "Сич" | В+D, або B+F, або G |
| 63. Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення в спа- та косметичних салонах | В+D, або B+F, або G |
| 64. Стаціонарні резервуари для комерційного обліку: нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні); скрапленого газу (горизонтальні циліндричні) | В+D, або B+F, або F1 |
| 65. Струмовимірювальні кліщі | В+D, або B+F, або G |
| 66. Тахеометри | В+D, або B+F, або G |
| 67. Тахографи | В+D, або B+F, або F1 |
| 68. Теодоліти | В+D, або B+F, або G |
| 69. Термінали паркувальні | В+D, або B+F, або G |
| 70. Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів) | В+D або B+F |
| 71. Тесламетри | В+D, або B+F, або G |
| 72. Ультразвукові діагностичні прилади | В+D, або B+F, або G |
| 73. Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації | В+D, або B+F, або G |
| 74. Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони | В+D, або B+F, або G |
| 75. Хроматографи газові та рідинні | В+D, або B+F, або G |
| 76. Цистерни залізничні | В+D, або B+F, або F1 |
| 77. Шумоміри | В+D, або B+F, або G |

_____________

* Відповідно до додатку 3 цього Технічного регламенту

Додаток 2

до Технічного регламенту

СУТТЄВІ ВИМОГИ

- Засіб вимірювальної техніки, який призначений для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології (далі – ЗВТ) повинен забезпечувати високий рівень метрологічної достовірності, щоб будь-яка сторона була впевнена в результаті вимірювань, він повинен бути сконструйований і виготовлений з високим рівнем якості в частині вимірювальної технології та захищеності вимірювань.

Суттєві вимоги, яким повинні відповідати ЗВТ, наведено нижче. Вони можуть бути доповнені, де необхідно, спеціальними вимогами з відповідних національних стандартів та технічних специфікацій для певних ЗВТ, в яких більш докладно викладені деякі аспекти загальних вимог.

Прийняті для виконання вимог рішення повинні враховувати передбачене застосування ЗВТ і будь-яке передбачуване їх неправильне застосування.

ВИЗНАЧЕННЯ

| Вимірювана величина | Конкретна величина, що є об'єктом вимірювання |
| --- | --- |
| Впливна величина | Величина, яка не є вимірюваною величиною, але впливає на результат вимірювання |
| Нормовані робочі умови | Значення вимірюваної величини і впливних величин, що утворюють нормальні робочі умови для ЗВТ |
| Перешкода | Впливна величина, що має значення в межах, встановлених відповідними вимогами, але поза встановлених нормованих робочих умов для ЗВТ. Впливна величина є перешкодою, якщо для цієї впливної величини не встановлені нормовані робочі умови. |
| Значення критичної зміни | Значення, за якого зміна результату вимірювання розглядається як небажана |
| Матеріальна міра | ЗВТ, призначений для постійного відтворення та/або зберігання під час його використання одного чи більше значень фізичної величини |
| Прямий продаж | Торговельна операція є прямим продажем, якщо: - результат вимірювань служить основою для визначення суми оплати; - принаймні одна зі сторін, що бере участь в операції, пов'язаній з вимірюваннями, є споживачем або будь-якою іншою стороною, що вимагає такого ж рівня захисту; - усі сторони, залучені до операції, приймають результат вимірювань одночасно в одному і у тому ж місці. |
| Кліматичні умови | Умови, за яких може експлуатуватися ЗВТ. |
| Суб’єкт господарювання, що надає комунальні послуги | Суб’єкт господарювання, що надає комунальні послуги, розглядається як постачальник електроенергії, газу, тепла або води. |

СУТТЄВІ ВИМОГИ

Допустимі похибки

- За нормованих робочих умов і за відсутності перешкод, похибка вимірювання не повинна перевищувати значення максимально допустимої похибки (МДП), яке встановлено спеціальними вимогами відповідних національних стандартів та технічних специфікацій для певних ЗВТ.

Якщо інше значення не встановлено у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ, МДП виражається як двостороннє значення відхилення від істинного значення вимірюваної величини.

- За нормованих робочих умов і за наявності перешкоди вимоги до експлуатаційних характеристик мають бути такими, як встановлено застосовними вимогами відповідних національних стандартів, та технічних специфікацій для певних ЗВТ.

Якщо ЗВТ призначено для застосування в умовах постійного впливу електромагнітного поля, то допустиме значення експлуатаційних характеристик повинно бути в межах МДП під час випробувань на вплив випромінюваного амплітудно-модульованого електромагнітного поля.

- Виробник повинен визначити кліматичні, механічні та електромагнітні умови, для яких призначене застосування ЗВТ, джерело живлення та інші впливні величини, які впливають на його точність, з урахуванням вимог, передбачених у застосовних вимогах відповідних національних стандартів та технічних специфікацій для певних ЗВТ.

Кліматичні умови навколишнього середовища

- Виробник повинен визначити найбільшу та найменшу границі температури з будь-яких значень, наведених в таблиці 1, якщо інше не зазначено у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ, і вказати, чи призначений ЗВТ для роботи в умовах вологості з конденсацією або без неї, а також у відкритому чи закритому місці.

Таблиця 1

| Температурна межа | Границі температури |
| --- | --- |
| Найбільша границя | 30 °C | 40 °C | 55 °C | 70 °C |
| Найменша границя | 5 °C | –10 °C | –25 °C | –40 °C |

Зовнішні механічні умови

- Зовнішні механічні умови класифікують за класами від М1 до М3 як описано нижче.

| M1 | До цього класу належать ЗВТ, що застосовують в місцях, які піддаються вібрації і ударам низького рівня, наприклад, ЗВТ, змонтовані на легких опорних конструкціях, що піддаються впливу незначних вібрацій і ударів, переданих поривами вітру, або поштовхами, пов'язаними з місцевими вибухами або забиванням паль, грюканням дверей тощо. |
| --- | --- |
| М2 | До цього класу належать ЗВТ, які використовують в місцях зі значним або високим рівнем вібрації і ударів, наприклад, від механізмів і машин, що проходять поруч, або близько розташованих важких машин, транспортерних стрічок тощо. |
| М3 | До цього класу належать ЗВТ, які використовують в місцях, де рівень вібрації і ударів високий або дуже високий, наприклад, для ЗВТ, встановлених безпосередньо на машинах, транспортерних стрічках тощо. |

- Наступні впливні величини враховують у відношенні до зовнішніх механічних умов:

- вібрація

- механічний удар.

Зовнішні електромагнітні умови

- Зовнішні електромагнітні умови класифікують за класами Е1, Е2 або Е3, як описано нижче, якщо вони не визначені іншим чином у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ.

| Е1 | До цього класу належать ЗВТ, які використовують в місцях з електромагнітними перешкодами, відповідними до перешкод, що можуть виникати в житлових, торговельних будівлях та будівлях підприємств легкої промисловості |
| --- | --- |
| Е2 | До цього класу належать ЗВТ, які використовують в місцях з електромагнітними перешкодами, відповідними до перешкод, які можуть виникати в інших промислових будівлях |
| Е3 | До цього класу належать ЗВТ, які живляться від акумулятора автомобіля. Такі ЗВТ повинні відповідати вимогам Е2 і таким додатковим вимогам: - падіння напруги, викликане підключенням ланцюгів стартера-мотора двигуна внутрішнього згоряння; - перехідні процеси через падіння навантаження при розрядженні акумулятора, відключеного при працюючому двигуні |

- Наступні впливні величини враховують у відношенні щодо зовнішніх електромагнітних умов:

- переривання напруги;

- короткочасні падіння напруги;

- перехідні процеси в силових та/або сигнальних ланцюгах;

- електростатичні розряди;

- радіочастотні електромагнітні поля;

- наведені радіочастотні електромагнітні поля на силових лініях та/або сигнальних ланцюгах;

- викиди напруги і струму в силових лініях та/або сигнальних ланцюгах.

Інші впливні величини

- Інші впливні величини, які необхідно враховувати, при необхідності, такі:

- коливання напруги;

- коливання частоти напруги живлення;

- частотні електромагнітні поля джерела живлення;

- будь-яка інша величина, яка може вплинути значною мірою на точність ЗВТ.

Основні правила для випробувань і визначення похибок

- При виконанні випробувань, передбачених цим Технічним регламентом, застосовують такі пункти:

Суттєві вимоги, зазначені в пунктах 2, 3 цього додатку, повинні бути перевірені для кожної відповідної впливної величини. Якщо не визначено іншим чином у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ, то застосовуються ці суттєві вимоги, за умови, що застосовується кожна впливна величина, і її вплив оцінюється окремо, а всі інші впливні величини підтримуються відносно незмінними на рівні їх номінальних значень.

Випробування повинні проводитися під час або після впливу впливної величини, залежно від того, яка умова відповідає нормальному робочому стану ЗВТ при впливі впливної величини.

Вологість навколишнього середовища

- Відповідно до кліматичних робочих умов, для яких призначений ЗВТ, можуть бути проведені випробування на вплив вологого нагрівання (без конденсації) або вологого циклічного нагрівання (з конденсацією).

- Випробування на вологе циклічне нагрівання проводяться, якщо конденсація є важливою або якщо проникнення пари буде прискорено за допомогою вентиляції. В умовах, де вологість без конденсації є визначальним фактором, вологе нагрівання є більш придатним.

Відтворюваність

- Ступінь близькості результатів послідовних вимірювань однієї і тієї ж вимірюваної величини при зміні місця вимірювання або споживача (користувача), коли всі інші умови вимірювань залишаються незмінними. Розбіжність результатів вимірювань повинна бути незначною в порівнянні з МДП.

Повторюваність

- Ступінь близькості результатів послідовних вимірювань однієї і тієї ж вимірюваної величини, виконаних в одних і тих же умовах вимірювань. Розбіжність результатів вимірювань повинна бути незначною в порівнянні з МДП.

Поріг реагування і чутливість

- ЗВТ повинен бути досить чутливим і мати досить низький поріг реагування для виконання призначеного завдання вимірювання.

Довговічність

- Конструкція ЗВТ повинна забезпечувати стабільність його метрологічних характеристик протягом встановленого виробником періоду часу за умови, що він правильно встановлений, обслуговується і застосовується згідно з інструкцією виробника та в умовах навколишнього середовища, для яких він призначений.

Надійність

- Конструкція ЗВТ повинна зменшувати, наскільки можливо, вплив перешкоди, що приводить до неточних результатів вимірювань, якщо наявність такої перешкоди не є очевидною.

Придатність

- ЗВТ не повинен мати характеристик, що сприяють його застосуванню з метою обману, при цьому можливості ненавмисного неправильного застосування повинні бути мінімальними.

- Для отримання правильних результатів ЗВТ повинен бути придатним для призначеного застосування з урахуванням реальних робочих умов і не повинен відповідати невиправданим вимогам споживача (користувача) для отримання правильного результату.

- Похибки ЗВТ, результати вимірювання якого використовуються для проведення розрахунків за комунальні послуги, при витратах або струмах поза контрольованого діапазону не повинні надмірно відхилятися.

- Якщо ЗВТ створено для вимірювання значень, постійних у часі, то він має бути нечутливий до малих змін значення вимірюваної величини, або повинен реагувати відповідним чином.

- Конструкція ЗВТ повинна бути міцною, і матеріали, з якого його виготовлено, повинні відповідати умовам, в яких ЗВТ, імовірно, застосовуватиметься.

- Конструкція ЗВТ повинна сприяти здійсненню контролю завдань вимірювання після того, як його введено в обіг або введено в експлуатацію. За необхідності,  для здійснення такого контролю,  частиною ЗВТ  повинні бути спеціальне обладнання або програмний продукт. Процедури випробувань повинні бути описані в керівництві з експлуатації.

Якщо ЗВТ має додаткове програмне забезпечення, яке підтримує і інші функції, крім вимірювальних, то програмне забезпечення, яке є в цьому випадку є критичним для метрологічних характеристик, має бути ідентифікованим і не повинно піддаватися неприпустимому впливу додаткового програмного забезпечення.

Захист від несанкціонованого втручання

- Метрологічні характеристики ЗВТ не повинні піддаватися неприпустимим впливам приєднаного до нього іншого пристрою, будь-якої функції приєднаного пристрою або будь-якого дистанційного пристрою, який приєднаний до ЗВТ.

- Компонент ЗВТ, який впливає на метрологічні характеристики, має бути сконструйований з урахуванням вимог безпеки. Передбачені заходи безпеки повинні забезпечувати підтвердження про несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ.

- Програмне забезпечення, критичне для метрологічних характеристик, повинно бути ідентифіковане як таке і захищене.

Його ідентифікація повинна легко забезпечуватися ЗВТ.

Докази втручання повинні бути доступні протягом обґрунтованого періоду часу.

- Дані вимірювань, програмне забезпечення, критичне для вимірювальних характеристик і важливих метрологічних характеристик, що зберігаються або передані, повинні бути належним чином захищені від випадкового або навмисного втручання.

- Для ЗВТ, результати вимірювання якими використовуються для проведення розрахунків за комунальні послуги, покази загальної поставленої кількості продукції або покази, з яких може бути визначено загальну кількість поставленого продукції, повне або часткове посилання на які служить основою для оплати, не повинні допускати переналаштування в період експлуатації.

Інформація, нанесена на ЗВТ або така, яка його супроводжує

- На ЗВТ повинні наноситися такі написи:

- зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг);

- відомості про його характеристики точності.

А також, за необхідності:

- дані про умови експлуатації;

- границі вимірювань;

- діапазон вимірювань;

- ідентифікаційне маркування;

- номер сертифіката перевірки типу;

- інформація про відповідність (або невідповідність) додаткових пристроїв, що забезпечують метрологічні результати, положенням цього Технічного регламенту.

- Якщо ЗВТ занадто малий або дуже чутливий для того, щоб на нього було нанесено відповідну інформацію, то ця інформація повинна наноситися на супроводжувальну документацію і на пакуванні, якщо таке є, що вимагається відповідно до положень цього Технічного регламенту.

- ЗВТ повинен супроводжуватися інформацією про його роботу, якщо тільки простота поводження з ним не робить це зайвим. Відомості мають бути легко зрозумілими і, за необхідності, включати в себе:

- нормовані робочі умови:

- класи за механічними і електромагнітними умовами;

- верхню і нижню межі температури, із зазначенням,чи можлива конденсація, чи ні, даними про те, відкрите чи закрите приміщення;

- інструкції з монтажу, обслуговування, ремонту та допустимого регулювання;

- інструкції щодо правильного застосування і всі спеціальні умови застосування;

- умови сумісності з інтерфейсами, компонентами, вузлами або іншими ЗВТ.

- Допускається не надання окремого керівництва з експлуатації для групи однакових ЗВТ, що використовуються в одному і тому ж місці або для ЗВТ, результати вимірювання якими використовуються для проведення розрахунків за комунальні послуги.

- Діапазон шкали вимірюваного значення, якщо це не обумовлено в додатках для певних ЗВТ, повинна мати вигляд  1 x 10n; 2 x 10n або 5 x 10n, де n - будь-яке ціле число або нуль. Одиниця вимірювань або її позначення повинні вказуватися поруч із числовим значенням.

- Застосовувані одиниці вимірювань і їх позначення повинні відповідати законодавству.

- Всі маркування та написи, необхідні відповідно до вимог, повинні бути зрозумілими, не стиратися, однозначними і такими, що не переносяться.

Покази

- Результат вимірювань повинен бути виведений на показувальне табло або роздрукований.

- Будь-які покази повинні бути зрозумілими і однозначними, супроводжуватися таким маркуванням і написами, які дозволяють інформувати споживача (користувача) про значення результату вимірювання. У нормальних умовах застосування зазначений результат повинен легко читатися. Додаткові покази можуть використовуватися за умови, що вони не можуть бути помилково прийняті за метрологічно контрольовані покази.

- При використанні паперової копії печатка або запис повинні бути чіткими і не стиратися.

- ЗВТ, призначений для прямих продажів, має бути сконструйований таким чином, щоб результат вимірювань одночасно було надано обом сторонам, якщо ЗВТ правильно встановлено. За критичності для прямих продажів будь-який чек, що видається споживачеві (користувачеві) додатковим пристроєм, що не відповідає застосовним вимогам цього Технічного регламенту, повинен містити відповідну обмежувальну інформацію.

- ЗВТ, призначений для застосування суб’єктом господарювання, що надає комунальні послуги, з дистанційною системою зчитування або без неї, має бути обладнаний метрологічно контрольованою системою індикації, доступною без спеціальних інструментів для споживача (користувача). Зчитувані з дисплея дані є результатом вимірювання, який служить основою для встановлення оплати.

Подальша обробка даних з метою проведення торговельної операції

- ЗВТ, не призначений для застосування суб’єктом господарювання, що надає комунальні послуги, повинен реєструвати засобами тривалої дії результат вимірювань разом з інформацією, що дозволяє ідентифікувати конкретну торговельну операцію в разі, коли:

- вимірювання не повторюється;

- ЗВТ призначено для звичайного використання за відсутності однієї зі сторін операції.

- Крім того, надійний доказ результату вимірювань та інформація про ідентифікацію операції повинні бути доступними за запитом в момент завершення вимірювань.

Оцінка відповідності

- ЗВТ має бути сконструйований таким чином, аби дозволяти проведення оцінки його відповідності вимогам цього Технічного регламенту.

________________

Додаток 3

до Технічного регламенту

Процедури оцінки відповідності

Модуль В: Перевірка типу

- Перевірка типу є частиною процедури оцінки відповідності, в якій призначений органу з оцінки відповідності (далі – призначений орган) досліджує ескізний проект засобу вимірювальної техніки, який призначений для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології (далі – ЗВТ), та підтверджує і засвідчує, що ескізний проект цього ЗВТ відповідає вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного ЗВТ.

- Перевірка типу може здійснюватися одним з таких способів:

- дослідження зразка-представника комплектного ЗВТ, передбаченого до виробництва (виготовлений типовий зразок);

- оцінка адекватності ескізного проекту ЗВТ шляхом експертизи технічної документації та підтвердних документів, визначених в пункті 16 цього додатка, із дослідженням зразків одного або кількох критичних компонентів ЗВТ, передбаченого до виробництва (поєднання виготовленого типового зразка та проекту типу);

- оцінка адекватності ескізного проекту ЗВТ шляхом експертизи технічної документації та підтвердних документів, визначених в пункті 16 цього додатка, без дослідження зразка (проект типу).

Рішення про відповідний спосіб перевірки типу та необхідна кількість зразків приймається призначеним органом.

- Виробник повинен подати заявку для перевірки типу до одного, обраного ним, призначеного органу.

Заявка повинна містити:

- найменування та місцезнаходження виробника, а також, у разі подання заявки уповноваженим представником – його найменування та місцезнаходження;

- письмову заяву про те, що подібна заявка не була подана в інший призначений орган;

- технічну документацію, згідно з описом, наведеним у пунктах 47-51 цього Технічного регламенту. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність ЗВТ застосовним вимогам цього Технічного регламенту та повинна включати адекватний аналіз і оцінку ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути вказані вимоги, які застосовуються та охоплюють, наскільки це стосується такої оцінки, проектування, виготовлення та функціонування ЗВТ.

До заявки повинні, де це прийнятно, додаватися:

- зразки-представники ЗВТ, запланованого до виробництва. Призначений орган може за необхідності затребувати додаткові зразки для виконання програми випробувань.

- підтвердні документи для доведення адекватності рішення щодо ескізного проекту. Ці підтвердні документи повинні зазначати всі використані документи, особливо, якщо відповідні національні стандарти з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ЗВТ суттєвим вимогам, наведеним у додатку 2 цього Технічного регламенту (далі – перелік національних стандартів), не були застосовані повністю. Підтвердні документи повинні містити, якщо необхідно, результати випробувань, проведених згідно з відповідними технічними специфікаціями відповідною лабораторією виробника або від його імені та під його відповідальність – іншою випробувальною лабораторією.

- Призначений орган повинен:

стосовно ЗВТ:

- провести експертизу технічної документації та підтвердних документів для оцінки адекватності ескізного проекту ЗВТ;

стосовно зразків:

- перевірити чи зразок (зразки) було виготовлено відповідно до технічної документації, і визначити елементи, які були розроблені згідно з чинними положеннями відповідних національних стандартів з переліку національних стандартів та елементи, які були розроблені згідно з відповідними технічними специфікаціями;

- провести відповідні дослідження та випробування або доручити їх проведення для перевірки того, що обрані виробником для застосування положення відповідних національних стандартів з переліку національних стандартів були застосовані правильно;

- провести відповідні дослідження та випробування або доручити їх проведення для перевірки того, що у разі не застосування положень відповідних національних стандартів з переліку національних стандартів, прийняті виробником рішення про застосування відповідних технічних специфікацій, відповідають відповідним суттєвим вимогам цього Технічного регламенту;

- узгодити з виробником місце проведення досліджень та випробувань;

стосовно інших частин ЗВТ:

- провести експертизу технічної документації і  підтвердних документів з метою оцінки адекватності ескізного проекту інших частин ЗВТ.

- Призначений орган складає звіт про оцінку, в якому наводяться дані про проведену відповідно до пункту 4 цього додатка діяльність та її результати. Призначений орган, виконуючи свої зобов’язання щодо органу, що призначає, може розкривати зміст такого звіту в повному обсязі або частково лише за згодою виробника.

- Якщо тип ЗВТ відповідає вимогам цього Технічного регламенту, призначений орган видає виробнику сертифікат перевірки типу. У цьому сертифікаті зазначаються найменування і місцезнаходження виробника, висновки перевірки, умови чинності сертифіката (якщо такі є) та  дані, необхідні для ідентифікації затвердженого типу. До сертифіката перевірки типу можуть додаватися один або кілька додатків.

У сертифікаті перевірки типу та додатках до нього  повинна міститися вся необхідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовлених ЗВТ затвердженому типу та здійснювати контроль під час експлуатації.

Зокрема, для забезпечення проведення оцінки відповідності виготовлених ЗВТ затвердженому типу на відтворюваність їх метрологічних характеристик під час їх належного регулювання із застосуванням відповідних технічних засобів, зміст сертифікату перевірки типу повинен включати:

- метрологічні характеристики типу ЗВТ;

- заходи, необхідні для забезпечення цілісності ЗВТ (пломби, ідентифікація програмного продукту тощо);

- інформацію про інші елементи, необхідні для ідентифікації ЗВТ та візуальної перевірки їх відповідності типу;

- у разі потреби, будь-яку особливу інформацію, необхідну для перевірки характеристик виготовлених ЗВТ;

- стосовно вузлів – усі необхідну інформацію для забезпечення сумісності з іншими вузлами або ЗВТ.

Сертифікат перевірки типу видається на строк, що становить 10 років від дати його видачі та може бути подовжений на кожні наступні 10 років.

У разі, якщо тип не відповідає застосовним вимогам цього Технічного регламенту, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката перевірки типу та повідомляє про це заявника з наданням детальних причин своєї відмови.

- Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни в загальновизнаному сучасному стані розвитку  техніки, які вказують на те, що затверджений тип може вже не відповідати застосовним вимогам цього Технічного регламенту, і повинен визначати, чи такі зміни потребують подальшого дослідження. Якщо це так, призначений орган повинен, відповідно, повідомити про це виробника.

- Виробник повинен інформувати призначений орган, який зберігає технічну документацію, стосовно сертифіката перевірки типу про всі зміни затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність ЗВТ суттєвим вимогам цього Технічного регламенту або на умови чинності сертифіката. Такі зміни потребують додаткового затвердження у формі додатку до первинного сертифіката перевірки типу.

- Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним сертифікати перевірки типу та/або будь-які доповнення до них, а також періодично чи на запит органу, що призначає, надавати йому перелік таких сертифікатів та/або будь-яких доповнень до них, у видачі яких цей призначений орган відмовив або які він призупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Орган, що призначає, органи державного ринкового нагляду (далі – орган ринкового нагляду) та інші призначені органи мають право за запитами одержувати копію сертифікатів перевірки типу та/або додатків до них. Орган, що призначає та органи ринкового нагляду мають право за запитами одержувати копію технічної документації та результатів досліджень, проведених призначеним органом.

Призначений орган зобов'язаний зберігати копію сертифіката перевірки типу, його додатків і доповнень, а також технічну документацію, включаючи подану виробником документацію, до закінчення строку дії такого сертифіката.

- Виробник повинен зберігати копію сертифіката перевірки типу, його додатків і доповнень разом з технічною документацією для надання на запити органів ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

- Уповноважений представник виробника може подати заявку згідно з пунктом 3 цього додатка, і виконувати обов’язки, визначені в пунктах 8 і 10 цього додатка, за умови визначення цих обов’язків у дорученні.

МОДУЛЬ D: ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПОВІ НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

- Відповідність типові за результатами забезпечення якості виробничого процесу є частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов’язки, встановлені в пунктах 13, 23 і 24 цього додатка та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні ЗВТ відповідають типові, описаному в сертифікаті перевірки типу, та вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Виробництво

- Виробник повинен застосовувати схвалену систему управління якістю для виробництва, контролю готової продукції та випробувань відповідних ЗВТ, яка визначена в пунктах 14-18 цього додатка, та підлягає нагляду згідно з пунктами 19-22 цього додатка.

Система управління якістю

- Виробник подає обраному призначеному органу заявку на оцінку його системи управління якістю стосовно відповідних ЗВТ.

Заявка повинна містити:

- найменування та місцезнаходження виробника, а у разі подання заявки уповноваженим представником – також його найменування та місцезнаходження;

- письмову заяву про те, що така ж заявка не була подана до жодного призначеного органу;

- усю відповідну інформацію стосовно ЗВТ, що розглядається;

- документацію стосовно системи управління якістю;

- технічну документацію затвердженого типу і копію сертифіката перевірки типу.

- Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність ЗВТ типові, описаному в сертифікаті перевірки типу і вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Усі прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю, повинні бути задокументовані в систематичний та впорядкований спосіб у формі письмових політик, процедур та інструкцій. Документація цієї системи управління якістю повинна дозволяти належну інтерпретацію програм якості, планів, настанов та протоколів (записів) щодо якості.

Вона повинна містити, зокрема, належний опис:

- цілей у сфері якості і організаційної структури, обов’язків та повноважень керівництва стосовно якості продукції;

- відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів та системних дій, які будуть використовуватися;

- досліджень та випробувань, які будуть проводитися перед, під час і після виготовлення, а також періодичності їх проведення;

- протоколів (записів) щодо якості, таких як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу;

- засобів моніторингу для досягнення необхідної якості продукції та ефективного функціонування системи управління якістю.

- Призначений орган оцінює систему управління якістю з метою визначення, чи відповідає вона вимогам, зазначеним у пункті 15 цього додатка.

Призначений орган повинен припускати відповідність зазначеним вище вимогам тих елементів системи управління якістю, які відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Аудиторська група повинна володіти досвідом у сфері систем управління якістю та мати  принаймні одного члена з досвідом оцінювання ЗВТ у відповідній галузі та технології виготовлення ЗВТ, а також знаннями застосовних вимог цього Технічного регламенту. Проведення аудиту повинно включати відвідування підприємств виробника з метою оцінки.

Аудиторська група оцінює технічну документацію, зазначену в підпункті 5 пункту 14 цього додатка, а також перевіряє здатність виробника визначати відповідні вимоги цього Технічного регламенту та проводити необхідні перевірки з метою забезпечення відповідності ЗВТ цим вимогам.

Призначений орган повинен повідомити виробника про своє рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

- Виробник повинен виконувати обов'язки, обумовлені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її, аби вона лишалася адекватною і ефективною.

- Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у системі управління якістю.

Призначений орган оцінює будь-які запропоновані зміни та приймає рішення, чи змінена система управління якістю буде продовжувати відповідати вимогам, зазначені у пункті 15 цього додатка, чи необхідна переоцінка.

Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки дослідження та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

- Метою нагляду є одержання впевненості в тому, що виробником належним чином виконуються зобов’язання, обумовлені схваленою системою управління якістю.

- Виробник повинен для цілей оцінки забезпечувати призначеному органу доступ до місць виробництва, перевіряння, проведення випробувань та зберігання ЗВТ і надавати йому необхідну інформацію, зокрема:

- документацію системи управління якістю;

- протоколи (записи) щодо якості, такі як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу.

- Призначений орган повинен періодично проводити аудити з метою пересвідчення у тому, що виробником підтримується та застосовується система управління якістю, а також надавати виробнику звіт про такий аудит.

- Крім того, призначений орган може здійснювати відвідування виробника без попередження. Під час таких відвідувань призначений орган, за необхідності, може з метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю проводити випробування ЗВТ, або доручати їх проведення. Призначений орган повинен надати виробникові звіт про таке відвідування, а у разі, якщо були проведені випробування – протокол випробування.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

- Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 14 цього додатка – його ідентифікаційний номер на кожний окремий ЗВТ, що відповідає типові, описаному в сертифікаті перевірки типу, і застосовним вимогам  цього Технічного регламенту.

- Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ та зберігає її для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модифікація ЗВТ, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним ЗВТ, який вводиться в обіг. Водночас у тих випадках, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ, дозволяється копії декларації про відповідність поставляти з партією або вантажем зазначених ЗВТ.

- Виробник повинен протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг, зберігати для надання органам ринкового нагляду:

- документацію, зазначену у пункті 14 цього додатка;

- інформацію стосовно змін, зазначених у пункті 18 цього додатка, які схвалені призначеним органом;

- рішення та звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 18, 21, 22 цього додатка.

- Кожний призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним схвалення систем управління якістю і повинен, періодично або за запитом, надавати органу, що призначає, список систем управління якістю, яким було відмовлено у схваленні, призупинено їх дію або іншим чином обмежено.

Уповноважений представник

- Обов'язки виробника, визначені в пунктах 14, 18, 23, 24, 25 цього додатка, від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником, за умови визначення цих обов’язків у дорученні.

МОДУЛЬ F:

ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПОВІ НА ОСНОВІ ПЕРЕВІРКИ ЗВТ

- Відповідність типові на основі перевірки ЗВТ є частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, визначені в пунктах 29, 33, 38, 39 цього додатка та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні ЗВТ, які підпадають під дію пункту 30 цього додатка, відповідають типові, описаному в сертифікаті перевірки типу і вимоги цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Виробництво

- Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовлених ЗВТ затвердженому типові, описаному в сертифікаті перевірки типу і вимогам  цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Перевірка

- Обраний виробником призначений орган проводить відповідні дослідження і випробування (або доручає їх проведення) для перевірки відповідності ЗВТ типові, описаним в сертифікаті перевірки типу, та відповідним вимогам  цього Технічного регламенту.

Дослідження і випробування для перевірки відповідності ЗВТ застосовним вимогам проводяться, за вибором виробника, або шляхом досліджень і випробувань кожного ЗВТ, як зазначено у пунктах 31 і 32 цього додатка, або шляхом досліджень та випробувань ЗВТ на основі статистичної перевірки відповідності, як зазначено у пунктах 33-37 цього додатка.

Перевірка відповідності шляхом

досліджень та випробувань кожного ЗВТ

- Усі ЗВТ повинні бути індивідуально досліджені, а також піддані встановленим у відповідному (відповідних) національному (національних) стандарті (стандартах) з переліку національних стандартів випробуванням та/або рівнозначним випробуванням, установленим у відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки відповідності ЗВТ затвердженому типові, описаному в сертифікаті перевірки типу, і застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

У разі відсутності такого національного стандарту, рішення щодо проведення відповідних випробувань приймається відповідним призначеним органом.

- Призначений орган повинен видати сертифікат відповідності стосовно проведених досліджень і випробувань та нанести свій ідентифікаційний номер на кожному затвердженому ЗВТ або під свою відповідальність доручити його нанесення.

Виробник повинен зберігати зазначені сертифікати відповідності для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

Статистична перевірка відповідності

- Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували однорідність кожної виробленої партії, та надавати свої ЗВТ для перевірки у формі однорідних партій.

- Зразок ЗВТ відбирається випадковим чином з кожної партії, згідно з вимогами пункту 35 цього додатка. Всі відібрані ЗВТ повинні бути індивідуально досліджені та піддані встановленим у відповідному (відповідних) національному (національних) стандарті (стандартах) з переліку національних стандартів випробуванням та/або рівнозначним випробуванням, установлених у відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки відповідності ЗВТ типові, описаному у сертифікаті перевірки типу та застосовним вимогам цього Технічного регламенту, а також визначення стосовно прийняття чи відхилення зазначеної партії ЗВТ. У разі відсутності такого національного стандарту з переліку національних стандартів, рішення щодо проведення належних випробувань приймається відповідним призначеним органом.

- Статистична процедура повинна відповідати таким вимогам:

Статистична перевірка відповідності повинна базуватися на характеристиках якості ЗВТ. Система відбору зразків повинна забезпечувати:

- рівень якості, що відповідає імовірності приймання 95 %, з невідповідністю менше ніж 1 %;

- граничне значення якості, що відповідає імовірності приймання 5 %, з показником невідповідності менше ніж 7 %.

- У разі прийняття партії, усі ЗВТ такої партії вважаються затвердженими, за винятком тих ЗВТ з вибірки, які не витримали випробування.

Призначений орган повинен видати сертифікат відповідності стосовно проведених досліджень і випробувань, та повинен нанести свій ідентифікаційний номер на кожному затвердженому ЗВТ або під свою відповідальність доручити його нанесення.

Виробник повинен зберігати зазначені сертифікати відповідності для надання органами ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

- У разі, якщо партію не прийнято, призначений орган повинен вжити відповідних заходів для запобігання введенню цієї партії в обіг. У випадку частого повторювання неприйняття партій, призначений орган може призупинити статистичну перевірку відповідності та вжити належних заходів.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

- Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 30 цього додатка, ідентифікаційний номер цього призначеного органу на кожному окремому ЗВТ, що відповідає затвердженому типові, описаному в сертифікаті перевірки типу, і застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

- Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ та зберігає її для надання органам ринкового нагляд протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модифікація ЗВТ, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним ЗВТ, який вводиться в обіг. Водночас у тих випадках, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ, дозволяється копії декларації про відповідність поставляти з партією або вантажем зазначених ЗВТ.

За згодою призначеного органу, зазначеного в пункті 30 цього додатка, та під його відповідальність, ідентифікаційний номер призначеного органу на ЗВТ може також наноситися виробником.

- За згодою призначеного органу та під його відповідальність, виробником може наноситися ідентифікаційний номер призначеного органу на ЗВТ під час виробничого процесу.

Уповноважений представник

- Обов'язки виробника від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником, за умови визначення цих обов’язків у в дорученні. Уповноважений представник не може виконувати зобов'язання виробника, встановлені в пунктах 29, 33 цього додатка.

МОДУЛЬ F1: ВІДПОВІДНІСТЬ НА ОСНОВІ ПЕРЕВІРКИ ЗВТ

- Відповідність на основі перевірки ЗВТ є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов’язки, визначені в пунктах 43, 44, 48, 53, 54 цього додатка та забезпечує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні ЗВТ, які підпадають під дію пункту 45 цього додатка, відповідають вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Технічна документація

- Виробник розробляє технічну документацію у відповідності з пунктами 47-51 цього Технічного регламенту. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність ЗВТ відповідним вимогам та повинна включати адекватний аналіз і оцінку ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути вказані вимоги, які застосовуються та охоплюють, наскільки це стосується такої оцінки, проектування, виготовлення та функціонування ЗВТ.

Виробник повинен зберігати технічну документацію для надання її на запити органів ринкового нагляду протягом 10 років введення  ЗВТ в обіг.

Виробництво

- Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовлених ЗВТ застосовним вимогам цього Технічного регламенту.

Перевірка

- Обраний виробником призначений орган проводить відповідні дослідження і випробування (або доручає їх проведення) для перевірки відповідності ЗВТ вимогам  цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

Дослідження і випробування з метою перевірки відповідності ЗВТ застосовним вимогам проводяться, за вибором виробника, або шляхом досліджень і випробувань кожного ЗВТ, як зазначено у пунктах 46, 47 цього додатка, або ж шляхом досліджень та випробувань ЗВТ на основі статистичної перевірки відповідності, як зазначено у пунктах 48-52 цього додатка.

Перевірка відповідності шляхом

досліджень та випробувань кожного ЗВТ

- Всі ЗВТ повинні бути індивідуально досліджені та піддані встановленим у відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів випробуванням та/або рівнозначним випробуванням, установленим у відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки ЗВТ вимогам, які застосовуються до зазначених ЗВТ.

У разі відсутності такого національного стандарту, рішення щодо проведення випробувань приймається відповідним призначеним органом.

- Призначений орган повинен видати сертифікат відповідності стосовно проведених досліджень та випробувань та нанести свій ідентифікаційний номер на кожному затвердженому ЗВТ або під свою відповідальність доручити його нанесення.

Виробник повинен зберігати зазначені сертифікати відповідності для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

Статистична перевірка відповідності

- Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес забезпечував однорідність кожної виробленої партії та надавати свої ЗВТ для перевірки у формі однорідних партій.

- Зразок ЗВТ відбирається випадковим чином з кожної партії, згідно з вимогами пункту 51 цього додатка.

- Усі відібрані ЗВТ повинні бути індивідуально досліджені та піддані встановленим у відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів випробуванням та/або ж рівнозначним випробуванням, установленим у відповідних технічних специфікаціях з метою перевірки відповідності ЗВТ застосовним вимогам цього Технічного регламенту, а також визначення того, приймається чи відхиляється зазначена партія ЗВТ. У разі відсутності такого національного стандарту з переліку національних стандартів рішення щодо проведення випробувань приймається відповідним призначеним органом.

- Статистична процедура повинна відповідати таким вимогам:

Статистична перевірка відповідності повинна базуватися на характеристиках якості ЗВТ. Система відбору зразків повинна забезпечувати:

- рівень якості, що відповідає імовірності приймання 95 %, з невідповідністю менше ніж 1 %;

- граничне значення якості, що відповідає імовірності приймання          5 %, з показником менше ніж 7 %.

- У разі прийняття партії, усі ЗВТ зазначеної партії вважаються затвердженими, за винятком тих ЗВТ з вибірки, які не витримали випробування.

Призначений орган повинен видати сертифікат відповідності стосовно проведених досліджень та випробувань і нанести свій ідентифікаційний номер на кожному затвердженому ЗВТ або під свою відповідальність доручити його нанесення.

Виробник повинен зберігати зазначені сертифікати відповідності для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

У разі, якщо партію не прийнято, призначений орган повинен вжити відповідних заходів для запобігання введенню цієї партії в обіг. У випадку частого повторювання неприйняття партій, призначений орган може призупинити статистичну перевірку відповідності та вжити належних заходів.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

- Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 45 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожному окремому ЗВТ, який відповідає застосовним вимогам  цього Технічного регламенту.

- Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної  модифікації ЗВТ для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модифікація ЗВТ, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним ЗВТ, який вводиться в обіг. Водночас у тих випадках, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ, дозволяється копії декларації про відповідність поставляти з партією або вантажем зазначених ЗВТ.

За згодою призначеного органу, зазначеного в пункті 45 цього додатка, та під його відповідальність ідентифікаційний номер призначеного органу на ЗВТ може наноситися також виробником.

- За згодою призначеного органу та під його відповідальність, виробником може наноситися ідентифікаційний номер призначеного органу на ЗВТ під час виробничого процесу.

Уповноважений представник

- Обов'язки виробника від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником, за умови визначення цих обов’язків в дорученні. Уповноважений представник не може виконувати обов'язки виробника, встановлені в абзаці першому пункту 43, пунктах 44, 48 цього додатка.

МОДУЛЬ G: ВІДПОВІДНІСТЬ НА ОСНОВІ ПЕРЕВІРКИ ОКРЕМОЇ ОДИНИЦІ

- Відповідність на основі перевірки окремої одиниці є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов’язки, встановлені в пунктах 58, 59, 61, 62 цього додатка та забезпечує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідний ЗВТ, який підпадає під дію пункту 60 цього додатка, відповідає вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного ЗВТ.

Технічна документація

- Виробник розробляє технічну документацію, згідно з пунктами     63-67 цього Технічного регламенту та забезпечує надання її призначеному органу, зазначеному у пункті 60 цього додатка. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність ЗВТ відповідним вимогам та повинна включати адекватний аналіз і оцінку ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути вказані вимоги, які застосовуються та охоплюють, наскільки це стосується такої оцінки, проектування, виготовлення та функціонування ЗВТ.

Виробник повинен зберігати технічну документацію для надання на запити органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

Виробництво

- Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовленого ЗВТ застосовним вимогами  цього Технічного регламенту.

Перевірка

- Обраний виробником призначений орган проводить відповідні дослідження та  встановлені в відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів випробування та/або проводяться рівнозначні випробування, встановлені у відповідних технічних специфікаціях (або доручає їх проведення), для перевірки відповідності ЗВТ застосовним вимогам цього Технічного регламенту. У разі відсутності такого національного стандарту з переліку національних стандартів, рішення про проведення випробувань приймається відповідним призначеним органом.

Призначений орган повинен видати сертифікат відповідності стосовно проведених досліджень та випробувань і нанести свій ідентифікаційний номер на затверджений ЗВТ, або під свою відповідальність доручити його нанесення.

Виробник повинен зберігати зазначені сертифікати відповідності для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

- Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 60 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожному окремому ЗВТ, що відповідає застосовним вимогам  цього Технічного регламенту.

- Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ та зберігає її для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модифікація ЗВТ, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися із ЗВТ.

Уповноважений представник

- Обов'язки виробника, визначені у пунктах 58, 61, 62 цього додатка від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником, за умови визначення цих обов’язків у дорученні.

______________________

Додаток 4

до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (№ ХХХХ)*

1. Засіб вимірювальної техніки, який призначений для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології (далі – ЗВТ) /модифікація ЗВТ (назва, тип, партія чи серійний номер): __________________________________

2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника: _________________________________________

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об’єкт декларації (ідентифікація ЗВТ, яка дозволяє забезпечити його простежуваність; може включати зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного ЗВТ): ___________________________

5. Об’єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів: _______________________________________________

6. Посилання на відповідні національні стандарти (їх частини), що були застосовані, або посилання на технічні специфікації (їх частини), стосовно яких декларується відповідність:____________________________________________

7. Додаткова інформація: _________________________________________

Підписано від імені та за дорученням: ______________________________

(місце та дата видання): __________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада) (підпис): ______________________

__________

* Присвоєння виробником номера декларації про відповідність є необов’язковим.

________________________

Додаток 5

до Технічного регламенту

ФОРМА ТА РОЗМІРИ ЗНАКУ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ ЗВТ

Форма та розміри знака затвердження типу діаметром 100 мм повинні  відповідати зазначеним на рисунку. Розміри знака наведено в міліметрах.

Наведені розміри є відносними. Фактичний діаметр кола, описаного навколо маркування, треба вибирати з ряду: 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100 мм.