# ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

# до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додатки 3 і 4 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні»

| Зміст положення акта законодавства | Зміст відповідного положення проекту акта |
| --- | --- |
| Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 139 |
| Додаток 3 до Технічного регламенту | ВИНЯТКИ з обмеження, визначеного в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні |
| Виняток Сфера і застосування | Виняток Сфера і строк застосування |
| 9 … до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування строк зазначеного винятку | 9 … до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю) до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1 до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, визначеної у додатку 1, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1 |
| 9(а) -І Відсутня позиція 9(а) - ІІ Відсутня позиція | 9(а) -І До 0,75% шестивалентного хрому за масою, що використовується, як антикорозійний засіб в охолоджувальному розчині систем охолодження з вуглецевої сталі абсорбційних холодильників (включаючи мінібари), призначених для роботи повністю або частково з електричним нагрівачем середньою потужністю споживаної енергії <75 Вт при безперервній роботі до 05 березня 2021 р. –для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1 9(а) -ІІ До 0,75% шестивалентного хрому за масою, що використовується як антикорозійний засіб в охолоджувальному розчині систем охолодження з вуглецевої сталі абсорбційних холодильників: - призначених для роботи повністю або частково з електричним нагрівачем із середньою потужністю споживаної енергії ≥ 75 Вт при безперервній роботі; - призначених для роботи повністю з неелектричним нагрівачем до 21 липня 2021 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1” |
| 41 … до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку | 41 … до 31 березня 2022 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10 та 11, визначених у додатку 1 до 21 липня 2021 р.- для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю) до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1 до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, визначеної у додатку 1 |
| 43 Відсутня позиція 44 Відсутня позиція | 43 Біс (2-етилгексил) фталат у ґумових деталях систем двигунів, призначених для використання в обладнанні, яке не пристосоване виключно для споживчого використання та за умови, що жоден пластифікований матеріал не контактує зі слизовими оболонками людини або не має тривалого контакту зі шкірою людини та концентрація біс (2-етилгексил) фталату не перевищує: 1) 30 відсотків від маси ґуми для - покриттів прокладок; - суцільно-ґумових прокладок, або - ґумових деталей, які входять до збірки щонайменше з трьох деталей, що використовують електричну, механічну або гідравлічну енергію для роботи, і прикріплені до двигуна. 2) 10 відсотків від маси ґуми для деталей, що містять ґуму, не зазначених у пункті 1. Для цілей цієї позиції “тривалий контакт зі шкірою людини” означає безперервний контакт тривалістю понад 10 хвилин або переривчастий контакт протягом 30 хвилин на день до 21 липня 2024 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1 44 Свинець у припої датчиків, приводів та блоків управління двигунами внутрішнього згоряння, встановлених в обладнанні, що використовується у фіксованому положенні під час роботи, що призначене для осіб, які пройшли професійну підготовку, а також використовується непрофесійними користувачами до 21 липня 2024 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1” |
| Додаток 4 до Технічного регламенту ВИНЯТОК з обмеження, визначеного в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, які стосуються медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю |
| 37 … до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку 41 … до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку | 37 … до 31 грудня 2025 р. 41 … до 31 березня 2022 р. |
| 44 Відсутня позиція | 44 Кадмій у трубках для відеокамер, стійких до випромінювання, призначених для камер з роздільною здатністю в центрі більше 450 телевізійних ліній, які використовуються в середовищах із впливом іонізуючого випромінювання понад 100 Гр/год та загальною дозою понад 100 кГр до 31 березня 2027 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 9, визначеної у додатку 1” |

Міністр розвитку

економіки, торгівлі та

сільського господарства України                                        	                                                                         Ігор ПЕТРАШКО

___ ___________ 20__р.