АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про затвердження Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень" (далі – проект постанови)

I. Визначення проблеми

Шум – одна з форм фізичного (хвильового) забруднення навколишнього середовища. Він виникає внаслідок коливальних змін тиску повітря. Загалом це хаотичне нагромадження звуків різної частоти, потужності (амплітуди) і тривалості, які виходять за межі звукового комфорту. Відрізняють шум постійний, непостійний, періодичний, переривчастий, імпульсний. Шуми шкідливо впливають на здоров'я людей, знижують їх працездатність, викликають захворювання органів слуху (глухоту), ендокринної, нервової, серцево-судинної системи (гіпертонія). Адаптація організму до шуму практично неможлива, тому регулювання й обмеження шумового забруднення оточення – важливий і обов'язковий захід.

Одиницею вимірювання шуму є фізична одиниця децибел (дБ) – відношення діючого значення звукового тиску до мінімального значення, котре сприймається вухом людини.

Відповідний звуковий ландшафт існував на Землі завжди, і людина завжди використовувала властивості середовища як провідника, носія звуків. Шум оточуючого природного середовища становить 30 – 60 децибел. За сучасних умов до природного фону додаються виробничі і транспортні шуми, рівень яких нерідко вище 100 децибел. Джерелами шумів є всі види транспорту, промислові об'єкти, гучномовні пристрої, ліфти, телевізори, радіоприймачі, музичні інструменти, юрби людей тощо.

Інтенсивність шуму від різних джерел

| Джерело шуму | Рівень шуму, дБА |
| --- | --- |
| Зимовий ліс у тиху погоду | 0 |
| Шепіт | 20 |
| Сільська місцевість | 30 |
| Бібліотека | 40 |
| Салон автомобіля | 70 |
| Відбійний молоток | 90 |
| Важкий грузовик | 100 |
| Концерт популярної музики | 110 |
| Блискавка | 130 |
| Реактивний літак на віддалі 25 м | 140 |
| Старт космічного корабля | 150 |

Сто років тому рівень шуму на центральних магістралях великих міст не перевищував 60 дБ.

На пристосування до сильного шуму організм людини витрачає велику кількість енергії, перенапружується нервова система, виникають втома, нервові й психічні розлади. Шум шкідливий не тільки для людини, а й для рослин і тварин.

За сучасних умов боротьба з шумом є технічно важкою і потребує комплексу заходів технічного, організаційного і медичного характеру на всіх стадіях проектування, будівництва, експлуатації машин і устаткування.

Важливо знищувати джерела шуму, створювати безшумні або малошумні машини і технологічні процеси, транспортне й промислове устаткування.

В якості допустимих норм встановлюють такі рівні шуму, дія яких протягом тривалого часу не викликає зниження гостроти слуху і забезпечує задовільну розбірливість мови на відстані 1,5 м від співрозмовника. Больовий поріг визначається силою звуку, що дорівнює 140 дБ. Шум хвиль, наприклад, за слабкого вітру, становить 8–10 дБ, нормальна розмова –  40 дБ, шум поблизу автомобіля – 70-90 дБ, шум від осьових вентиляторів – 105 дБ. Допустима межа сили звуку в залежності від умов –  45–85 дБ.

За рівня шумового фону 70 дБ виникають розлади ендокринної системи людини, значно збільшується кількість неврозів та психозів. При тривалій дії шуму в 90 дБ може порушитися слух, а тривала дія шуму 120 дБ викликає фізичний біль і стає нестерпною. Виникають також розлади центральної нервової системи, серцево-судинні захворювання, гіпертонія, психічна пригніченість тощо.

Звукові хвилі частотою нижче 16 Гц сприймаються людиною не як звук, а як вібрація. Вібрація спричиняє тремтіння або струси всього тіла чи окремих його частин під час різних робіт (бетоноукладання, пневмоелектроподрібнення порід чи шляхового покриття, роботи з відбійним молотком, розпилювання матеріалів тощо). Тривалі вібрації завдають великої шкоди здоров'ю – 
від сильної втоми й незначних змін багатьох функцій організму до струсу мозку, розривів тканин, порушень серцевої діяльності, нервової системи, деформації м'язів і кісток, порушення чутливості шкіри тощо.

На сьогоднішній день в Україні відсутні нормативно-правові акти, які регламентують вимоги до обладнання, що використовується ззовні приміщень, яке призводить до шумового випромінювання у навколишнє середовище.

Тоді як в Європейському Союзі з 2000 року діє Директива 2000/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 травня 2000 р. щодо наближення законів держав-членів стосовно шумового випромінювання у довкіллі шляхом використання обладнання на відкритому повітрі (далі – Директива 2000/14/ЄС).

Ураховуючи зазначене, виникла необхідність розроблення Технічного регламенту щодо встановлення вимог шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень (далі – Технічний регламент).

Дія цього Технічного регламенту поширюватиметься на певне обладнання, що використовується ззовні приміщень, перелік якого наведений в цьому Технічному регламенті та визначення якого наведено у додатку 1.

Дія цього Технічного регламенту поширюватиметься тільки на обладнання, яке вводиться в обіг або експлуатацію як суцільний об’єкт, придатний для використання за призначенням. Додаткові пристрої, які не потребують підключення до елементів живлення та окремо вводяться в обіг або в експлуатацію, не є об’єктом цього Технічного регламенту, крім ручних бетоноломів та вибійних молотків, а також гідравлічних молотів.

Обладнання, що використовується ззовні приміщень – це обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344), яке є або самохідним, або може бути рухомим і яке, незалежно від елементу(ів) керування, призначене для використання відповідно до його типу на відкритому повітрі та спричиняє шумове випромінювання у навколишнє середовище.

Встановлення вимог до такого обладнання призведе до покращення шумових характеристик відповідного обладнання та поступово витіснить з ринку України обладнання з найбільшим негативним впливом на здоров’я людей та навколишнє середовище.

Відповідно до положень статті 56 Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) Україна має імплементувати положення відповідних актів законодавства ЄС до національного законодавства відповідно до графіку Додатка ІІІ до вказаної Угоди про асоціацію.

Крім того, прийняття проекту постанови наблизить Україну до підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (далі – Угода АСАА) з Європейським Союзом у сфері машин, які є об’єктом Директиви 2000/14/ЄС.

Отже, проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, полягає в недостатньому рівні безпечності шумового випромінювання обладнання, що використовується ззовні приміщень, яке потрапляє на ринок України для людей, тварин та навколишнього середовища, та існуванні технічних бар'єрів у взаємній торгівлі між Україною та ЄС.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

| Групи | Так | Ні |
| --- | --- | --- |
| Громадяни | Так |  |
| Держава | Так |  |
| Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва | Так |  |

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки це не буде відповідати вимогам чинного законодавства України.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акту, оскільки такого регуляторного акту не існує.

II. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є необхідність адаптації нормативно-правових актів України до законодавства Європейського Союзу та запровадження у сфері технічного регулювання технічних регламентів, які забезпечують формування спільного ринку України та ЄС у сфері обладнання, що використовується ззовні приміщень, яке призводить до шумового випромінювання у навколишнє середовище, відповідно до Угоди про асоціацію.

Згідно з статтею 9 Закону, цілями прийняття технічних регламентів є захист життя та здоров’я людей, тварин і рослин, охорона довкілля та природних ресурсів, забезпечення енергоефективності, захист майна, забезпечення національної безпеки та запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача (користувача) в оману.

Основними цілями розроблення проекту регуляторного акта є:

підвищення рівня безпечності обладнання, що використовується ззовні приміщень стосовно шумового випромінювання, до загальноєвропейського, шляхом встановлення вимог згідно з якими зазначене обладнання буде здатним функціонувати безпечно і не представляти небезпеку для людей, тварин та навколишнього середовища;

встановлення однакових вимог щодо безпечності обладнання, що використовується ззовні приміщень, з метою усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС, що покращить доступ продукції українських виробників на європейський ринок та сприятиме підвищенню її конкурентоспроможності у світі;

забезпечення поступового усунення з ринку обладнання, що здійснює найбільш негативний акустичний вплив на людей, тварин та навколишнє середовище;

запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману;

Цей проект регуляторного акта має сприяти в цілому розв’язанню проблеми, зазначеної в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

| Вид альтернативи | Опис альтернативи |
| --- | --- |
| Альтернатива 1 | Прийняття проекту постанови |
| Альтернатива 2 | Збереження чинного регулювання |

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Альтернатива 1. Прийняття проекту постанови | Високі, передбачає приведення системи технічного регулювання України у відповідність з практикою ЄС для промислової продукції, а саме, обладнання, що використовується ззовні приміщень. Сприятиме створенню умов для підписання Україною Угоди АСАА з ЄС у цій сфері; усуненню технічних бар’єрів в торгівлі | Впровадження вимог регуляторного акта державними органами не потребує додаткових витрат з бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень відповідних органів та діючого законодавства |
| Альтернатива 2. Збереження чинного регулювання | Відсутні, оскільки дана ситуація призведе до невідповідності вимог чинного законодавства України з відповідними нормами законодавства ЄС | Не виконання зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію |

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Альтернатива 1. Прийняття проекту постанови | Високі, запобігання наданню на ринку небезпечної та/або не відповідної встановленим вимогам продукції. (захист інтересів громадян шляхом отримання безпечної продукції) | Додаткових витрат не потребує |
| Альтернатива 2. Збереження чинного регулювання | Відсутні | Низький рівень захисту від небезпечної продукції, зокрема обладнання, що використовується ззовні приміщень, шумовий рівень якого може становити загрозу життю, здоров’ю людей, тварин та навколишньому середовищу |

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

| Показник | Великі | Середні | Малі/з них мікро | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання (код 28.92 згідно з КВЕД ДК 009:2010 "виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва"), одиниць* | _ | 28 | 207 | 137 | 235 |
| Разом | _ | 28 | 207 | 137 | 235 |
| Питома вага групи у загальній кількості, відсотків | _ | 11,9% | 88,1% | 58,3% | 100% |

* Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконувати вимоги регулювання визначена згідно з листом Державної служби статистики України від 16.04.2019 № 04.1-07/42-19.

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Альтернатива 1. Прийняття проекту постанови | Високі (усунення технічних бар’єрів у торгівлі між ЄС та Україною) | 240872,80 грн |
|  | З прийняттям проекту постанови буде забезпечено гармонізацію національних вимог до обладнання, що використовується ззовні приміщень, з нормами Директиви 2000/14/ЄС, а також приведено його положення у відповідність до національного законодавства у сфері технічного регулювання. Таким чином, прийняття постанови надасть можливість укласти Угоду АСАА у цій сфері, внаслідок чого українські виробники зможуть вільно потрапляти без додаткових процедур оцінки відповідності на ринок ЄС, що знизить собівартість обладнання та збільшить її конкурентоздатність. Одночасно положення проекту регуляторного акта є досить простими та чітко врегульовують права та обов’язки суб'єктів, на які буде поширюватися дія даного акту. |  |
| Альтернатива 2. Збереження чинного регулювання | Відсутні | 0,0 грн. |

| Сумарні витрати за альтернативами | Сума витрат, гривень |
| --- | --- |
| Альтернатива 1. Прийняття проекту постанови Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта") | Витрати за рік: 240872,80 грн За п’ять років: 375272,80 грн |
| Альтернатива 2. Збереження чинного регулювання Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта") | 0,0 грн. |

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

| Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) | Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) | Коментарі щодо присвоєння відповідного бала |
| --- | --- | --- |
| Альтернатива 1. Прийняття проекту постанови | 4 | Гармонізація й максимальне наближення Технічного регламенту щодо встановлення вимог шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень, до структури та послідовності викладу положень з відповідними нормами Директиви 2000/14/ЄС, а також приведено його положення у відповідність до національного законодавства у сфері технічного регулювання, надасть можливість укласти Угоду АСАА у цій сфері, внаслідок чого українські виробники зможуть вільно потрапляти без додаткових процедур оцінки відповідності на ринок ЄС, що знизить собівартість обладнання, що використовується ззовні приміщень, та збільшить її конкурентоздатність, а також дозволить знизити вартість обладнання іноземного виробництва на ринку України. Підвищиться рівень безпечності обладнання, що використовується ззовні приміщень, що поставить обладнання вітчизняних виробників на один рівень з європейськими виробниками та підвищить її конкурентоздатність на ринку. |
| Альтернатива 2. Збереження чинного регулювання | 1 | Збереження чинного регулювання не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання тим самим створює перешкоди для підписання Україною Угоди АСАА у одному з пріоритетних секторів промислової продукції, що в свою чергу призведе до технічних бар’єрів в торгівлі. |

| Рейтинг результативності | Вигоди (підсумок) | Витрати (підсумок) | Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу |
| --- | --- | --- | --- |
| Альтернатива 1. Прийняття проекту постанови | Вирішення проблеми | Відсутні | Є найбільш оптимальною серед запропонованих альтернатив, оскільки дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання. Обрання зазначеної альтернативи надасть можливість реалізувати проект постанови в частині приведення Технічного регламенту у відповідність до Директиви 2000/14/ЄС та законодавства України |
| Альтернатива 2. Збереження чинного регулювання | Не вирішення проблеми | Відсутні | Обрання зазначеної альтернативи призведе до невідповідності вимог чинного законодавства України |

| Рейтинг | Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи | Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта |
| --- | --- | --- |
| Альтернатива 1. Прийняття проекту постанови | Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо встановлення вимог шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень" шляхом гармонізації зазначеного Технічного регламенту з Директивою 2000/14/ЄС є найбільш обґрунтованим та ефективним способом досягнення поставлених цілей щодо безумовної адаптації українського законодавства до законодавства ЄС у зазначеній сфері. Підвищення рівня безпечності та конкурентоздатності обладнання, що використовується ззовні приміщень, є вигідним як для споживачів так і для вітчизняних виробників. | Х |
| Альтернатива 2. Збереження чинного регулювання | У разі залишення існуючої на даний час ситуації не можуть бути створені умови для безумовної адаптації українського законодавства до законодавства ЄС у сфері технічного регулювання обладнання, що використовується ззовні приміщень, та нормальної конкуренції вітчизняного виробника цього обладнання на європейському та світовому ринках. Тому, виходячи з інтересів держави та вітчизняного товаровиробника, можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися, оскільки окреслена у першому розділі аналізу регуляторного впливу проблема потребує засобів, які б забезпечили її ефективне вирішення. | Х |

Альтернативи прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо встановлення вимог шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень" немає.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є прийняття регуляторного акта, яким пропонується затвердити Технічний регламент щодо встановлення вимог шумового випромінювання у навколишнє середовище від          обладнання, що використовується ззовні приміщень максимально приведений у відповідність із положеннями Директиви 2000/14/ЄС.

Проектом постанови визначено:

об’єкти обмеження звукової потужності та їх допустимий рівень звукової потужності;

об’єкти маркування позначкою гарантованого рівня звукової потужності;

обов’язки суб’єктів господарювання (виробників, уповноважених представників, осіб, які вводять обладнання в обіг (імпортерів) або експлуатацію на території України);

положення щодо презумпції відповідності обладнання;

процедури оцінки відповідності для кожного типу обладнання:

процедура внутрішнього контролю виробництва;

процедура внутрішнього контролю виробництва з оцінюванням технічної документації та періодичними перевірками;

процедура перевірки одиниці обладнання;

процедура цілковитого забезпечення якості.

питання, пов’язані зі складанням декларації про відповідність та її супроводженням обладнання, нанесенням знака відповідності технічним регламентам та позначки гарантованого рівня звукової потужності;

положення щодо здійснення державного ринкового нагляду;

методики вимірювання шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень.

Для досягнення цієї цілі проектом постанови передбачається:

затвердити Технічний регламент щодо встановлення вимог шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень;

установити, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію обладнання, яке було введено в обіг до дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності такого обладнання усім чи окремим вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою;

внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України 
від 28.12.2016 № 1069 "Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд";

визначити строк набрання чинності проекту постанови – через рік з дня її офіційного опублікування.

Заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми:

погодити проект постанови з Мінфіном, МОЗ, Держпраці, Мінагрополітики, Держпродспоживслужбою, ДРС.

направити проект постанови на правову експертизу до Мін’юсту;

забезпечити інформування громадськості щодо вимог регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (http://me.gov.ua) відповідно до статті 17 Закону та статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (10.04.2019 проект регуляторного акт оприлюднений на сайті в розділі "Обговорення проектів документів", наразі зауважень та пропозицій не надходило);

забезпечити інформування суб’єктів господарювання на сферу дії яких поширюватиметься регуляторний акт про вимоги регуляторного акта шляхом проведення семінарів;

забезпечити інформування членів Світової організації торгівлі (СОТ)  про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення (нотифікації) на офіційному сайті СОТ – https://www.wto.org (G/TBT/N/UKR/151).

Реалізація положень проекту постанови:

забезпечить вирішення визначених проблем; сприятиме розвитку галузі промисловості; стимулюватиме ділову активність на ринку обладнання, що використовується ззовні приміщень; встановлюватиме гармонізовані з європейськими вимоги до шумового випромінювання такого обладнання, проведення оцінки відповідності, маркування, введенні в обіг.

Дії суб’єктів господарювання – ознайомитися з регуляторним актом та дотримуватися його вимог.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно 
від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади
 чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, 
які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Впровадження положень проекту постанови забезпечить приведення національного законодавства у відповідність із нормами законодавства Європейського Союзу, що у свою чергу сприятиме:

забезпечення населення безпечним обладнання, що використовується ззовні приміщень;

створенню умов для підписання Україною Угоди АСАА з Європейським Союзом у сфері машин, які є об’єктом Директиви 2000/14/ЄС;

усуненню технічних бар’єрів в торгівлі.

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування не здійснюється.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (Тест малого підприємництва) наведено 
в Додатку 2 цього аналізу регуляторного впливу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта відповідно до європейських норм не обмежується, оскільки встановлення вимог до шумових характеристик обладнання, що використовується ззовні приміщень, нагляд і контроль за цим обладнанням мають постійний характер.

Строк набрання чинності регуляторного акта встановлено згідно з Законом − через рік з дня його опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності проекту постанови, як регуляторного акта є:

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не прогнозується;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта – не прогнозується;

4) кількість звернень від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

5) кількість проведених перевірок та кількість перевірок, за результатами яких встановлено порушення за результатами державного ринкового нагляду, пов’язаних з дією акта;

6) кількість перевіреної продукції та кількість, що не відповідає встановленим вимогам  в одиницях виміру (шт.);

7) кількість суб'єктів господарювання, які вживали відповідних заходів щодо усунення формальної невідповідності вимогам регуляторного акту;

8) суми господарських штрафів, накладених за невиконання вимог акту;

9) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта – достатньо високий.

З цією метою проект регуляторного акту оприлюднений на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (http://me.gov.ua) у розділі "Документи" підрозділі "Обговорення проектів документів" для громадського обговорення, а після прийняття акта він буде опублікований у засобах масової інформації та розміщений на сайтах Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та в інформаційно-аналітичній системі "Ліга".

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
 відстеження результативності дії регуляторного акта

Мінекономрозвитку буде здійснювати базове, повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта у строки, встановлені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Проведення відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом шляхом аналізу статистичних даних та аналізу звернень заінтересованих осіб щодо необхідності перегляду нормативно-правового акту з метою внесення до нього змін.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через один рік, після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом збирання статистичних даних, одержання пропозицій до нього, їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Перший віце-прем’єр-міністр

України – Міністр економічного

розвитку і торгівлі України                                                          Степан  КУБІВ

Додаток 1

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,
 які виникають внаслідок дії регуляторного акта

| Поряд-ковий номер | Витрати | За перший рік | За п’ять років |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень | 5602,60 | 5602,60 |
| 2. | Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень | 2000,0 | 6800,0 |
| 7. | Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Інше (витрати на проведення оцінки відповідності (випробувань), гривень | 1000,00 | 1000,00 |
| 9. | РАЗОМ (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8), гривень | 8602,6 | 13402,60 |
| 10. | Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць | 28,0 | 28,0 |
| 11. | Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень | 240872,80 | 375272,80 |

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

| Вид витрат | У перший рік | Періодичні (за рік) | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень | 2 дні (час, який витрачається суб’єктами на підвищення кваліфікації персоналу) Х 1 особа (кількість осіб, що проходить підвищення кваліфікації) Х 434,00 грн (сума заробітної плати за 1 день перебування у відрядженні виходячи з середньомісячної заробітної плати) + 417,30 грн/день (сума добових для відряджень по Україні на 2019 рік) + (1500 орієнтовна вартість проїзду до місця призначення і назад + проживання) + 2400,00 грн (орієнтовна вартість семінару) = 5602,60 грн вартість 1 дня роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати = 9546,00 грн / 22 дні (кількість робочих днів у 1 місяці) = 434,00 грн | 0,00 грн (припущено, що суб’єкт з метою виконання вимоги регулювання проводить навчання/підвищення кваліфікації персоналу лише в перший рік; за результатами консультацій | 5602,60 грн |

| Вид витрат | Витрати на сплату податків та зборів (змінених/ нововведених) (за рік) | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- |
| 2. Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень | не передбачені | не передбачені |

| Вид витрат | Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) | Витрати на оплату штрафних санкцій за рік | Разом за рік | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень | не передбачені | не передбачені | не передбачені | не передбачені |

| Вид витрат | Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) | Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) | Разом за рік | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень | не передбачені | не передбачені | не передбачені | не передбачені |

| Вид витрат | Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експерт-тизи, тощо) | Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий) | Разом за рік (стартовий) | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |

| Вид витрат | За рік (стартовий) | Періодичні (за наступний рік) | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) | 25 пачок (кількість паперу А4) Х 80 грн/пач (вартість 1 пачки паперу А4) = 2000,00 грн | 15 пачок (кількість паперу А4) Х 80 грн/пач (вартість 1 пачки паперу А4) = 1200,00 грн | 2000,0 (витрати за рік стартовий) + 1200,0 (витрати за наступний рік) Х 4 роки = 6800,00 грн |

| Вид витрат | Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- |
| 7. Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу | не передбачені | не передбачені |

| Вид витрат | Витрати на проведення відповідних процедур (за рік) | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- |
| 8. Інше (витрати на проведення оцінки відповідності (випробувань), гривень | 1000,00 грн (вартість процедури) Х 1 (кількість процедур) = 1000,00 грн | 1000,00 грн (вартість процедури) Х 1 (кількість процедур) = 1000,00 грн |

Додаток 2

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з квітня 2019 р. по червень 2019 р.

| Порядковий номер | Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) | Кількість учасників консультацій, осіб | Основні результати консультацій (опис) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консультації з експертами Проекту "Технічна допомога Міністерству економічного розвитку і торгівлі України з питань впровадження нового законодавства у сфері технічних регламентів, оцінки відповідності, метрології та стандартизації" | 10 | Проведено консультації щодо відповідності проекту Технічного регламенту відповідному європейському регламенту |
| 2 | Запити до Держстату України щодо надання статистичної інформації щодо кількості суб’єктів господарювання великого, середнього, малого та мікропідприємництва за останній звітний період | + | Отримано статистичні дані |
| 3 | Запити до Конфедерації роботодавців України, Федерації роботодавців України, Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій | 4 | Представлено проект Технічного регламенту з метою визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів господарювання; отримано погодження, зауваження та пропозиції до проекту Технічного регламенту |
| 4 | Семінар "Державний ринковий нагляд за нехарчовою продукцією. Оцінка відповідності – як надійний інструмент підтвердження безпечності продукції" (23.05.2019) | 30 | Представлено проект Технічного регламенту з метою визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів господарювання |
| 5 | Консультації з Мінсоцполітики, Держпраці | 5 | Проведено консультації щодо проекту Технічного регламенту |
| 6 | Консультації із представниками органів з оцінки відповідності: ДП "Укрметртестстандарт", ДП "НТЦ "СТАНКОСЕРТ", ДП ДНДІ "Система", Органу з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування і систем якості НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", ДП "СВЦОО", ТОВ "ТЕСКО" | 10 | Проведено консультації щодо впливу проекту Технічного регламенту на суб’єктів господарювання |

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро– та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 207 одиниць, у тому числі малого підприємництва 70 одиниць та мікропідприємництва 137 одиниць;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості відсотків суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 88,1%.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

| Порядковий номер | Найменування оцінки | У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) | Періодичні (за наступний рік) | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання |
| 1. | Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці | 0,00 грн (витрати відсутні) | 0,00 грн (витрати відсутні) | 0,00 грн (витрати відсутні) |
| 2. | Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула: прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва | 0,00 грн (витрати відсутні) | 0,00 грн (витрати відсутні) | 0,00 грн (витрати відсутні) |
| 3. | Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва | 0,00 грн (витрати відсутні)) | 0,00 грн (витрати відсутні) | 0,00 грн (витрати відсутні) |
| 4. | Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва | 0,00 грн (витрати відсутні) | 0,00 грн (витрати відсутні) | 0,00 грн (витрати відсутні) |
| 5. | Інші процедури (проведення оцінки відповідності (випробувань) | 1000,00 грн (вартість процедури) Х 1 (кількість процедур) = 1000,00 грн | 0,00 грн (припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регу-лювання лише в перший рік) | 1000,00 грн (вартість процедури) Х 1 (кількість процедур) = 1000,00 грн |
| 6. | Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 1000,00 грн | Х | 1000,00 грн |
| 7. | Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць | 207 | Х | 207 |
| 8. | Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7) | 1000,00 грн (рядок 6) Х 207 (рядок 7) = 207000,00 грн | Х | 1000,00 грн (рядок 6) Х 207 (рядок 7) = 207000,00 грн |
| Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування |
| 9. | Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість законів | 0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук постанови Кабінету Міністрів України в мережі Інтернет Х 54,24 грн (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) Х 1 постанова Кабінету Міністрів України (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись) = 27,12 грн вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати = 9546,00 грн / 22 дні (кількість робочих днів у 1 місяці) / 8 годин (робочий час протягом 1 дня) = 54,24 грн | 0,00 (припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік) | 27,12 грн (витрати на пошук постанови Кабінету Міністрів України в мережі Інтернет у перший рік) + 0,00 грн (витрати на пошук постанови Кабінету Міністрів України в мережі Інтернет у наступний рік) = 27,12 грн |
| 10. | Процедури організації виконання вимог регулювання Формула: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур | 40 год. (час, який витрачається суб’єктами на розроблення та впровадження внутрішніх процедур) Х 54,24 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) Х 2 (кількість процедур) = 4339,20 грн | 0,00 (припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік) | 40 год. (час, який витрачається суб’єктами на розроблення та впровадження внутрішніх процедур) Х 54,24 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) Х 2 (кількість процедур) = 4339,20 грн |
| 11. | Процедури офіційного звітування | 0,00 грн. (витрати відсутні) | 0,00 грн. (витрати відсутні) | 0,00 грн. (витрати відсутні) |
| 12. | Процедури щодо забезпечення процесу перевірок | 0,00 грн. (витрати відсутні) | 0,00 грн. (витрати відсутні) | 0,00 грн. (витрати відсутні) |
| 13. | Інші процедури | 0,00 грн. (витрати відсутні) | 0,00 грн. (витрати відсутні) | 0,00 грн. (витрати відсутні) |
| 14. | Разом, гривень Формула: (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | 27,12 грн (рядок 9) + 4339,20 грн (рядок 10) = 4366,32 грн | Х | 27,12 грн (рядок 9) + 4339,20 грн (рядок 10) = 4366,32 грн |
| 15. | Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць | 207 | Х | 207 |
| 16. | Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15) | 4366,32 грн (рядок 14) Х 207 (рядок 15) = 903828,20 грн | Х | 4366,32 грн (рядок 14) Х 207 (рядок 15) = 903828,20 грн |

Довідково:

1.  Джерело отримання інформації: лист Державної служби статистики України від 16.04.2019 № 04.1-07/42-19.

2. Припущено, що кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконувати вимоги регулювання у перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), дорівнює кількості суб’єктів господарювання, яка надана листом Державної служби статистики України від 16.04.2019 № 04.1-07/42-19.

3. Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за результатами пошуку постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень" на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (http://rada.gov.ua/). Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної інформації, є оціночною та одержана за результатами проведених консультацій.

4. Джерело отримання інформації: офіційний сайт Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/ (Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році).

5. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується відповідно до Правил визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 514.

6.  Інформація є оціночною та отримана за результатами проведених консультацій.

3. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва відсутні.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

| Порядковий номер | Показник | Перший рік регулювання (стартовий) | За п’ять років |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оцінка "прямих" витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання | 207000,00 грн | 207000,00 грн |
| 2. | Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування | 903828,20 грн | 3239160,80 грн |
| 3. | Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання | 207000,00 грн + 903828,20 грн = 1110828,20 грн | 207000,00 грн + 903828,20 грн = 1110828,20 грн |
| 4. | Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва | 0,00 грн | 0,00 грн |
| 5. | Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання | 1110828,20 грн + 0,00 грн. = 1110828,20 грн | 1110828,20 грн + 0,00 грн. = 1110828,20 грн |