Проект

# КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

# ПОСТАНОВА

від                                 2015 р. №

# Київ

# Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

3. Установити, що електричне та електронне обладнання (далі – ЕЕО), на яке не поширювалася дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в ЕЕО, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1057 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 94, ст. 3109), і поширюється дія затвердженого цією постановою Технічного регламенту (крім ЕЕО, зазначеного в підпунктах 1–3 пункту 5 та пункті 10 затвердженого цією постановою Технічного регламенту) та яке не відповідає вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту, може надаватися на ринку до 22 липня 2019 р.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 “Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1687) і                          від 21 травня 2012 р. № 436 “Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2012 р. , № 40, ст. 1531) зміни, що додаються.

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1057 “Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні”.

6. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України		А. ЯЦЕНЮК

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | постановою Кабінету Міністрів України від 2015 р. № |

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент установлює вимоги щодо обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (далі ( EEО) з метою сприяння охороні здоров’я людини і довкілля, включаючи екологічно безпечну утилізацію та видалення відходів EEО.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на ЕЕО, яке належить до категорій, визначених у додатку 1.

3. Цей Технічний регламент не впливає на застосування законодавства, що регулює питання, пов’язані з безпечністю і охороною здоров’я, хімічними речовинами та препаратами (зокрема щодо їх реєстрації, оцінювання, авторизації і обмеження), а також поводженням з відходами.

4. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

обладнання, що є необхідним для захисту національної безпеки, включаючи зброю, боєприпаси та військові техніку та матеріали, спеціально призначені для військових цілей;

обладнання, призначене для відправки в космічний простір;

обладнання, що спеціально спроектоване і підлягає монтажу як частина іншого типу обладнання, стосовно якого встановлено виключення з обмеження, визначеного в пункті 9 цього Технічного регламенту, або на яке не поширюється дія цього Технічного регламенту, може виконувати свою функцію лише у випадку, якщо воно є частиною зазначеного обладнання, і може бути замінене тільки таким самим спеціально спроектованим обладнанням;

великогабаритне стаціонарне промислове обладнання;

великогабаритні стаціонарні установки;

засоби для перевезення людей або товарів, за винятком електричних двоколісних транспортних засобів, тип яких не затверджений;

позашляхову мобільну техніку, що надається виключно для професійного використання;

активні медичні вироби, які імплантують;

фотоелектричні панелі, призначені для використання в системі, яка спроектована, складена та змонтована фахівцями для постійного використання у визначеному місці з метою виробництва енергії від сонячного світла для громадського, комерційного, промислового застосування та застосування в житлових будинках;

обладнання, спеціально спроектоване виключно для науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, яке надається лише на міжкорпоративній основі.

5. Крім того, дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

1) медичні вироби і прилади моніторингу та контролю, які введені в обіг                  до 22 липня 2017 р.;

2) медичні вироби для діагностики in vitrо і промислові прилади моніторингу та контролю, які введені в обіг до 22 липня 2018 р.;

3) кабелі або запасні частини для ремонту, повторного використання, оновлення функціональності чи підвищення потужності такого електричного та електронного обладнання (далі – ЕЕО):

ЕЕО, яке належить до категорій 1–7 і 10, визначених у додатку 1 до затвердженого цією постановою Технічного регламенту, та введене в обіг до                   1 січня 2011 р.;

медичних виробів і приладів моніторингу та контролю, введених в обіг                 до 22 липня 2017 р.;

медичних виробів для діагностики in vitrо і промислових приладів моніторингу та контролю, введених в обіг до 22 липня 2018 р.;

4) запасні частини, що повторно використовуються, які вилучені з ЕЕО, введеного в обіг до 1 січня 2011 р., та використані в обладнанні, введеному в обіг до 1 липня 2017 р., за умови, що повторне використання відбувається в замкнених системах повернення, в межах яких усі передачі запасних частин обліковуються, документуються і відслідковуються та можливі виключно на міжкорпоративній основі, а про повторне використання таких частин повідомляють користувачів.

6. Обмеження щодо використання речовин, зазначених у пунктах 7–10 додатка 2 до цього Технічного регламенту, не поширюється на:

ЕЕО, яке належить до категорій 1–6, 7 (крім іграшок у частині обмеження використання речовин, зазначених у пунктах 7–9 додатка 2 до цього Технічного регламенту), 10 і 11, визначених у додатку 1 до цього Технічного регламенту, та введене в обіг до 22 липня 2019 р.;

медичні вироби (у тому числі медичні вироби для діагностики in vitro) і прилади моніторингу та контролю (у тому числі промислові прилади моніторингу та контролю), які введені в обіг до 22 липня 2021 р.;

кабелі або запасні частини, призначені для ремонту, повторного використання, оновлення функціональності чи підвищення потужності такого ЕЕО:

ЕЕО, яке належить до категорій 1–6, 7 (крім іграшок у частині обмеження використання речовин, зазначених у пунктах 7–9 додатка 2 до цього Технічного регламенту), 10 і 11, визначених у додатку 1 до цього Технічного регламенту, та введене в обіг до 22 липня 2019 р.;

медичних виробів (у тому числі медичних виробів для діагностики in vitro) і приладів моніторингу та контролю (у тому числі промислових приладів моніторингу та контролю), введених в обіг до 22 липня 2021 р.

7. Обмеження щодо використання речовин, зазначених у пунктах 7–9 додатка 2 до цього Технічного регламенту, не поширюється на іграшки (у тому числі кабелі або запасні частини, призначені для ремонту, повторного використання, оновлення функціональності чи підвищення потужності іграшок), які введені в обіг до 1 січня 2017 р.

8. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) активний медичний виріб, який імплантують – будь-який активний медичний виріб, який імплантують, у значенні, наведеному в підпункті 2 пункту 2 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3048);

2) введення в обіг – надання ЕЕО на ринку України в перший раз;

3) великогабаритна стаціонарна установка ( великогабаритне поєднання кількох типів механізмів, а у відповідних випадках – також інших пристроїв, які складені, змонтовані та демонтовані фахівцями і призначені для постійного використання в заздалегідь визначеному та призначеному для цього місці;

4) великогабаритне стаціонарне промислове обладнання ( великогабаритна сукупність машин, обладнання та/або компонентів, що функціонують разом для конкретного застосування, яка змонтована на постійній основі та демонтована фахівцями у визначеному місці, а також використовується і обслуговується фахівцями на промисловому виробничому об’єкті або на об’єкті для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

5) вилучення з обігу – будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку продукції, що знаходиться в ланцюгу постачання продукції;

6) виробник – будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє ЕЕО або доручає його розроблення або виготовлення та реалізує його під своїм найменуванням або торговельною маркою;

7) відкликання – будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення продукції, яка вже була надана споживачу (користувачу);

8) гармонізований європейський стандарт – стандарт, який прийнятий однією з європейських організацій стандартизації на основі запиту, зробленого Європейською Комісією, та номер і назву якого опубліковано в “Офіційному віснику Європейського Союзу”;

9) електричне та електронне обладнання (ЕЕО) ( обладнання, яке є залежним від електричних струмів або електромагнітних полів для того, щоб функціонувати належним чином, та обладнання для генерування, передавання та вимірювання таких струмів і полів, яке призначене для використання при номінальній напрузі, що не перевищує 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму.

Для цілей цього підпункту під терміном “залежний” стосовно ЕЕО розуміється таке обладнання, що потребує електричних струмів або електромагнітних полів для виконання хоча б однієї функції за призначенням;

10) запасна частина – окрема частина EEО, що може замінити частину EEО, без якої функціонування такого обладнання за призначенням є неможливим. У разі заміни такої частини запасною частиною функціональність EEО відновлюється або покращується;

11) знак відповідності технічним регламентам – маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продукція відповідає застосовним вимогам, визначеним у технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

12) імпортер – будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, яка вводить в обіг на ринку України ЕЕО походженням з іншої країни;

13) кабелі – будь-які кабелі з номінальною напругою менш як 250 В, які слугують в якості з’єднання чи подовження для підключення EEО до електричної розетки або для з’єднання двох чи більше EEО одне з одним;

14) медичний виріб – медичний виріб у значенні, наведеному в підпункті 9 пункту 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), який також є ЕЕО;

15) медичний виріб для діагностики in vitro – медичний виріб для діагностики in vitro у значенні, наведеному в підпункті 9 пункту 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047);

16) надання на ринку – будь-яке платне або безоплатне постачання ЕЕО для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі здійснення господарської діяльності;

17) однорідний матеріал ( один матеріал рівномірного складу в усьому своєму обсязі або матеріал, що складається з комбінації матеріалів, які не можуть бути роз’єднані чи розділені на різні матеріали шляхом таких механічних дій як відгвинчування, різання, дроблення, шліфування і абразивні процеси;

18) оцінка відповідності – процес доведення того, що вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються ЕЕО, були додержані;

19) позашляхова мобільна техніка, що надається виключно для професійного використання – машини з бортовим джерелом живлення, функціонування яких під час роботи вимагає рухомості  або безперервного чи напівбезперервного послідовного переміщення між фіксованими місцями роботи та які надаються виключно для професійного використання;

20) прилад моніторингу та контролю - прилад, основною функцією якого є моніторинг та/або контроль;

21) промисловий прилад моніторингу та контролю – прилад моніторингу та контролю, призначений виключно для промислового або професійного використання;

22) розповсюджувач – будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає ЕЕО на ринку України;

23) суб’єкти господарювання – виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

24) технічна специфікація – документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна задовольняти продукція, процес або послуга;

25) уповноважений представник – будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань.

У цьому Технічному регламенті терміни “презумпція відповідності”, “технічний регламент” уживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”; терміни “державний контроль нехарчової продукції”, “державний ринковий нагляд”, “неналежне застосування знака відповідності технічним регламентам” – у значенні, наведеному в Законі України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”; терміни “користувач”, “ланцюг постачання продукції”, “постачання продукції” – у значенні, наведеному в Законі України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”; термін “національний стандарт” – у значенні, наведеному в Законі України “Про стандартизацію”.

Запобігання

9. EEО, що вводиться в обіг, у тому числі кабелі та запасні частини для його ремонту, повторного використання, оновлення його функціональності або підвищення його потужності, не містить речовин, зазначених у додатку 2, в концентраціях, що перевищують максимально допустимі значення концентрації таких речовин за масою в однорідних матеріалах згідно з додатком 2.

10. Обмеження, визначене в пункті 9 цього Технічного регламенту, не поширюється на кабелі або запасні частини для ремонту, повторного використання, оновлення функціональності чи підвищення потужності ЕЕО, стосовно якого встановлено виключення з цього обмеження та яке введене в обіг до закінчення терміну дії такого виключення, в тій мірі, в якій відповідні кабелі та запасні частини стосуються зазначеного виключення.

11. Обмеження, визначене в пункті 9 цього Технічного регламенту, не поширюється на випадки використання речовин, зазначених у додатку 2, в матеріалах і компонентах EEO, що є виключеннями з цього обмеження і перелік яких наведено в додатках 3 та 4.

Обов’язки виробників

12. Виробники при введенні ЕЕО в обіг забезпечують, щоб воно було спроектоване та виготовлене відповідно до вимог, визначених у пунктах 9-11 цього Технічного регламенту.

13. Виробники складають необхідну технічну документацію та проводять або доручають уповноваженому представнику проведення процедури внутрішнього контролю виробництва згідно з модулем А, визначеним у Модулях оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від _________ № __________.

14. Якщо відповідність ЕЕО вимогам, які до нього застосовуються, була доведена процедурою оцінки відповідності, зазначеною в пункті 13 цього Технічного регламенту, виробники складають декларацію про відповідність і наносять знак відповідності технічним регламентам на готовий виріб. У разі якщо в інших застосовних актах законодавства визначено вимоги щодо застосування принаймні такої самої строгої процедури оцінки відповідності, відповідність вимогам пункту 9 цього Технічного регламенту може бути доведена в рамках такої процедури. У цьому випадку може бути складена єдина технічна документація.

15. Виробники зберігають технічну документацію та декларацію про відповідність протягом 10 років після введення ЕЕО в обіг.

16. Виробники забезпечують застосування процедур, необхідних для підтримання відповідності серійного виробництва вимогам цього Технічного регламенту. Належним чином повинні враховуватися зміни в конструкції чи характеристиках ЕЕО та зміни в національних стандартах, визначених у пункті 46 цього Технічного регламенту, або в інших технічних специфікаціях, шляхом посилання на які декларується відповідність ЕЕО.

17. Виробники ведуть реєстр ЕЕО, що не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, і випадків відкликання ЕЕО та інформують про це розповсюджувачів.

18. Виробники забезпечують, щоб на ЕЕО було зазначено тип, номер партії чи серійний номер або інший елемент, який дозволяє його ідентифікацію, а в разі якщо розмір або характер ЕЕО не дає змоги цього зробити, − щоб необхідна інформація була зазначена на його пакуванні або в документі, що супроводжує це ЕЕО.

19. Виробники зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну адресу на ЕЕО, а якщо це неможливо – на його пакуванні чи в документі, що супроводжує це ЕЕО. В адресі повинно зазначатися єдине місце, за яким можна зв’язатися з виробником. У разі якщо в інших застосовних актах законодавства визначено принаймні такі самі строгі вимоги щодо нанесення найменування та адреси виробника, застосовуються зазначені вимоги.

20. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що ЕЕО, яке вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, негайно вживають коригувальних заходів, необхідних для приведення такого ЕЕО у відповідність цим вимогам, вилучення його з обігу та/або його відкликання (залежно від обставин). Виробники негайно повідомляють про це відповідний орган державного ринкового нагляду та подають йому докладні відомості, зокрема про невідповідність такого ЕЕО вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

21. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду виробники надають йому всю інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності EEO вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду виробники співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності введеного ними в обіг ЕЕО вимогам цього Технічного регламенту.

Обов’язки уповноважених представників

22. Виробник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника. Обов’язки, встановлені в пункті 12 цього Технічного регламенту, та складання технічної документації не включаються до предмету доручення, одержаного уповноваженим представником.

23. Уповноважений представник виконує завдання, визначені в дорученні, одержаному від виробника. Доручення повинно дозволяти уповноваженому представнику виконувати принаймні такі обов’язки:

зберігати декларацію про відповідність і технічну документацію для надання їх на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЕЕО в обіг;

на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надавати цьому органу всю інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності ЕЕО вимогам цього Технічного регламенту;

на вимогу органу державного ринкового нагляду співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності ЕЕО, на яке поширюється дія доручення, вимогам цього Технічного регламенту.

Обов’язки імпортерів

24. Імпортери вводять в обіг лише ЕЕО, яке відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

25. Перед введенням ЕЕО в обіг імпортери пересвідчуються в тому, що виробник провів відповідну процедуру оцінки відповідності та склав технічну документацію, на це ЕЕО нанесено знак відповідності технічним регламентам, воно супроводжується необхідними документами, а виробник виконав вимоги, визначені в пунктах 18 та 19 цього Технічного регламенту.

26. Якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що ЕЕО не відповідає вимогам пунктів 9-11 цього Технічного регламенту, він не вводить це ЕЕО в обіг до приведення його у відповідність і повідомляє про це виробника та відповідний орган державного ринкового нагляду.

27. Імпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну адресу на ЕЕО, а якщо це неможливо – на його пакуванні чи в документі, що супроводжує це ЕЕО. У разі якщо в інших застосовних актах законодавства визначено принаймні такі самі строгі вимоги щодо нанесення найменування та адреси імпортера, застосовуються зазначені вимоги.

28. З метою забезпечення відповідності вимогам цього Технічного регламенту імпортери ведуть реєстр ЕЕО, що не відповідає зазначеним вимогам, і випадків відкликання ЕЕО та інформують про це розповсюджувачів.

29. Імпортери, які вважають або мають підстави вважати, що ЕЕО, яке вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, негайно вживають коригувальних заходів, необхідних для приведення такого ЕЕО у відповідність цим вимогам, вилучення його з обігу та/або його відкликання (залежно від обставин). Імпортери негайно повідомляють про це відповідний орган державного ринкового нагляду та подають йому докладні відомості, зокрема про невідповідність такого ЕЕО вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

30. Імпортери протягом 10 років після введення ЕЕО в обіг зберігають копію декларації про відповідність для надання її на запити органів державного ринкового нагляду та забезпечують можливість надання цим органам за їх запитами доступу до технічної документації.

31. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду імпортери надають йому всю інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності EEO вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду імпортери співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності введеного ними в обіг ЕЕО вимогам цього Технічного регламенту.

Обов’язки розповсюджувачів

32. Розповсюджувачі при наданні ЕЕО на ринку діють з належною увагою щодо застосовних вимог, зокрема перевіряють, що на це ЕЕО нанесено знак відповідності технічним регламентам, воно супроводжується необхідними документами, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов, а виробник та імпортер виконали вимоги, визначені в пунктах 18, 19 та 27 цього Технічного регламенту.

33. Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що ЕЕО не відповідає вимогам пунктів 9-11 цього Технічного регламенту, він не надає це ЕЕО на ринку до приведення його у відповідність і повідомляє про це виробника або імпортера, а також відповідний орган державного ринкового нагляду.

34. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що ЕЕО, яке вони надали на ринку, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, пересвідчуються у вжитті коригувальних заходів, необхідних для приведення такого ЕЕО у відповідність цим вимогам, вилучення його з обігу та/або його відкликання (залежно від обставин). Розповсюджувачі негайно повідомляють про це відповідний орган державного ринкового нагляду та подають йому докладні відомості, зокрема про невідповідність такого ЕЕО вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

35. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі надають йому всю інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності EEO вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності наданого ними на ринку ЕЕО вимогам цього Технічного регламенту.

Випадки, в яких обов’язки виробників покладаються на імпортерів та розповсюджувачів

36. У разі якщо імпортер або розповсюджувач вводить ЕЕО в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введене в обіг ЕЕО в такий спосіб, що це може вплинути на відповідність такого ЕЕО застосовним вимогам, він вважається виробником для цілей цього Технічного регламенту та повинен виконувати обов’язки виробника, встановлені в пунктах 12-21 цього Технічного регламенту.

Ідентифікація суб’єктів господарювання

37. Суб’єкти господарювання протягом 10 років після введення ЕЕО в обіг надають органам державного ринкового нагляду за їх запитами інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

будь-якого суб’єкта господарювання, який поставив їм ЕЕО;

будь-якого суб’єкта господарювання, якому вони поставили ЕЕО.

Декларація про відповідність

38. У декларації про відповідність заявляється про те, що виконання вимог, визначених у пунктах 9-11 цього Технічного регламенту, було доведено.

39. Декларація про відповідність складається згідно із примірною структурою, визначеною в додатку 5, та підлягає оновленню. Декларація про відповідність складається державною мовою, а в разі якщо вона була складена іншою мовою – перекладається на державну мову.

40. Виробник шляхом складання декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність ЕЕО вимогам цього Технічного регламенту.

Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам

41. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими законом.

Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам

42. Знак відповідності технічним регламентам наноситься таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним, на готове ЕЕО або на його табличку з технічними даними. У разі якщо це є неможливим або невиправданим через характер ЕЕО, знак відповідності технічним регламентам наноситься на пакування та на супровідні документи.

43. Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням ЕЕО в обіг.

44. Обмежувальні (коригувальні) заходи в разі неналежного застосування знака відповідності технічним регламентам уживаються в установленому законом порядку.

Презумпція відповідності

45. ЕЕО, на яке нанесено знак відповідності технічним регламентам, на основі презумпції вважається таким, що відповідає вимогам цього Технічного регламенту, якщо відсутні докази протилежного.

46. Матеріали, компоненти та ЕЕО, щодо яких були проведені випробування і вимірювання, що доводять їх відповідність вимогам пунктів 9-11 цього Технічного регламенту, або які були оцінені згідно із стандартами, включеними до переліку національних стандартів, на основі презумпції вважаються такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

Перелік національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності матеріалів, компонентів та ЕЕО вимогам пунктів 9-11 цього Технічного регламенту, затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Державний ринковий нагляд і державний контроль ЕЕО

47. Державний ринковий нагляд і державний контроль ЕЕО здійснюються відповідно до закону.

Таблиця відповідності

48. Таблиця відповідності положень Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та цього Технічного регламенту наведена в додатку 6.

______________________________

|  | Додаток 1 до Технічного регламенту |
| --- | --- |

КАТЕГОРІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ,

на яке поширюється дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

1. Велика побутова техніка.

2. Дрібна побутова техніка.

3. Обладнання інформаційних технологій та телекомунікаційне обладнання.

4. Побутова електронна апаратура.

5. Освітлювальне обладнання.

6. Електричні та електронні інструменти.

7. Іграшки, обладнання для відпочинку та спорту.

8. Медичні вироби (у тому числі медичні вироби для діагностики in vitro).

9. Прилади моніторингу та контролю (у тому числі промислові прилади моніторингу та контролю).

10. Автоматичні пристрої видачі та дозування продукції.

11. Інше електричне та електронне обладнання, яке не належить до категорій 1–10.

____________________________

|  | Додаток 2 до Технічного регламенту |
| --- | --- |

РЕЧОВИНИ ОБМЕЖЕНОГО ВИКОРИСТАННЯ,

визначені в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, та максимально допустимі значення їх концентрації за масою в однорідних матеріалах

| № | Найменування речовини (групи речовин) | Максимально допустиме значення концентрації речовини за масою в однорідних матеріалах, у відсотках |
| --- | --- | --- |
| 1. | свинець | 0,1 |
| 2. | ртуть | 0,1 |
| 3. | кадмій | 0,01 |
| 4. | шестивалентний хром | 0,1 |
| 5. | полібромовані біфеніли (PBB) | 0,1 |
| 6. | полібромовані дифенілові ефіри (PBDE) | 0,1 |
| 7. | біс(2-етилгексил) фталат (DEHP) | 0,1 |
| 8. | бутил бензил фталат (BBP) | 0,1 |
| 9. | дибутилфталат (DBP) | 0,1 |
| 10. | діізобутил фталат (DIBP) | 0,1 |

____________________________

|  | Додаток 3 до Технічного регламенту |
| --- | --- |

ВИКЛЮЧЕННЯ З ОБМЕЖЕННЯ,

визначеного в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

| № | Випадок застосування | Сфера та термін застосування |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ртуть в одноцокольних (компактних) люмінесцентних лампах, вміст якої не перевищує (на один пальник): |  |
| 1(а). | 5 мг у лампах для загального освітлення та потужністю менш як 30 Вт | до 1 січня 2017 р. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 3,5 мг ртуті на один пальник, а з 1 січня 2018 р – не більш як 2,5 мг ртуті на один пальник |
| 1(b). | 5 мг у лампах для загального освітлення та потужністю не менш як 30 Вт, але менш як 50 Вт | до 1 січня 2017 р. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 3,5 мг ртуті на один пальник |
| 1(c). | 5 мг у лампах для загального освітлення та потужністю не менш як 50 Вт, але менш як 150 Вт | термін застосування не обмежується |
| 1(d). | 15 мг у лампах для загального освітлення та потужністю не менш як 150 Вт | термін застосування не обмежується |
| 1(e). | у лампах для загального освітлення з круглою або квадратною формою конструкції та діаметром трубки не більш як 17 мм | до 1 січня 2017 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 7 мг ртуті на один пальник |
| 1(f). | 5 мг у лампах для спеціальних цілей | термін застосування не обмежується |
| 1(g). | 3,5 мг у лампах для загального освітлення потужністю менш як 30 Вт і строком служби не менш як 20 тис. годин | до 1 січня 2018 р. |
| 2(a). | Ртуть у двоцокольних лінійних люмінесцентних лампах для загального освітлення, вміст якої не перевищує (на одну лампу): |  |
| 2(a)(1). | 5 мг у лампах із трьохсмуговим люмінофором, нормальним строком служби та діаметром трубки менш як 9 мм (наприклад, T2) | до 1 січня 2017 р. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 4 мг ртуті на одну лампу |
| 2(a)(2). | 5 мг у лампах із трьохсмуговим люмінофором, нормальним строком служби та діаметром трубки не менш як 9 мм, але не більш як 17 мм (наприклад, T5) | до 1 січня 2017 р. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 3 мг ртуті на одну лампу |
| 2(a)(3). | 5 мг у лампах із трьохсмуговим люмінофором, нормальним строком служби та діаметром трубки більш як 17 мм, але не більш як 28 мм (наприклад, T8) | до 1 січня 2017 р. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 3,5 мг ртуті на одну лампу |
| 2(a)(4). | 5 мг у лампах із трьохсмуговим люмінофором, нормальним строком служби та діаметром трубки більш як 28 мм (наприклад, T12) | до 1 січня 2018 р. З 1 січня 2018 р. може використовуватися не більш як 3,5 мг ртуті на одну лампу |
| 2(a)(5). | 8 мг у лампах із трьохсмуговим люмінофором та тривалим строком служби (не менш як 25 тис. годин) | до 1 січня 2017 р. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 5 мг ртуті на одну лампу |
| 2(b). | Ртуть в інших люмінесцентних лампах, вміст якої не перевищує (на одну лампу): |  |
| 2(b)(1). | 10 мг у лінійних лампах з галофосфатним люмінофором та діаметром трубки більш як 28 мм (наприклад, T10 та T12) | до 1 липня 2017 р. |
| 2(b)(2). | 15 мг у лампах нелінійної форми з галофосфатним люмінофором та будь-яким діаметром трубки | до 1 січня 2018 р. |
| 2(b)(3). | у лампах нелінійної форми із трьохсмуговим люмінофором та діаметром трубки більш як 17 мм (наприклад, T9) | до 1 січня 2017 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 15 мг ртуті на одну лампу |
| 2(b)(4). | в інших лампах для загального освітлення та спеціальних цілей (наприклад, в індукційних лампах) | до 1 січня 2017 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 15 мг ртуті на одну лампу |
| 3. | Ртуть у люмінесцентних лампах з холодним катодом та люмінесцентних лампах із зовнішніми електродами (CCFL та EEFL) для спеціальних цілей, вміст якої не перевищує (на одну лампу): |  |
| 3(a). | у лампах малої довжини (не більш як 500 мм) | до 1 січня 2017 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 3,5 мг ртуті на одну лампу |
| 3(b). | у лампах середньої довжини (більш як 500 мм, але не більш як 1500 мм) | до 1 січня 2017 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 5 мг ртуті на одну лампу |
| 3(c). | у лампах великої довжини (більш як 1500 мм) | до 1 січня 2017 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 13 мг ртуті на одну лампу |
| 4(a). | Ртуть в інших розрядних лампах низького тиску (на одну лампу) | до 1 січня 2017 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 15 мг ртуті на одну лампу |
| 4(b). | Ртуть у натрієвих лампах високого тиску для загального освітлення з покращеним індексом кольоропередачі Ra більш як 60, вміст якої не перевищує (на один пальник): |  |
| 4(b)-I. | у лампах потужністю не більш як 155 Вт | до 1 січня 2017 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 30 мг ртуті на один пальник |
| 4(b)-II. | у лампах потужністю більш як 155 Вт, але не більш як 405 Вт | до 1 січня 2017 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 40 мг ртуті на один пальник |
| 4(b)-III. | у лампах потужністю більш як 405 Вт | до 1 січня 2017 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 40 мг ртуті на один пальник |
| 4(c). | Ртуть в інших натрієвих лампах високого тиску для загального освітлення, вміст якої не перевищує (на один пальник): |  |
| 4(c)-I. | у лампах потужністю не більш як 155 Вт | до 1 січня 2017 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 25 мг ртуті на один пальник |
| 4(c)-II. | у лампах потужністю більш як 155 Вт, але не більш як 405 Вт | до 1 січня 2017 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 30 мг ртуті на один пальник |
| 4(c)-III. | у лампах потужністю більш як 405 Вт | до 1 січня 2017 р. використання ртуті не обмежується. З 1 січня 2017 р. може використовуватися не більш як 40 мг ртуті на один пальник |
| 4(d). | Ртуть у ртутних паросвітних лампах високого тиску (HPMV) | до 1 січня 2018 р. |
| 4(e). | Ртуть у металогалогенних лампах (MH) | термін застосування не обмежується |
| 4(f). | Ртуть в інших розрядних лампах для спеціальних цілей (крім ламп, зазначених у цьому додатку окремо) | термін застосування не обмежується |
| 4(g). | Ртуть у газосвітних трубках ручної роботи (HLDT), які використовуються для світлових знаків і написів, декоративного, архітектурного та спеціалізованого освітлення, творів світлового мистецтва та в яких вміст ртуті не перевищує таких значень: 1) 20 мг на пару електродів і додатково 0,3 мг на кожен сантиметр довжини трубки, але не більш як 80 мг, для застосування поза приміщеннями, а також для застосування в приміщеннях при температурі нижче 20 °C; 2) 15 мг на пару електродів і додатково 0,24 мг на кожен сантиметр довжини трубки, але не більш як 80 мг, для будь-якого іншого застосування в приміщеннях | до 1 січня 2019 р. |
| 5(a). | Свинець у склі електронно-променевих трубок | термін застосування не обмежується |
| 5(b). | Свинець у склі люмінесцентних ламп, вміст якого не перевищує 0,2 відсотка за масою | термін застосування не обмежується |
| 6(a). | Свинець в якості легуючого елемента у сталі для механічної обробки та в оцинкованій сталі із вмістом не більш як 0,35 відсотка свинцю за масою | термін застосування не обмежується |
| 6(b). | Свинець в якості легуючого елемента в алюмінієвих сплавах із вмістом не більш як 0,4 відсотка свинцю за масою | термін застосування не обмежується |
| 6(c). | Мідний сплав із вмістом не більш як 4 відсотки свинцю за масою | термін застосування не обмежується |
| 7(a). | Свинець у припоях з високою температурою плавлення (сплавах на основі свинцю, що містять не менш як 85 відсотків свинцю за масою) | термін застосування не обмежується |
| 7(b). | Свинець у припоях для серверів, систем і масивів зберігання даних, обладнання мережевої інфраструктури для комутації, передавання сигналів і даних, а також управління мережею у сфері телекомунікацій | термін застосування не обмежується |
| 7(c)-I. | Електричні та електронні компоненти, що містять свинець у склі чи керамічних матеріалах (наприклад, у п’єзоелектричних приладах) або у сполуках скляної чи керамічної матриці (крім керамічних діелектриків у конденсаторах) | термін застосування не обмежується |
| 7(c)-II. | Свинець у керамічних діелектриках у конденсаторах з номінальною напругою не менш як 125 В змінного струму або 250 В постійного струму | термін застосування не обмежується |
| 7(c)-III. | Свинець у керамічних діелектриках у конденсаторах з номінальною напругою менш як 125 В змінного струму або 250 В постійного струму | до 1 січня 2018 р. З 1 січня 2018 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для електричного та електронного обладнання (далі – ЕЕО), яке введене в обіг до 1 січня 2018 р. |
| 7(c)-IV. | Свинець у керамічних діелектричних матеріалах на основі цирконату-титанату свинцю (ЦТС) для конденсаторів, які є частиною інтегральних схем або дискретних напівпровідникових приладів | до 1 січня 2018 р. |
| 8(a). | Кадмій і його сполуки у плавких запобіжниках з металургійним ефектом із застосуванням кульок з легкоплавкого металу, що є металічним розчинником плавкого елемента | до 1 січня 2017 р. З 1 січня 2017 р. кадмій і його сполуки можуть використовуватися в запасних частинах для ЕЕО, яке введене в обіг до 1 січня 2017 р. |
| 8(b). | Кадмій і його сполуки в електричних контактах | термін застосування не обмежується |
| 9. | Шестивалентний хром в якості антикорозійного засобу для систем охолодження з вуглецевої сталі в абсорбційних холодильниках (із вмістом не більш як 0,75 відсотка за масою в охолоджувальному розчині) | термін застосування не обмежується |
| 9(b). | Свинець у вкладках і втулках підшипників для компресорів, що містять холодильний агент, для застосування в системах опалення, вентиляції, кондиціонування повітря та охолодження (HVACR) | термін застосування не обмежується |
| 11(a). | Свинець, що використовується в запресованих штиркових з’єднувальних системах з еластичними виводами типу “C-press” | може використовуватися в запасних частинах для ЕЕО, яке введене в обіг до 1 січня 2017 р. |
| 11(b). | Свинець, що використовується в інших запресованих штиркових з’єднувальних системах з еластичними виводами (крім систем типу “C-press”) | до 1 січня 2018 р. З 1 січня 2018 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для ЕЕО, яке введене в обіг до 1 січня 2018 р. |
| 12. | Свинець в якості матеріалу покриття для кільця “С-ring” теплопровідного модуля | може використовуватися в запасних частинах для ЕЕО, яке введене в обіг до 1 січня 2017 р. |
| 13(a). | Свинець у безбарвному прозорому склі, що використовується для оптичних цілей | термін застосування не обмежується |
| 13(b). | Кадмій і свинець у склі для світлофільтрів та склі, що використовується для еталонів коефіцієнта відбиття | термін застосування не обмежується |
| 14. | Свинець у припоях, які складаються більш як з двох елементів, для з’єднання штиркових контактів і корпусу мікропроцесорів із вмістом більш як 80 та менш як 85 відсотків свинцю за масою | до 1 січня 2017 р. З 1 січня 2017 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для ЕЕО, яке введене в обіг до 1 січня 2017 р. |
| 15. | Свинець у припоях для виконання стійкого електричного з’єднання між напівпровідниковим кристалом і кристалоносієм у корпусах інтегральних схем, виготовлених згідно з технологією “flip chip” (монтажу методом переверненого кристала) | термін застосування не обмежується |
| 16. | Свинець у лінійних лампах розжарювання з трубками, що мають силікатне покриття | до 1 січня 2018 р. |
| 17. | Галогенід свинцю в якості випромінюючої добавки в розрядних лампах високої інтенсивності (HID), які використовуються в професійній репрографії | термін застосування не обмежується |
| 18(a). | Свинець в якості активатора у флуоресцентному порошку (не більш як 1 відсоток свинцю за масою) розрядних ламп з такими люмінофорами як SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb), що використовуються як спеціальні лампи для діазографії, літографії, пасток для комах, фотохімічних процесів та процесів отвердження | до 1 січня 2017 р. |
| 18(b). | Свинець в якості активатора у флуоресцентному порошку (не більш як 1 відсоток свинцю за масою) розрядних ламп з такими люмінофорами як BSP (BaSi2O5:Pb), що використовуються як лампи для засмаги | термін застосування не обмежується |
| 19. | Свинець з PbBiSn-Hg і PbInSn-Hg у спеціальних складах як основна амальгама та з PbSn-Hg як допоміжна амальгама в дуже компактних енергозберігаючих лампах (ЕЗЛ) | до 1 січня 2017 р. |
| 20. | Оксид свинцю у склі, яке застосовується для з’єднання передніх і задніх підкладок плоских люмінесцентних ламп, що використовуються в рідкокристалічних дисплеях (LCD) | до 1 січня 2017 р. |
| 21. | Свинець і кадмій у друкарських фарбах для застосування в емалях на склі, такому як боросилікатне та натрій-кальцій-силікатне скло | термін застосування не обмежується |
| 23. | Свинець у покриттях компонентів з малим кроком (крім з’єднувачів) із кроком не більш як 0,65 мм | може використовуватися в запасних частинах для ЕЕО, яке введене в обіг до 1 січня 2017 р. |
| 24. | Свинець у припоях для паяння багатошарових керамічних конденсаторів дископодібної і планарно-матричної форми з металізованими отворами | термін застосування не обмежується |
| 25. | Оксид свинцю, що використовується в таких структурних елементах дисплеїв з електронною емісією за рахунок поверхневої провідності (SED-дисплеїв) як герметизуючий склоприпій та герметизуюче кільце зі скляної фрити | термін застосування не обмежується |
| 26. | Оксид свинцю у скляній колбі ламп чорного світла Blacklight Blue (BLB) | до 1 січня 2017 р. |
| 27. | Сплави свинцю в якості припою для перетворювачів, що використовуються в гучномовцях високої потужності (призначених для кількагодинної роботи з рівнями звукового тиску не менш як 125 дБ SPL) | до 1 січня 2017 р. |
| 29. | Свинець, зв’язаний у кришталевому склі (оксид свинцю, вміст якого становить: 1) не менш як 30 відсотків у високосвинцевому кришталі з щільністю не менш як 3,0 г/см3 та показником заломлення nD не менш як 1,545; 2) не менш як 24 відсотки у свинцевому кришталі з щільністю не менш як 2,9 г/см3 та показником заломлення nD не менш як 1,545; 3) не менш як 10 відсотків окремо або разом з оксидом цинку, оксидом барію та оксидом калію у кришталевому склі з щільністю не менш як 2,45 г/см3 та показником заломлення nD не менш як 1,520; 4) не менш як 10 відсотків окремо або разом з оксидом барію та оксидом калію у кришталевому склі з щільністю не менш як 2,4 г/см3 та твердістю за Віккерсом 550 ± 20) | термін застосування не обмежується |
| 30. | Сплави кадмію в якості припою для електричних/механічних з’єднань електричних провідників, розміщених безпосередньо на звуковій котушці перетворювачів, що використовуються в гучномовцях високої потужності з рівнями звукового тиску не менш як 100 дБ (А) | термін застосування не обмежується |
| 31. | Свинець у паяльних матеріалах у безртутних плоских люмінесцентних лампах (MFFL) (які, наприклад, використовуються в рідкокристалічних дисплеях, дизайнерському або промисловому освітленні) | термін застосування не обмежується |
| 32. | Оксид свинцю в герметизуючому склоприпої, який використовується для монтажу вікон у трубках аргонових та криптонових лазерів | термін застосування не обмежується |
| 33. | Свинець у припоях для спаювання тонких мідних дротів діаметром не більш як 100 мкм у силових трансформаторах | термін застосування не обмежується |
| 34. | Свинець в елементах металокерамічних підлаштовних потенціометрів | термін застосування не обмежується |
| 36. | Ртуть, що використовується в якості інгібітору катодного розпилення у плазмових дисплеях постійного току із вмістом не більш як 30 мг на один дисплей | до 1 січня 2017 р. |
| 37. | Свинець у плакованому шарі високовольтних діодів на основі корпусів з цинкоборатного скла | термін застосування не обмежується |
| 38. | Кадмій і оксид кадмію в товстоплівкових пастах, які використовуються на підкладках з оксиду берилію, зв’язаного з алюмінієм | термін застосування не обмежується |
| 39. | Кадмій у світлодіодах на основі матеріалів II–VI, які перетворюють колір світіння (менш як 10 мкг кадмію на мм2 світловипромінювальної поверхні), для використання у твердотільних системах освітлення або відображення | до 1 січня 2018 р. |
| 40. | Кадмій у фоторезисторах для аналогових оптронів, які застосовуються в професійній аудіоапаратурі | до 1 січня 2018 р. |
| 41. | Свинець у припоях, покриттях виводів електричних і електронних компонентів та покриттях друкованих плат, що використовуються в блоках запалювання та інших електричних і електронних системах управління двигуном, які з технічних причин повинні монтуватися безпосередньо на або в картері чи циліндрі малих двигунів внутрішнього згоряння з примусовим запалюванням з корисною потужністю не більш як 19 кВт, що призначені для ручних машин | до 1 січня 2019 р. |

__________

Примітка. Цифрові та літерно-цифрові позначення позицій у цьому додатку є ідентичними цифровим та літерно-цифровим позначенням позицій у Додатку ІІІ до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

____________________________

|  | Додаток 4 до Технічного регламенту |
| --- | --- |

ВИКЛЮЧЕННЯ З ОБМЕЖЕННЯ,

визначеного в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, та стосуються медичних виробів і приладів моніторингу та контролю

| № | Випадок застосування | Сфера та термін застосування |
| --- | --- | --- |
| Обладнання, що використовує або реєструє іонізуюче випромінення |
| 1. | Свинець, кадмій і ртуть у детекторах іонізуючого випромінювання | термін застосування не обмежується |
| 2. | Свинцеві підшипники в рентгенівських трубках | термін застосування не обмежується |
| 3. | Свинець у приладах для підсилення електромагнітного випромінювання: у мікроканальній пластині та капілярній пластині | термін застосування не обмежується |
| 4. | Свинець у склоприпої рентгенівських трубок і електронно-оптичних перетворювачів та свинець у склоподібній зв’язуючій речовині для складання газових лазерів і для електронних (вакуумних) ламп, які перетворюють електромагнітне випромінювання в електрони | термін застосування не обмежується |
| 5. | Свинець у захисних екранах від іонізуючого випромінювання | термін застосування не обмежується |
| 6. | Свинець у рентгенівських тест-об’єктах | термін застосування не обмежується |
| 7. | Кристали стеарату свинцю для дифракції рентгенівських променів | термін застосування не обмежується |
| 8. | Джерело радіоактивних ізотопів кадмію для портативних рентгенофлуоресцентних спектрометрів | термін застосування не обмежується |
| Датчики, детектори та електроди |
| 1a. | Свинець і кадмій в іон-селективних електродах, включаючи скло pH-електродів | термін застосування не обмежується |
| 1b. | Свинцеві аноди в електрохімічних датчиках кисню | термін застосування не обмежується |
| 1c. | Свинець, кадмій і ртуть у детекторах інфрачервоного випромінювання | термін застосування не обмежується |
| 1d. | Ртуть в електродах порівняння: хлорид ртуті з низьким вмістом хлору, сульфат ртуті та оксид ртуті | термін застосування не обмежується |
| Інше обладнання |
| 9. | Кадмій у гелій-кадмієвих лазерах | термін застосування не обмежується |
| 10. | Свинець і кадмій у лампах для атомно-абсорбційних спектрометрів | термін застосування не обмежується |
| 11. | Свинець у сплавах в якості надпровідника і провідника тепла в магнітно-резонансній томографії (МРТ) | термін застосування не обмежується |
| 12. | Свинець і кадмій у металічних зв’язках для створення надпровідних магнітних кіл у детекторах апаратури магнітно-резонансної томографії (MPT), надпровідних квантових інтерференційних пристроїв (SQUID), апаратури ядерного магнітного резонансу (ЯМР) або мас-спектрометрів з перетворенням Фур’є (FTMS) | до 1 липня 2021 р. |
| 13. | Свинець у противагах | термін застосування не обмежується |
| 14. | Свинець у монокристалічних п’єзоелектричних матеріалах для ультразвукових перетворювачів | термін застосування не обмежується |
| 15. | Свинець у припоях для з’єднання ультразвукових перетворювачів | термін застосування не обмежується |
| 16. | Ртуть у надточних мостах для вимірювання ємності і тангенса кута втрат та у високочастотних РЧ перемикачах і реле, що застосовуються в приладах моніторингу та контролю (із вмістом не більш як 20 мг на один перемикач або реле) | термін застосування не обмежується |
| 17. | Свинець у припоях для портативних дефібриляторів швидкої медичної допомоги | термін застосування не обмежується |
| 18. | Свинець у припоях для високопродуктивних модулів інфрачервоної візуалізації для виявлення в діапазоні 8–14 мкм | термін застосування не обмежується |
| 19. | Свинець у дисплеях на основі рідких кристалів на кремнієвій підкладці (LCoS-дисплеях) | термін застосування не обмежується |
| 20. | Кадмій у рентгенівських вимірювальних фільтрах | термін застосування не обмежується |
| 21. | Кадмій у люмінофорних покриттях у рентгенівських електронно-оптичних перетворювачах та в запасних частинах для рентгенівських систем, які введені в обіг на ринку України до 1 січня 2020 р. | до 1 січня 2020 р. Термін застосування кадмію в зазначених запасних частинах не обмежується |
| 22. | Ацетат свинцю в якості маркера для використання у стереотаксичних рамах для голови, які застосовуються в комп’ютерній томографії та магнітно-резонансній томографії, а також у системах позиціонування апаратури для гамма-терапії та корпускулярної терапії | до 1 липня 2021 р. |
| 23. | Свинець в якості легуючого елемента для підшипників та поверхонь зносу в медичному обладнанні, яке зазнає впливу іонізуючого випромінювання | до 1 липня 2021 р. |
| 24. | Свинець для виконання вакуумно-щільних з’єднань між алюмінієм і сталлю в рентгенівських електронно-оптичних перетворювачах | до 1 січня 2020 р. |
| 25. | Свинець у поверхневих покриттях штиркових з’єднувальних систем, які вимагають немагнітних з’єднувачів та використовуються протягом тривалого періоду часу при температурі нижче мінус 20 оC за нормальних умов експлуатації та зберігання | до 1 липня 2021 р. |
| 26. | Свинець у припоях на друкованих платах, у покриттях виводів електричних і електронних компонентів та покриттях друкованих плат, у припоях для з’єднання проводів і кабелів, у припоях для з’єднання перетворювачів і датчиків, які використовуються протягом тривалого періоду часу при температурі нижче мінус 20 оC за нормальних умов експлуатації та зберігання | до 1 липня 2021 р. |
| 27. | Свинець у припоях, у покриттях виводів електричних і електронних компонентів та друкованих плат, у з’єднаннях електричних проводів, екранах і закритих з’єднувачах, які використовуються в: магнітних полях у сфері радіусом 1 м від ізоцентра магніту в апаратурі магнітно-резонансної томографії, включаючи монітори пацієнта, призначені для використання в межах цієї сфери; магнітних полях на відстані, що не перевищує 1 м від зовнішніх поверхонь магнітів циклотрона, магнітів для транспортування пучка та управління його напрямом, які застосовуються в корпускулярній терапії | до 1 липня 2020 р. |
| 28. | Свинець у припоях, які використовуються для монтажу цифрових матричних детекторів на основі телуриду кадмію та телуриду кадмію-цинку (CdTe- та CdZnTe-детекторів) на друковані плати | до 1 січня 2018 р. |
| 29. | Свинець в якості надпровідника чи провідника тепла у сплавах, які використовуються в холодних головках кріогенних охолоджувачів та/або в кріогенно охолоджених холодних зондах (кріозондах) та/або в кріогенно охолоджених системах зрівнювання потенціалів, що застосовуються в медичних виробах (категорія 8) та/або в промислових приладах моніторингу та контролю | до 1 липня 2021 р. |
| 30. | Шестивалентний хром у диспенсерних джерелах парів лужних металів, що використовуються для виготовлення фотокатодів у рентгенівських електронно-оптичних перетворювачах, та в запасних частинах для рентгенівських систем, які введені в обіг на ринку України до 1 січня 2020 р. | до 1 січня 2020 р. Термін застосування шестивалентного хрому в зазначених запасних частинах не обмежується |
| 31. | Свинець, кадмій і шестивалентний хром у запасних частинах, що повторно використовуються, які вилучені з медичних приладів, введених в обіг до 22 липня 2017 р., та використані в обладнанні категорії 8, введеному в обіг до 22 липня 2021 р., за умови, що повторне використання відбувається в замкнених системах повернення, в межах яких усі передачі запасних частин обліковуються, документуються і відслідковуються та можливі виключно на міжкорпоративній основі, а про повторне використання таких частин повідомляють користувачів | до 22 липня 2021 р. |
| 32. | Свинець у припоях на друкованих платах детекторів та пристроїв збору даних позитронно-емісійних томографів, які інтегровані в апаратуру магнітно-резонансної томографії | до 1 січня 2020 р. |
| 33. | Свинець у припоях на змонтованих друкованих платах, які використовуються в рухомих медичних виробах класів ІІа та ІІб згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (крім портативних дефібриляторів швидкої медичної допомоги). Під рухомими медичними виробами розуміються медичні вироби, які призначені для перенесення вручну, перевезення на своїх власних колесах, на візку, в наземному транспортному засобі, на повітряному судні чи судні під час роботи цих виробів та/або між періодами їх роботи та затверджені призначеним органом згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753, для такого застосування | до 1 липня 2018 р. для медичних виробів класу ІІа; до 1 січня 2021 р. для медичних виробів класу ІІб |
| 34. | Свинець в якості активатора у флуоресцентному порошку розрядних ламп з люмінофорами BSP (BaSi2O5:Pb), що використовуються для екстракорпорального фотоферезу | до 23 липня 2021 р. |
| 35. | Ртуть у люмінесцентних лампах з холодним катодом (із вмістом не більш як 5 мг на одну лампу) для підсвітки рідкокристалічних дисплеїв, що використовуються в промислових приладах моніторингу та контролю, які введені в обіг до 22 липня 2018 р. | до 22 липня 2024 р. |
| 36. | Свинець, що використовується в інших запресованих штиркових з’єднувальних системах з еластичними виводами (крім систем типу “C-press”), які застосовуються в промислових приладах моніторингу та контролю | до 1 січня 2021 р. З 1 січня 2021 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для промислових приладів моніторингу та контролю, які введені в обіг до 1 січня 2021 р. |
| 37. | Свинець у платинованих платинових електродах, що використовуються для вимірювань електропровідності, якщо виконується хоча б одна з таких умов: 1) вимірювання в широкому діапазоні при діапазоні вимірювань питомої електропровідності, що охоплює більш як один порядок величини (наприклад, діапазон між 0,1 і 5 мСм/м), в лабораторних умовах для невідомих концентрацій; 2) вимірювання розчинів, якщо вимагається точність, що становить ± 1 відсоток діапазону зразка, та висока корозійна стійкість електрода стосовно будь-якого з таких розчинів: розчинів з кислотністю менш як pH 1; розчинів з лужністю більш як pH 13; корозійних розчинів, які містять газоподібний галоген; 3) вимірювання електропровідності вище 100 мСм/м, які повинні виконуватися з використанням переносних засобів вимірювальної техніки | до 1 січня 2019 р. |
| 38. | Свинець у припої в одному інтерфейсі багатоярусних кристалів великої площі з більш як 500 міжз’єднаннями на один інтерфейс, які використовуються в рентгенівських детекторах систем комп’ютерної томографії та рентгенівських систем | до 1 січня 2020 р. З 1 січня 2020 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для систем комп’ютерної томографії та рентгенівських систем, які введені в обіг до 1 січня 2020 р. |
| 39. | Свинець у мікроканальних пластинах (МКП), що використовуються в обладнанні, яке має хоча б одну з таких характеристик: 1) компактний розмір детектора електронів або іонів, коли простір для детектора становить не більш як 3 мм на одну МКП (товщина детектора + місце для монтажу МКП), у цілому не більш як 6 мм; при цьому альтернативне розміщення із забезпеченням більшого простору для детектора є нездійсненним з наукової та технічної точки зору; 2) двовимірна просторова роздільна здатність для виявлення електронів або іонів, коли виконується хоча б одна з таких умов: час відгуку є меншим ніж 25 нс; зона виявлення зразка є більшою ніж 149 мм2; коефіцієнт підсилення є більшим ніж 1,3 × 103; 3) час відгуку для виявлення електронів або іонів є меншим ніж 5 нс; 4) зона виявлення зразка для виявлення електронів або іонів є більшою ніж 314 мм2; 5) коефіцієнт підсилення є більшим ніж 4,0 × 107 | до 22 липня 2021 р. для медичних виробів і приладів моніторингу та контролю; до 22 липня 2023 р. для медичних виробів для діагностики in vitro; до 22 липня 2024 р. для промислових приладів моніторингу та контролю |
| 40. | Свинець у керамічних діелектриках у конденсаторах з номінальною напругою менш як 125 В змінного струму або 250 В постійного струму, які застосовуються в промислових приладах моніторингу та контролю | до 1 січня 2021 р. З 1 січня 2021 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для промислових приладів моніторингу та контролю, які введені в обіг до 1 січня 2021 р. |
| 41. | Свинець в якості термостабілізатора в полівінілхлориді (ПВХ), що використовується як матеріал основи в амперометричних, потенціометричних і кондуктометричних електрохімічних сенсорах, які застосовуються в медичних виробах для діагностики in vitro для аналізу крові, інших біологічних рідин і газів в організмі | до 1 січня 2019 р. |
| 42. | Ртуть в електричних обертових з’єднувачах (контактних кільцях), які використовуються в системах для внутрішньосудинного ультразвукового дослідження, здатних працювати з високою робочою частотою (більш як 50 МГц) | до 1 липня 2019 р. |

__________

Примітка. Цифрові та літерно-цифрові позначення позицій у цьому додатку є ідентичними цифровим та літерно-цифровим позначенням позицій у Додатку ІV до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

___________________________

|  | Додаток 5 до Технічного регламенту |
| --- | --- |

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. № __ (унікальний ідентифікаційний номер електричного та електронного обладнання*): ____________________________________________________________

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника: ____________________________________________________________

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника (або монтажника): ______________________________________________

4. Об’єкт декларації (ідентифікація електричного та електронного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати фотографію): ___________________________________________________

5. Об’єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів: ____________________________________________________

6. У відповідних випадках: посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність: _______________________

7. Додаткова інформація: _____________________________________________

Підписано від імені та за дорученням: __________________________________

(місце та дата видання): ______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада) (підпис): _________________________

__________

* Ці номери можуть бути також літерно-цифровими позначеннями.

___________________________

|  | Додаток 6 до Технічного регламенту |
| --- | --- |

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ

положень Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

| Положення Директиви | Положення Технічного регламенту |
| --- | --- |
| Стаття 1 | абзац перший пункту 1 |
| - | абзац другий пункту 1 |
| Частина 1 статті 2 | пункт 2 |
| Частина 2 статті 2 | пункт 6 постанови, якою затверджено Технічний регламент |
| Частина 3 статті 2 | пункт 3 |
| Частина 4 статті 2 | пункт 4 |
| Абзац перший статті 3 | абзац перший пункту 8 |
| Підпункт 1 статті 3 | абзац перший підпункту 9 пункту 8 |
| Підпункт 2 статті 3 | абзац другий підпункту 9 пункту 8 |
| Підпункт 3 статті 3 | підпункт 4 пункту 8 |
| Підпункт 4 статті 3 | підпункт 3 пункту 8 |
| Підпункт 5 статті 3 | підпункт 13 пункту 8 |
| Підпункт 6 статті 3 | підпункт 6 пункту 8 |
| Підпункт 7 статті 3 | підпункт 25 пункту 8 |
| Підпункт 8 статті 3 | підпункт 22 пункту 8 |
| Підпункт 9 статті 3 | підпункт 12 пункту 8 |
| Підпункт 10 статті 3 | підпункт 23 пункту 8 |
| Підпункт 11 статті 3 | підпункт 16 пункту 8 |
| Підпункт 12 статті 3 | підпункт 2 пункту 8 |
| Підпункт 13 статті 3 | підпункт 8 пункту 8 |
| Підпункт 14 статті 3 | підпункт 24 пункту 8 |
| Підпункт 15 статті 3 | підпункт 11 пункту 8 |
| Підпункт 16 статті 3 | підпункт 18 пункту 8 |
| Підпункт 17 статті 3 | останній абзац пункту 8 |
| Підпункт 18 статті 3 | підпункт 7 пункту 8 |
| Підпункт 19 статті 3 | підпункт 5 пункту 8 |
| Підпункт 20 статті 3 | підпункт 17 пункту 8 |
| Підпункт 21 статті 3 | підпункт 14 пункту 8 |
| Підпункт 22 статті 3 | підпункт 15 пункту 8 |
| Підпункт 23 статті 3 | підпункт 1 пункту 8 |
| Підпункт 24 статті 3 | підпункт 21 пункту 8 |
| Підпункт 25 статті 3 | - |
| Підпункт 26 статті 3 | - |
| Підпункт 27 статті 3 | підпункт 10 пункту 8 |
| Підпункт 28 статті 3 | підпункт 19 пункту 8 |
| - | останній абзац пункту 8 |
| Частини 1 та 2 статті 4 | пункт 9 |
| Частина 3 статті 4 | підпункти 1 та 2 пункту 5 |
| Абзац перший частини 4 статті 4 | абзац перший підпункту 3 пункту 5 |
| Пункт “a” частини 4 статті 4 | абзац другий підпункту 3 пункту 5 |
| Пункт “b” частини 4 статті 4 | абзац третій підпункту 3 пункту 5 |
| Пункт “c” частини 4 статті 4 | абзац четвертий підпункту 3 пункту 5 |
| Пункт “d” частини 4 статті 4 | абзац третій підпункту 3 пункту 5 |
| Пункт “e” частини 4 статті 4 | абзац четвертий підпункту 3 пункту 5 |
| Пункт “f” частини 4 статті 4 | пункт 10 |
| Частина 5 статті 4 | підпункт 4 пункту 5 |
| Частина 6 статті 4 | пункт 11 |
| Стаття 5 | - |
| Стаття 6 | - |
| Стаття 7 | пункти 12-21 |
| Стаття 8 | пункти 22 та 23 |
| Стаття 9 | пункти 24-31 |
| Стаття 10 | пункти 32-35 |
| Стаття 11 | пункт 36 |
| Стаття 12 | пункт 37 |
| Частина 1 статті 13 | пункт 38 |
| Абзац перший частини 2 статті 13 | пункт 39 |
| Абзац другий частини 2 статті 13 | - |
| Частина 3 статті 13 | пункт 40 |
| Стаття 14 | пункт 41 |
| Стаття 15 | пункти 42-44 |
| Стаття 16 | пункти 45 та 46 |
| Стаття 17 | - |
| Стаття 18 | пункт 47 |
| Стаття 19 | - |
| Стаття 20 | - |
| Стаття 21 | - |
| Стаття 22 | - |
| Стаття 23 | - |
| Стаття 24 | - |
| Стаття 25 | - |
| Стаття 26 | - |
| Стаття 27 | - |
| Стаття 28 | - |
| - | пункт 48 |
| Додаток І | додаток 1 |
| Абзаци перший–десятий додатка ІІ | додаток 2 |
| - | підпункт 1 пункту 6 |
| Абзац одинадцятий додатка ІІ | підпункт 2 пункту 6 |
| Абзац дванадцятий додатка ІІ | підпункт 3 пункту 6 |
| Абзац тринадцятий додатка ІІ | пункт 7 |
| Додаток ІІІ | додаток 3 |
| Додаток ІV | додаток 4** |
| Додаток V | - |
| Додаток VІ | додаток 5 |
| Додаток VІI | - |
| Додаток VІII | - |

__________

* Відповідає абзацу другому частини 1 статті 2 Делегованої директиви Комісії (ЄС) 2015/863 від 31 березня 2015 р., якою вносяться зміни до Додатка ІІ до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно переліку речовин обмеженого застосування.

** Друге речення позиції 33 додатку 4 відповідає пункту 2 преамбули Делегованої директиви Комісії 2014/13/ЄС від 18 жовтня 2013 р., якою вносяться зміни, з метою адаптування до технічного прогресу, до Додатка IV до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно виключення свинцю в припоях на змонтованих друкованих платах, які використовуються в рухомих медичних виробах класів ІІa та ІІb згідно з Директивою 93/42/ЄЕС (крім портативних дефібриляторів швидкої медичної допомоги).

___________________________

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | постановою Кабінету Міністрів України від 2015 р. № |

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У позиції “Держспоживінспекція” в абзаці другому у графі “Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції” переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1687), слова і цифри “постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1057” замінити словами і цифрами “постанова Кабінету Міністрів України від __ _____ 20__ р. № __”.

2. Розділ “Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1057” додатка 12 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436 “Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1531) виключити.

___________________________