Інформація про державні первинні еталони, які набули статус національних еталонів,

відповідно до пункту 3 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення"

Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

| № з/п | Реєстраційний номер еталона | Найменування еталона | Організація – зберігач еталона | Рішення про затвердження еталона | Метрологічні характеристики еталона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрика та магнетизм (ЕМ) |
| 1 | ДЕТУ 08-01-96 | Державний первинний еталон одиниці магнітної індукції в діапазоні від 0,05 до 2 Тл | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 05.07.96 № 273 | Діапазон значень одиниці: від 0,05 Тл до 2 Тл Відтворення одиниці: uA = 1(10-6 uB = 1,6(10-6 uC = 1,87(10-6 U = 4(10-6 |
| 2 | ДЕТУ 08-02-98 | Державний первинний еталон одиниці електричного опору | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 30.12.97 № 821 | Діапазон значень одиниці: від 1(10-4 Ом до 1(1012 Ом Відтворення одиниці: uA = 5(10-9 uB = 1(10-8 uC = 1,1(10-8 U = 2,2(10-8 |
| 3 | ДЕТУ 08-03-07 | Державний первинний еталон одиниці електрорушійної сили та сталої напруги | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держспожив-стандарту України від 21.05.2007 № 110 | Діапазон значень одиниці: від 0,01 В до 10 В Відтворення одиниці: uA = 5(10-9 uB = 5,2(10-9 uC = 7,2(10-9 U = 1,4(10-8 |
| 4 | ДЕТУ 08-04-99 | Державний первинний еталон одиниці електричної напруги постійного струму в діапазоні від 1 до 180 кВ | Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Держстандарту України від 12.03.99 № 113 наказ Мінекономрозвитку від 23.06.2014 № 739 (зміна назви еталона) | Діапазон значень одиниць: від 1 кВ до 180 кВ Відтворення одиниці (відносна невизначеність) uA = 3,2∙10-5 – 5,8∙10-5 uB = 1,73∙10-4 uc = 1,8∙10-4 U = 3,6∙10-4 |
| 5 | ДЕТУ 08-05-99 | Державний первинний еталон одиниці електричної напруги змінного струму в діапазоні від 1 до 1,2·330/(3 кВ та коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги | Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Держстандарту України від 12.03.99 № 114 наказ Мінекономрозвитку від 23.06.2014 № 739 (зміна назви еталона) | Діапазон значень одиниць: (1 – 1,2 ) кВ – Відтворення одиниці: для електричної напруги змінного струму uA = (0,005–0,05) % uB = 0,029 % uC = (0,03–0,06) % U = (0,06–0,12) % Відтворення одиниці: для коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги uA = (0,002–0,01) % uB = (0,0029–0,012) % uC = (0,0035–0,015) % U = (0,007–0,03) % |
| 6 | ДЕТУ 08-06-01 | Державний первинний еталон одиниць електричної ємності і фактора втрат | Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Держстандарту України № 586 від 28.11.2001 наказ Мінекономрозвитку № 739 від 23.06.2014 (зміна назви еталона) | Діапазон значень одиниць: від 1·10-3 пФ до 100 мкФ від 1·10-5 до 1,0 Відтворення одиниці: для електричної ємності uA = 1·10-6 uB = 2,2·10-6 uC = 2,4·10-6 U = 4,8·10-6 для фактора втрат uA = 1·10-6–5·10-5 uB = 2,9·10-6–1,4·10-4 uC = 3,1·10-6–1,5·10-4 U = 6,2·10-6–3·10-4 |
| 7 | ДЕТУ 08-07-02 | Державний первинний еталон одиниці електричної напруги від 0,1 до 1000 В змінного струму у діапазоні частот від 10 Гц до 1 МГц | Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Держстандарту України від 10.09.2002 № 507 наказ Мінекономрозвитку від 23.06.2014 № 739 (зміна назви еталона) | Діапазон значень одиниць: від 0,1 В до 1000 В від 10 Гц до 1 МГц від 20 В до 1000 В від 50 Гц до 100 кГц Відтворення одиниці: uA = 0,4·10-6–1,3·10-5 uB = 2,0·10-6–7,5·10-6 uC = 2,1·10-6–9,3·10-5 U = 4,1·10-6–1,9·10-4 |
| 8 | ДЕТУ 08-08-02 | Державний первинний еталон одиниць електричної потужності і коефіцієнта потужності | Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Держстандарту України від 17.06.2002 № 379 наказ Мінекономрозвитку від 23.06.2014 № 739 (зміна назви еталона) | Діапазон значень одиниць: від 1 Вт до 6000 Вт від 1·10-1 А до 10 А від 10 В до 600 В від 40 Гц до 70 Гц від мінус 1 до 1 від 1·10-1 А до 10 А від 10 В до 600 В від 40 Гц до 2500 Гц Відтворення одиниці: для електричної потужності uA = 3∙10-7 – 5,5∙10-7 uB = 1,3∙10-5 – 2,3∙10-5 uc = 1,5∙10-5 – 2,5∙10-5 U = (3∙10-5 – 5∙10-5) Вт/ВА для коефіцієнта потужності: uA = (2∙10-5 – 1∙10-4) рад uB = (5,7∙10-3 – 3,5∙10-4) рад uc = (5,0∙10-3 – 3,6∙10-4) рад U = (1,0∙10-2 –7,2∙10-4) рад |
| 9 | ДЕТУ 08-09-09 | Державний первинний еталон одиниць індуктивності та тангенса кута втрат | Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Держспожив-стандарту України від 20.10.2009 № 389 | Діапазон значень одиниць: 100 мГн від 1·10-6 Гн до 10 Гн від 1·10-5 до 1 Відтворення одиниці: для індуктивності uA = 1·10-5 uB = 8,7·10-5 uC = 8,7·10-4 U = 1,7·10-3 для тангенса кута втрат uA = 1·10-5–1·10-4 uB = 2,9·10-6–8,7·10-5 uC = 1·10-5–1,3·10-4 U = 2,1·10-5–2,7·10-4 |
| 10 | ДЕТУ 09-07-11 | Державний первинний еталон одиниці кута зсуву фаз між двома напругами | Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Держспожив-стандарту України від 17.10.2011 № 359 | Діапазон значень одиниць: від 0° до 360° 1 кГц від 0,01 Гц до 10 МГц Відтворення одиниці: для частоти 1 кГц uA = 0,001° uB = 0,002° uC = 0,0022° U = 0,0044° для частот від 0,01 Гц до 10 МГц uA = 0,001°–0,01° uB = 0,002°–0,038° uC = 0,0022°–0,039° U = 0,0044°–0,078° |
| 11 | ДЕТУ 09-01-96 | Державний первинний еталон одиниці коефіцієнта гармонік | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 05.07.96 № 271 | Діапазон значень одиниці: від 0,01 % до 100 % (0,01; 0,02; 2; 20; 100; 200) кГц Відтворення одиниці: для 0,01 кГц uA = 0,0003·КГ uB = 0,0016+0,0052·КГ uC = 0,0016+0,0052·КГ U = 0,0031+0,011·КГ для 0,02 кГц uA = 0,0003·КГ uB = 0,0005+0,0026·КГ uC = 0,0005+0,0026·КГ U = 0,0010+0,0052·КГ для 0,2 кГц; 2 кГц; 20 кГц uA = 0,0003·КГ uB = 0,0002+0,0016·КГ uC = 0,0002+0,0016·КГ U = 0,0003+0,0031·КГ для 100 кГц uA = 0,0003·КГ uB = 0,0005+0,0031·КГ uC = 0,0005+0,0031·КГ U = 0,0010+0,0063·КГ для 200 кГц uA = 0,0003·КГ uB = 0,0016+0,0031·КГ uC = 0,0016+0,0031·КГ U = 0,0031+0,0063·КГ |
| 12 | ДЕТУ 09-02-96 | Державний первинний еталон одиниці коефіцієнта амплітудної модуляції високочастотних коливань | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 05.07.96 № 272 | Діапазон значень одиниці: від 0,1 % до 100 % Відтворення одиниці: uA = 0,0003 uB = 0,0008–0,0016 uC = 0,0008–0,0016 U = 0,0017–0,0032 |
| 13 | ДЕТУ 09-03-96 | Державний первинний еталон одиниці девіації частоти частотно-модульованих коливань | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 05.07.96 № 270 | Діапазон значень одиниці: від 10 Гц до 1 МГц Відтворення одиниці: uA = 0,5(10-3 Δf uB = (0,21–0,83)(10-3 Δf uC = (0,54–0,97)(10-3 Δf U = (1,1 – 1,9)(10-3 Δf |
| 14 | ДЕТУ 09-04-96 | Державний первинний еталон одиниці потужності електромагнітних коливань у хвилеводних трактах у діапазоні частот від 37,5 до 178,6 ГГц | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 05.07.96 № 278 | Діапазон значень одиниці: від 37,5 ГГц до 178,6 ГГц від 1(10-3 Вт до 1(10-2 Вт Відтворення одиниці: від 37,5 ГГц до 78,3 ГГц uA = 0,5(10-3 uB = 2,1(10-3 uC = 2,1(10-3 U = 4,2(10-3 від 78,3 ГГц до 178,6 ГГц uA = 1(10-3 uB = 4,1(10-3 uC = 4,2(10-3 U = 8,5(10-3 |
| 15 | ДЕТУ 09-05-04 | Державний первинний еталон одиниці електричної напруги змінного струму в діапазоні частот від 30 до 1000 МГц | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держспожив-стандарту України від 03.11.2004 № 244 | Діапазон значень одиниці: від 0,1 В до 3 В Відтворення одиниці: uA = 2(10-4–5(10-4 uB = 0,5·10-4–13,6·10-4 uC = 2,07·10-4–14,5·10-4 U = 4,1·10-4 – 2,9·10-3 |
| 16 | ДЕТУ 09-06-05 | Державний первинний еталон одиниці потужності електромагнітних коливань в коаксіальних трактах у діапазоні частот від 0,03 до 18 ГГц | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держспожив-стандарту України від 28.04.2005 № 98 | Діапазон значень одиниці: від 1(10-3 Вт до 1(10-2 Вт Відтворення одиниці: uA = 1(10-3 uB = 1,6·10-3–2,9·10-3 uC = 2·10-3–3,1·10-3 U = 4·10-3 – 6,2·10-3 |
| Довжина (L) |
| 17 | ДЕТУ 01-01-96 | Державний первинний еталон одиниці довжини для параметрів евольвентних поверхонь та кута нахилу лінії зуба | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 18.07.96 № 297 Наказ Держспожив-стандарту України від 21.07.2011 № 266 (зміна назви еталона) | Діапазон значень одиниці: від 37 мм до 150 мм для радіуса основних кіл евольвент із кутами розгорнутості від 0° до 35° Відтворення одиниці: uA = 0,25 мкм uB = 0,079 мкм uC = 0,26 мкм U = 0,5 мкм для кута нахилу лінії зуба на його ширині від 10 мм до 160 мм Відтворення одиниці: uA = 0,25 мкм uB = 0,26 мкм uC = 0,36 мкм U = 0,7 мкм |
| 18 | ДЕТУ 01-02-96 | Державний первинний еталон одиниці довжини для відхилень від прямолінійності та площинності | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 18.07.96 № 296 Наказ Держспожив-стандарту України від 21.07.2011 № 266 (зміна назви еталона) | Діапазон значень одиниці: від 0 мкм до 10 мкм Відтворення одиниці: uA = 0,1 L мкм uB = 0,04 L мкм uC = 0,11 L мкм U = 0,22 L мкм L – довжина в м |
| 19 | ДЕТУ 01-03-98 | Державний первинний еталон одиниці довжини | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 10.04.98 № 255 | Діапазон значень одиниці: від 1(10-6 м до 1,0 м Відтворення одиниці: uA = 2,5(10-11 uB = 0,49(10-11 uC = 2,55(10-11 U = 5,1(10-11 |
| 20 | ДЕТУ 01-04-07 | Державний первинний еталон одиниці довжини для вимірювань параметрів шорсткості Rmax, Rz і Ra у діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держспожив-стандарту України від 21.05.2007 № 109 | Діапазон значень одиниці: від 0,025 мкм до 1,0 мкм Відтворення одиниці: uA = 0,003 мкм uB = 0,0016 мкм uC = 0,0034 мкм U = 0,007 мкм Діапазон значень одиниці: від 1,0 мкм до 1600 мкм Відтворення одиниці: uA = 0,02 мкм uB = 0,0165 мкм uC = 0,026 мкм U = 0,052 мкм |
| 21 | ДЕТУ 01-05-10 | Державний первинний еталон одиниці площинного кута | Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Держспожив-стандарту України від 15.07.2010 № 290 | Діапазон значень одиниці: від 0° до 360° Відтворення одиниці: uA = 0,04" uB = 0,04" uC = 0,057" U = 0,11" |
| Маса та пов’язані величини (L) |
| 22 | ДЕТУ 02-01-96 | Державний первинний еталон одиниці маси | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 05.07.96 № 277 | Номінальне значення одиниці: 1 кг Відтворення одиниці: uA = 8(10-9 кг uB = 0 кг uC = 8(10-9 кг U = 16(10-9 кг |
| 23 | ДЕТУ 02-02-14 | Державний первинний еталон одиниці прискорення вільного падіння | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Мінекономрозвитку від 26.05.2014 № 602 | Діапазон значень одиниці: від 9,77 м/с2 до 9,85 м/с2 Відтворення одиниці: uA = 5(10-8 м/с2 uB = 2(10-8 м/с2 uC = 5,4(10-8 м/с2 U = 11(10-8 м/с2 |
| 24 | ДЕТУ 02-03-99 | Державний первинний еталон одиниць твердості за шкалами Брінелля та Віккерса | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 12.03.99 № 115 | Діапазон значень одиниці: від 8 НВ до 450 НВ від 95 НВW до 650 НВW Відтворення одиниці: uA = 1(10-3 uB = 1,25(10-3 uC = 1,6(10-3 U = 3,2(10-3 Діапазон значень одиниці: від 8 НV до 2000 НV Відтворення одиниці: від 9,8 Н до 19,6 Н uA = 2(10-3 uB = 2,5(10-3 uC = 3,2(10-3 U = 6,4(10-3 від 49,0 Н до 980,7 Н uA = 1(10-3 uB = 1,25(10-3 uC = 1,6(10-3 U = 3,2(10-3 |
| 25 | ДЕТУ 02-04-99 | Державний первинний еталон одиниць твердості за шкалами Роквелла і Супер-Роквелла | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 12.03.99 № 116 | Діапазон значень одиниці: (70-93) HRA (25-100) HRB (20-67) HRC Відтворення одиниці: uA = 0,08 HR uB = 0,11 HR uC = 0,13 HR U = 0,26 HR Діапазон значень одиниці: (70-94) HRN15 (40-86) HRN30 (20-78) HRN45 (65-93) HRT15 (15-82) HRT30 (10-72) HRT45 Відтворення одиниці: uA = 0,16 HR uB = 0,21 HR uC = 0,26 HR U = 0,52 HR |
| 26 | ДЕТУ 02-05-05 | Державний первинний еталон одиниці прискорення для трьохкомпонентної акселерометрії | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держспожив-стандарту України від 28.04.2005 № 100 | Діапазон значень одиниці: від 0,0005 м/с2 до 9,81 м/с2 від 0,001 Гц до 10 Гц Відтворення одиниці: uA = 0,005 м/с2 uB = 0,0021 м/с2 uC = 0,0054 м/с2 U = 0,0108 м/с2 |
| 27 | ДЕТУ 02-06-11 | Державний первинний еталон одиниці швидкості повітряного потоку в діапазоні від 0,1 м/с до 1,0 м/с | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держспожив-стандарту України від 23.12.2010 № 575 | Діапазон значень одиниці: від 0,1 м/с до 1,0 м/с Відтворення одиниці: uA = (0,0003+0,002·V) м/с uB = (0,00016+0,001·V) м/с uC = (0,00034+0,0023·V) м/с U = (0,0007+0,005·V) м/с |
| 28 | ДЕТУ 02-07-11 | Державний первинний еталон одиниці сили | Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Держспожив-стандарту України від 14.10.2011 № 359 | Діапазон значень одиниці: від 100 Н до 200000 Н Відтворення одиниці: у діапазоні від 100 Н до 2000 Н (включно) uA = 0,001 % uB = 0,001 % uC = 0,0014 % U = 0,003 % у діапазоні понад 2000 Н до 200000 Н uA = 0,002 % uB = 0,002 % uC = 0,003 % U = 0,006 % |
| 29 | ДЕТУ 03-01-15 | Державний первинний еталон одиниці об’єму та об’ємної витрати газу | Державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" | Наказ Мінекономрозвитку від 30.12.2015 № 1823 | Діапазон значень одиниць: від 0,4 м3 до 1,0 м3 від 2,77(10-4 м3/с до 6,94(10-2 м3/с Відтворення одиниці: uA = 2,5·10-4 uB = 2,3·10-4 uC = 3,5·10-4 U = 7·10-4 |
| 30 | ДЕТУ 03-02-15 | Державний первинний еталон одиниці довжини для рівня рідини | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Мінекономрозвитку від 22.05.2015 № 519 | Діапазон значень одиниці: від 0 м до 20 м Відтворення одиниці: uA = 0,10 мм uB = 0,08 мм uC = 0,15 мм U = 0,30 м |
| 31 | ДЕТУ 03-03-13 | Державний первинний еталон одиниці об'єму рідини | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Мінекономрозвитку від 14.06.2013 № 639 | Діапазон значень одиниці: від 1(10-3 м3 до 1(10-1 м3 та від 5(10-1 м3 до 1 м3 Відтворення одиниці: uA = 3(10-5 uB = 2,5(10-5 uC = 3,9(10-5 U = 8(10-5 Діапазон значень одиниці: від 1(10-1 м3 (включно) до 5(10-1 м3 (включно) Відтворення одиниці: uA = 1,5(10-5 uB = 1,9(10-5 uC = 2,4(10-5 U = 5(10-5 |
| 32 | ДЕТУ 03-04-04 | Державний первинний еталон одиниці об'ємної витрати рідини в діапазоні від 2,8·10-4 до 2,8·10-2 м3/с, масової витрати рідини в діапазоні від 2,8·10-1 до 28 кг/с, об'єму рідини в діапазоні від 0,1 до 3,0 м3 та маси рідини в діапазоні від 100,0 до 3000 кг, що протікає по трубопроводу | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держспожив-стандарту України від 03.11.2004 № 245 | Діапазон значень одиниці: від 2,8·10-4 м3/с до 2,8·10-2 м3/с від 2,8·10-1 кг/с до 28 кг/с Відтворення одиниці: uA = 2(10-5 uB = 3,7(10-5 uC = 4,2(10-5 U = 8,4(10-5 Діапазон значень одиниці: від 0,1 м3 до 3,0 м3 від 100,0 кг до 3000 кг Відтворення одиниці: uA = 2(10-5 uB = 1,2(10-4 uC = 12,1(10-5 U = 24,2(10-5 |
| 33 | ДЕТУ 03-05-11 | Державний первинний еталон одиниць об’єму, маси, об’ємної та масової витрати гарячої води | Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Держспожив-стандарту України від 23.12.2010 № 575 | Діапазон значень одиниць: від 0,03 м3 до 3,0 м3 від 30 кг до 3000 кг від 2,5·10-3 м3/год до 160 м3/год від 2,5 кг/год до 160000 кг/год Відтворення одиниці: uA = 3·10-4 uB = 2,5·10-4 uC = 4·10-4 U = 8·10-4 |
| 34 | ДЕТУ 04-01-96 | Державний первинний еталон одиниці абсолютного тиску діапазоні від 1·10-3 до 1·103 Па | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 18.07.96 № 298 | Діапазон значень одиниці: від 1(10-3 Па до 1(103 Па Відтворення одиниці: uA = 3(10-3 uB = 1,24(10-3 uC = 3,25(10-3 U = 6,5(10-3 |
| 35 | ДЕТУ 04-02-97 | Державний первинний еталон одиниці тиску для абсолютних тисків в діапазоні від 2,7·102 до 1,3·105 Па | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 31.01.97 № 50 | Діапазон значень одиниці: від 2,7(102 Па до 1,3(105 Па Відтворення одиниці: uA = 0,3 Па uB = 0,83 Па uC = 0,9 Па U = 1,8 Па |
| 36 | ДЕТУ 04-03-01 | Державний первинний еталон одиниці тиску для надлишкового тиску | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 29.12.2000 № 749 | Діапазон значень одиниці: від 0,05 МПа до 10 МПа Відтворення одиниці: uA = 3(10-6 uB = 2,6(10-6 uC = 4(10-6 U = 8(10-6 |
|  | Кількість речовини (QM) |
| 37 | ДЕТУ 05-01-15 | Державний первинний еталон одиниці молярної частки компонентів у газових середовищах | Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Мінекономрозвитку від 30.12.2015 № 1828 | Діапазон значень одиниці (1·10-8 ( 99,99) % Відтворення одиниці (відносна невизначеність): uA = (0,01 – 1,8∙10-3 ) % uB = (0,05 –1,4∙10-3 ) % uc = (0,05 – 5∙10-3 ) % U = (0,1 – 0,01 ) % |
| 38 | ДЕТУ 05-02-04 | Державний первинний еталон одиниці електролітичної провідності рідин | Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Держспожив-стандарту України від 03.11.2004 № 246 | Діапазон значень одиниці (1·10-4 – 60) См/м Відтворення одиниці uA = (5∙10-3 – 1∙10-2 ) % uB = (1∙10-2 – 5∙10-2 ) % uc = (1,1∙10-2 – 5∙10-2 ) % U = (2,2∙10-2 – 1∙10-1 ) % |
| 39 | ДЕТУ 05-03-07 | Державний первинний еталон рН | Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Держспожив-стандарту України від 29.12.2006 № 383 | Діапазон значень рН від 1 до 14 (0 – 95) оС Відтворення значень uA = 0,001 – 0,003 uB = 0,002 – 0,005 uc = 0,002 – 0,006 U = 0,004 – 0,012 |
| 40 | ДЕТУ 05-04-13 | Державний первинний еталон одиниць вологості газів | Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Мінекономрозвитку від 14.06.2013 № 641 | Діапазон значень одиниць: від 0,14 % до 98 % для відносної вологості газів (в діапазоні температур від мінус 30 °С до 60 °С) від 0,5 млн-1 до 197·103 млн-1 для молярної (об’ємної) частки вологи від мінус 100 °С до 60 °С для температури точки роси Відтворення одиниці: для відносної вологості газів uA = 0,03 % uB = (0,06–0,11) % uC = (0,07–0,12) % U = (0,14–0,24) % для молярної (об’ємної) частки вологи uA = 0,2 % uB = (0,87–0,08) % uC = (0,9–0,2) % U = (1,8–0,4) % для температури точки роси uA = 0,05 °С uB = (0,035–0,07) °С uC = (0,06–0,085) °С U = (0,12–0,17) °С |
| Акустика, ультразвук, вібрація (AUV) |
| 41 | ДЕТУ 10-01-11 | Державний первинний еталон одиниці звукового тиску у повітряному середовищі | Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" | Наказ Держспожив-стандарту України від 17.10.2011 № 359 | Діапазон значень одиниці: від 2 Гц до 100 кГц Відтворення одиниці у діапазоні від 2 Гц до 125 Гц (у вільному полі) uA = (0,003 – 0,025) дБ uВ = (0,021 – 0,124) дБ uС = (0,064 – 0,205) дБ U = (0,128 – 0,4) дБ Відтворення одиниці у діапазоні від 2 Гц до 20 кГц (за тиском) uA = (0,001 – 0,074) дБ uВ = (0,015 – 0,04) дБ uС = (0,015 – 0,09) дБ U = (0,03 – 0,2) дБ Відтворення одиниці у діапазоні від 1 кГц до 100 кГц (у вільному полі) uA = (0,01 – 0,076) дБ uВ = (0,044 – 0,103) дБ uС = (0,06 – 0,111) дБ U = (0,12 – 0,222) дБ |
| Фотометрія (PR) |
| 42 | ДЕТУ 11-01-96 | Державний первинний еталон одиниці енергетичної освітленості некогерентним випромінюванням | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 05.07.96 № 268 | Діапазон значень одиниці: від 1(10 Вт/м2 до 1(105 Вт/м2 Відтворення одиниці: uA = 0,25(10-2 uB = 0,12(10-2 uC = 0,28(10-2 U = 0,56(10-2 |
| 43 | ДЕТУ 11-02-15 | Державний первинний еталон одиниці сили світла | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Мінекономрозвитку від 30.12.2015 № 1831 | Діапазон значень одиниці: від 1 кд до 500 кд Відтворення одиниці: uA = 0,15(10-2 uB = 0,06(10-2 uC = 0,15(10-2 U = 0,3(10-2 Діапазон значень одиниці: від 0,1 лк до 1000 лк Відтворення одиниці: uA = 0,15(10-2 uB = 0,06(10-2 uC = 0,15(10-2 U = 0,3(10-2 Діапазон значень одиниці: від 1·10-3 кд·с до 500 кд·с Відтворення одиниці: uA = 0,25(10-2 uB = 0,14(10-2 uC = 0,3(10-2 U = 0,6(10-2 |
| 44 | ДЕТУ 11-03-09 | Державний первинний еталон одиниць середньої потужності в імпульсі випромінювання, потужності неперервного випромінювання у світловоді та часу розповсюдження випромінювання у світловоді | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держспожив-стандарту України від 17.04.2009 № 152 | Діапазон значень одиниці: від 1·10-9 Вт до 1·10-2 Вт (для неперервного випромінювання) Відтворення одиниці: uA = 1(10-2 uB = 0,5(10-2 uC = 1,1(10-2 U = 2,2(10-2 Діапазон значень одиниці: від 1·10-6 Вт до 1·10-2 Вт (для імпульсу випромінювання) Відтворення одиниці: uA = 2(10-2 uB = 2(10-2 uC = 2,8(10-2 U = 5,7(10-2 Діапазон значень одиниці: від 1,5·10-8 с до 1,5·10-3 с (для часу розповсюдження у світловоді) Відтворення одиниці: uA = (1(10-11+0,5(10-6·Т) с uB = (0,8(10-11+0,8(10-6·Т) с uC = (1,3(10-11+0,95(10-6·Т) с U = (2,6(10-11+1,9(10-6·Т) с |
| 45 | ДЕТУ 11-04-12 | Державний первинний еталон одиниць середньої потужності та енергії лазерного випромінювання | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Мінекономрозвитку від 24.12.2012 № 1483 | Діапазон значень одиниці: від 1·10-5 Вт до 3 Вт Відтворення одиниці: uA = 0,15(10-2 uB = 0,08(10-2 uC = 0,17(10-2 U = 0,34(10-2 Діапазон значень одиниці: від 1·10-5 Дж до 3 Дж Відтворення одиниці: uA = 0,15(10-2 uB = 0,08(10-2 uC = 0,17(10-2 U = 0,34(10-2 |
| 46 | ДЕТУ 11-05-02 | Державний первинний еталон одиниці оптичної густини матеріалів | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 01.04.2002 № 202 Наказ Мінекономрозвитку від 23.06.2014 № 739 (зміна назви еталона) | Діапазон значень одиниці: від 0,01 Б до 6,0 Б (у пропущенному світлі) Відтворення одиниці: uA = 0,003 Б uB = 0,0021 Б uC = 0,0036 Б U = 0,007 Б Діапазон значень одиниці: від 0,01 Б до 2,5 Б (у відбитому світлі) Відтворення одиниці: uA = 0,005 Б uB = 0,0062 Б uC = 0,008 Б U = 0,016 Б |
| 47 | ДЕТУ 11-06-06 | Державний первинний еталон одиниць спектральної густини енергетичної яскравості, спектральної густини сили випромінювання та спектральної густини енергетичної освітленості; потужності випромінювання та енергетичної освітленості | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держспожив-стандарту України від 15.03.2006 № 78 | Діапазон значень одиниці: від 4·104 Вт/ср·м3 до 3·1011 Вт/ср·м3 від 3 Вт/ср·м до 3·107 Вт/ср·м від 10 Вт/м3 до 1·108 Вт/м3 Відтворення одиниці: uA = 0,05 % uB = 0,62 % uC = 0,8 % U = 1,6 % Діапазон значень одиниці: від 1·10-7 Вт до 1·10-3 Вт від 5·10-4 Вт/м2 до 5 Вт/м2 Відтворення одиниці: uA = 0,3 % uB = 0,2 % uC = 0,36 % U = 0,72 % |
| 48 | ДЕТУ 11-07-06 | Державний первинний еталон одиниць середньої потужності та енергії лазерного випромінювання великих рівнів | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держспожив-стандарту України від 15.03.2006 № 79 Наказ Мінекономрозвитку від 23.06.2014 № 739 (зміна назви еталона) | Діапазон значень одиниці: від 10 Вт до 1000 Вт від 10 Дж до 1000 Дж Відтворення одиниці: uA = 0,5(10-2 uB = 0,41(10-2 uC = 0,65(10-2 U = 1,3(10-2 |
| 49 | ДЕТУ 11-08-07 | Державний первинний еталон одиниць координат кольору та координат кольоровості | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держспожив-стандарту України від 21.05.2007 № 108 | Діапазон значень одиниці: X від 2,5 до 109,0 Y від 1,4 до 98,0 Z від 1,7 до 107,0 Відтворення одиниці: uA = 0,1 uB = 0,05 uC = 0,11 U = 0,22 Діапазон значень одиниці: х від 0,0039 до 0,7347 y від 0,008 до 0,8338 Відтворення одиниці: uA = 0,01 uB = 0,0005 uC = 0,0011 U = 0,0022 |
| 50 | ДЕТУ 11-09-08 | Державний первинний еталон одиниць спектральних коефіцієнтів спрямованого пропускання, дзеркального та дифузного відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25,0 мкм | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держспожив-стандарту України від 20.05.2008 № 157 | Діапазон значень одиниці: для спектральних коефіцієнтів спрямованого пропускання від 0,01 до 0,95 Відтворення одиниці: uA = 0,0005 uB = 0,0004 uC = 0,0006 U = 0,0012 для спектральних коефіцієнтів дзеркального відбиття від 0,03 до 0,98 Відтворення одиниці: uA = 0,001 uB = 0,004 uC = 0,004 U = 0,008 для спектральних коефіцієнтів дифузного відбиття від 0,02 до 1,0 Відтворення одиниці: uA = 0,005 uB = 0,006 uC = 0,008 U = 0,016 |
| 51 | ДЕТУ 11-10-13 | Державний первинний еталон одиниці світлового потоку | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Мінекономрозвитку від 14.06.2013 № 638 | Діапазон значень одиниці: від 1,0 лм до 1500 лм Відтворення одиниці: uA = 1,3(10-3 uB = 1,03(10-3 uC = 1,66(10-3 U = 3,3(10-3 |
| 52 | ДЕТУ 11-11-13 | Державний первинний еталон одиниці показника заломлення рідких та твердих речовин і матеріалів у видимій частині спектра | Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Мінекономрозвитку від 14.06.2013 № 640 | Діапазон значень одиниць: від 1,47 до 2,0 для твердих матеріалів від 1,33 до 1,65 для рідких речовин Відтворення одиниці: uA = 2·10-6 uB = 3·10-6 uC = 4·10-6 U = 8·10-6 |
| Iонізуюче випромінення (RI) |
| 53 | ДЕТУ 12-01-11 | Державний первинний еталон одиниці об’ємної активності радону-222 | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держспожив-стандарту України від 17.10.2011 № 359 | Діапазон значень одиниці: від 30 Бк/м3 до 3(104 Бк/м3 Відтворення одиниці: uA = 2(10-2 uB = 0,79(10-2 uC = 2,15(10-2 U = 4,3(10-2 |
| 54 | ДЕТУ 12-02-98 | Державний первинний еталон одиниці активності радіонуклідів | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 10.04.98 № 256 | Діапазон значень одиниці: від 5 Бк до 5(1012 Бк Відтворення одиниці: uA = (0,02–0,2)(10-2 uB = (0,4–1,6)(10-2 uC = (0,4–1,66)(10-2 U = (0,8–3,3)(10-2 |
| 55 | ДЕТУ 12-03-01 | Державний первинний еталон одиниць потоку і густини потоку нейтронів | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 29.03.2001 № 143 | Діапазон значень одиниці: від 1·103 с-1 до 1·108 с-1 (для потоку нейтронів) від 1·104 с-1м-2 до 1·108 с-1м-2 (для густини потоку нейтронів) Відтворення одиниці: uA = (0,1–0,5)(10-2 uB = (0,21–0,41)(10-2 uC = (0,23–0,65)(10-2 U = (0,46–1,3)(10-2 |
| 56 | ДЕТУ 12-04-01 | Державний первинний еталон одиниць потужностей поглинутої і еквівалентної доз нейтронного випромінення | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 29.03.2001 № 136 | Діапазон значень одиниці: від 2·10-10 Гр·с-1 до 2·10-6 Гр·с-1 Відтворення одиниці: uA = (0,3–1,0)(10-2 uB = 1,24(10-2 uC = (1,3–1,6)(10-2 U = (2,6–3,2)(10-2 Діапазон значень одиниці: від 5·10-10 Зв·с-1 до 5·10-5 Зв·с-1 Відтворення одиниці: uA = (0,5–1,0)(10-2 uB = 1,24(10-2 uC = (1,34–1,6)(10-2 U = (2,7–3,2)(10-2 |
| 57 | ДЕТУ 12-05-02 | Державний первинний еталон одиниць поглинутої дози, потужності поглинутої дози рентгенівського та гамма-випромінень | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 01.04.2002 № 201 Наказ Мінекономрозвитку від 23.06.2014 № 739 (зміна назви еталона) | Діапазон значень одиниці: від 1·10-4 Гр до 10,0 Гр від 1·10-10 Гр·с-1 до 1·10-3 Гр·с-1 Відтворення одиниці: uA = (0,1–1,0)(10-2 uB = (0,21–0,62)(10-2 uC = (0,23–1,2)(10-2 U = (0,5–2,4)(10-2 |
| 58 | ДЕТУ 12-06-02 | Державний первинний еталон одиниць еквівалентної дози, потужності еквівалентної дози рентгенівського та гамма-випромінень | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 01.04.2002 № 203 Наказ Мінекономрозвитку від 23.06.2014 № 7392014 (зміна назви еталона) | Діапазон значень одиниці: від 1·10-6 Зв до 1,0 Зв від 5·10-8 Зв·с-1 до 1·10-4 Зв·с-1 Відтворення одиниці: uA = (0,1–1,0)(10-2 uB = (0,21–0,62)(10-2 uC = (0,23–1,2)(10-2 U = (0,5–2,4)(10-2 |
| 59 | ДЕТУ 12-07-02 | Державний первинний еталон одиниць експозиційної дози, потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінень | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 01.04.2002 № 204 Наказ Мінекономрозвитку від 23.06.2014 № 739 (зміна назви еталона) | Діапазон значень одиниці: від 3·10-11 Кл·кг-1 до 1·10-4 Кл·кг-1 від 3·10-12 А·кг-1 до 3·10-5 А·кг-1 Відтворення одиниці: uA = (0,1–1,0)(10-2 uB = (0,21–0,62)(10-2 uC = (0,23–1,2)(10-2 U = (0,5–2,4)(10-2 |
| 60 | ДЕТУ 12-08-08 | Державний первинний еталон одиниці об’ємної активності альфа-випромінюючих аерозолів | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держспожив-стандарту України від 20.05.2008 № 158 | Діапазон значень одиниці: від 10 Бк/м3 до 1(1010 Бк/м3 Відтворення одиниці: uA = 3(10-2 uB = 1,65(10-2 uC = 3,4(10-2 U = 6,8(10-2 |
| 61 | ДЕТУ 12-09-09 | Державний первинний еталон одиниці об’ємної активності бета-випромінюючих аерозолів | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держспожив-стандарту України від 17.04.2009 № 151 | Діапазон значень одиниці: від 10 Бк/м3 до 1(1010 Бк/м3 Відтворення одиниці: uA = 3(10-2 uB = 1,65(10-2 uC = 3,4(10-2 U = 6,8(10-2 |
| 62 | ДЕТУ 12-10-10 | Державний первинний еталон одиниці об’ємної активності гамма-випромінюючих аерозолів | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держспожив-стандарту України від 15.07.2010 № № 290 | Діапазон значень одиниці: від 10 Бк/м3 до 1(106 Бк/м3 Відтворення одиниці: uA = 3(10-2 uB = 1,65(10-2 uC = 3,4(10-2 U = 6,8(10-2 |
| Термометрія (Т) |
| 63 | ДЕТУ 06-02-96 | Державний первинний еталон одиниці питомої теплоємності твердих тіл у діапазоні температур від 1800 К до 3000 К | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 31.07.96 № 320 Наказ Держспожив-стандарту України від 21.07.2011 № 266 (зміна назви еталона) | Діапазон значень одиниці: від 1800 К до 3000 К Відтворення одиниці: uA = 4(10-4 uB = 1,6(10-3 uC = 1,65(10-3 U = 3,3(10-3 |
| 64 | ДЕТУ 06-03-96 | Державний первинний еталон одиниці температури за випроміненням в діапазоні від 1357,7 К до 2800 К | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 05.07.96 № 267 Наказ Держспожив-стандарту України від 21.07.2011 № 266 (зміна назви еталона) | Діапазон значень одиниці: від 1084,62 °С до 2526,85 °С Відтворення одиниці: uA = 1,9 °С uB = 0,37 °С uC = 1,94 °С U = 3,87 °С |
| 65 | ДЕТУ 06-04-97 | Державний первинний еталон одиниці енергії згоряння | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 18.04.97 № 217 | Діапазон значень одиниці: від 15 кДж до 35 кДж Відтворення одиниці: uA = 4·10-5 uB = 4,2·10-5 uC = 6·10-5 U = 1,2(10-4 |
| 66 | ДЕТУ 06-05-98 | Державний первинний еталон одиниці температури кельвіна у діапазоні від 273,16 до 1357,77 К | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 10.04.98 № 257 | Діапазон значень одиниці: від 273,16 К до 1357,77 К Відтворення одиниці: uA = (0,01–1)·10-2 К uB = (0,01–0,26)·10-2 К uC = (1,4·10-4–1·10-2) К U = (2,8·10-4–2·10-2) К |
| 67 | ДЕТУ 06-06-98 | Державний первинний еталон одиниці температури кельвіна у діапазоні від 13,80 до 273,16 К | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 10.04.98 № 257 | Діапазон значень одиниці: від 13,80 К до 273,16 К Відтворення одиниці: uA = (5·10-4 –1·10-3) К uB = (4,1·10-4 –1,24·10-3) К uC = (6,4·10-4 –1,59·10-3) К U = (1,3·10-3 –3,2·10-3) К |
| 68 | ДЕТУ 06-07-04 | Державний первинний еталон одиниці температури за ІЧ-випроміненням в діапазоні від 692,67 до 1234,93 К | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держспожив-стандарту України від 03.11.2004 № 243 | Діапазон значень одиниці: від 692,67 К до 1234,93 К Відтворення одиниці: uA = 0,8 °С uB = 0,21 °С uC = 0,83 °С U = 1,65 °С |
| Час і частота (ТF) |
| 69 | ДЕТУ 07-01-97 | Державний первинний еталон одиниць часу та частоти | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Держстандарту України від 18.04.97 № 220 | Діапазон значень одиниці: від 1(10-10 с до 1(108 с від 1,0 Гц до 7(1010 Гц Відтворення одиниці: uA = 5·10-14 uB = 5,77·10-14 uC = 7,64·10-14 U = 1,5(10-13 |