Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                                 2015 р. №

# Київ

Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України від 5 червня 2014 р. № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок встановлення міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 5 червня 2014 р. № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Прем'єр-міністр України                                                                 А. ЯЦЕНЮК

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від_________ 2015 р. № ________ |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

встановлення міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих

засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення міжповірочних інтервалів для категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають періодичній повірці.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

метрологічна відмова – вихід метрологічних характеристик ЗВТ за встановлені межі;

метрологічна надійність ЗВТ – надійність ЗВТ у частині збереження його метрологічної справності;

міжповірочний інтервал – проміжок часу або напрацювання між двома послідовними повірками ЗВТ, протягом якого нормовані метрологічні характеристики ЗВТ повинні відповідати встановленим вимогам;

первинний міжповірочний інтервал – значення міжповірочного інтервалу ЗВТ, яке не встановлювалося раніше;

стабільність ЗВТ – якісна характеристика ЗВТ, яка відображає незмінність у часі його метрологічних характеристик.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

3. Міжповірочні інтервали ЗВТ установлюються для забезпечення надійних результатів вимірювань цим ЗВТ протягом встановленого проміжку часу.

Для однієї категорії ЗВТ може бути встановлено декілька міжповірочних інтервалів залежно від групи ЗВТ у рамках однієї категорії законодавчо регульованих ЗВТ, що мають одне призначення, але можуть відрізняються за принципом дії, конструкцією, метрологічними характеристиками.

4. Значення міжповірочного інтервалу встановлюється в місяцях, виходячи із ряду: 1; 3; 6; 12; 18; 24 і далі через 12 місяців.

5. Рішення про встановлення міжповірочного інтервалу для категорій законодавчо регульованих ЗВТ приймається Мінекономрозвитку.

Під час прийняття такого рішення можуть бути враховані рекомендації науково-технічної комісії з метрології.

6. Первинний міжповірочний інтервал для категорій законодавчо регульованих ЗВТ установлюється за результатами досліджень цих ЗВТ щодо показників стабільності, метрологічної надійності, метрологічних відмов, проведених науковими метрологічними центрами, а також з урахуванням відомостей про встановлені в інших державах міжповірочні інтервали для відповідних категорій ЗВТ.

7. Перегляд установленого міжповірочного інтервалу здійснюється на підставі обґрунтованих звернень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, інших державних органів, наукових метрологічних центрів, розробників і виробників відповідних ЗВТ, громадських об’єднань юридичних осіб приватного права, організацій роботодавців та їх об’єднань, громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів), метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об'єднань підприємств, підприємств, установ та організацій.

До проведення досліджень показників стабільності та метрологічної надійності ЗВТ, метрологічних відмов певної категорії ЗВТ з метою перегляду встановленого міжповірочного інтервалу та визначення обґрунтованості його зміни Мінекономрозвитку залучаються наукові метрологічні центри.

8. З метою прийняття обґрунтованого рішення про встановлення нового міжповірочного інтервалу для категорій ЗВТ за дорученням Мінекономрозвитку наукові метрологічні центри збирають та узагальнюють дані стосовно їх метрологічної надійності.

Наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку та здійснюють метрологічну діяльність, повірочні лабораторії та призначені органи з оцінки відповідності ЗВТ на вимогу наукового метрологічного центру, якому доручено збір та узагальнення даних щодо метрологічної надійності ЗВТ, надають йому знеособлені дані стосовно метрологічної надійності повірених ними законодавчо регульованих ЗВТ.