Проект

# КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

# ПОСТАНОВА

від                                 2015 р. №

# Київ

# Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання

Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

3. Установити, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію обладнання, яке відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2028), та було введено в обіг до дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності такого обладнання вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності з 20 квітня 2016 року, але не раніше ніж через шість місяців з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України		А. ЯЦЕНЮК

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | постановою Кабінету Міністрів України від 2015 р. № |

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

з електромагнітної сумісності обладнання

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент установлює вимоги стосовно електромагнітної сумісності обладнання з метою забезпечення надання на ринку України обладнання, яке відповідає належному рівню електромагнітної сумісності.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електромагнітної сумісності.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на обладнання згідно з визначенням, наведеним у підпункті 14 пункту 6 цього Технічного регламенту.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

1) радіообладнання і телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 50, ст. 1705);

2) вироби авіаційної техніки у значенні, наведеному в пункті 27 частини першої статті 1 Повітряного кодексу України;

авіаційні компоненти та обладнання: будь-який прилад, обладнання, механізм, деталь, апаратура, додаткове пристосування, програмне забезпечення чи допоміжний пристрій, включаючи комунікаційне обладнання, що використовуються або призначені для використання під час експлуатації повітряного судна або управління повітряним судном у польоті; це включає в себе частини планера повітряного судна, двигуна чи повітряного гвинта, а також обладнання, що використовується для маневрування повітряного судна із землі;

3) радіообладнання, що використовується радіоаматорами згідно із значенням, наведеним у регламентах радіозв’язку, які прийняті відповідно до Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв’язку, ратифікованими Законом України від 15 липня 1994 р. № 116, за винятком випадків, коли таке обладнання надано на ринку. Комплекти компонентів, призначених для складання радіоаматорами, та надане на ринку радіообладнання, що було модифіковано радіоаматорами для власного використання, не вважаються радіообладнанням, наданим на ринку;

4) обладнання, фізичні характеристики якого за притаманною їм природою є такими, що це обладнання водночас:

не здатне утворювати електромагнітні випромінювання чи сприяти електромагнітним випромінюванням, що перевищують рівень, який дозволяє радіо- і телекомунікаційному обладнанню та іншому обладнанню працювати за призначенням;

працює без неприйнятного погіршення якості за наявності електромагнітних завад, які зазвичай виникають під час його використання за призначенням;

5) комплекти для проведення випробувань, виготовлені за індивідуальними замовленнями та призначені для використання фахівцями виключно для таких цілей на об’єктах для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

4. У разі якщо для певного обладнання суттєві вимоги, визначені в додатку 1, були повністю або частково конкретизовані в інших технічних регламентах, цей Технічний регламент не застосовується до цього обладнання стосовно таких вимог з дня набрання чинності зазначеними технічними регламентами.

5. Цей Технічний регламент не впливає на застосування законодавства, що регулює безпечність обладнання.

6. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) апаратура – будь-який завершений прилад чи поєднання приладів, надане на ринку як єдина функціональна одиниця, що призначені для споживача (користувача) і можуть створювати електромагнітні завади або на функціонування яких можуть вплинути такі завади.

Для цілей цього Технічного регламенту апаратурою також вважаються:

компоненти чи складальні вузли, що призначені для вбудовування в апаратуру споживачем (користувачем) і можуть створювати електромагнітні завади або на функціонування яких можуть вплинути такі завади;

мобільні установки – поєднання апаратури, а у відповідних випадках – також інших пристроїв, що призначені для переміщення та експлуатації в різних місцях;

2) введення в обіг – надання апаратури на ринку України в перший раз;

3) вилучення з обігу – будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку апаратури, що знаходиться в ланцюгу постачання продукції;

4) виробник – будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє апаратуру або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує цю апаратуру під своїм найменуванням або торговельною маркою;

5) відкликання – будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення апаратури, яка вже була надана споживачу (користувачу);

6) гармонізований європейський стандарт – стандарт, який прийнятий однією з європейських організацій стандартизації на основі запиту, зробленого Європейською Комісією, та номер і назву якого опубліковано в “Офіційному віснику Європейського Союзу”;

7) електромагнітна завада – будь-яке електромагнітне явище, яке може погіршити функціонування обладнання. Електромагнітною завадою може бути електромагнітний шум, небажаний сигнал або зміна в самому середовищі розповсюдження;

8) електромагнітна обстановка – усі електромагнітні явища, що спостерігаються в даному місці;

9) електромагнітна сумісність – здатність обладнання задовільно функціонувати у своїй електромагнітній обстановці без створення неприпустимих електромагнітних завад іншому обладнанню в цій обстановці;

10) завадостійкість – здатність обладнання функціонувати за призначенням без погіршення якості за наявності електромагнітних завад;

11) знак відповідності технічним регламентам – маркування, за допомогою якого виробник вказує, що апаратура відповідає вимогам, які застосовуються до зазначеної апаратури та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

12) імпортер – будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, яка вводить в обіг на ринку України апаратуру походженням з іншої країни;

13) надання на ринку – будь-яке платне або безоплатне постачання апаратури для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі здійснення господарської діяльності;

14) обладнання – будь-яка апаратура або стаціонарна установка;

15) орган з оцінки відповідності – орган, що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи випробування, сертифікацію та інспектування;

16) оцінка відповідності – процес доведення того, що суттєві вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються апаратури, були виконані;

17) розповсюджувач – будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає апаратуру на ринку України;

18) стаціонарна установка – особливе поєднання кількох видів апаратури, а у відповідних випадках – також інших пристроїв, які складені, змонтовані та призначені для постійного використання в заздалегідь визначеному місці;

19) суб’єкти господарювання – виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

20) технічна специфікація – документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинно задовольняти обладнання;

21) уповноважений представник – будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань;

22) цілі безпеки – цілі стосовно захисту людського життя або майна.

У цьому Технічному регламенті терміни “введення в експлуатацію”, “орган, що призначає,”, “презумпція відповідності”, “призначення”, “ризик”, “технічний регламент” уживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”; термін “неналежне застосування знака відповідності технічним регламентам” – у значенні, наведеному в Законі України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”; терміни “користувач”, “ланцюг постачання продукції”, “постачання продукції” – у значенні, наведеному в Законі України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”; термін “національний стандарт” – у значенні, наведеному в Законі України “Про стандартизацію”.

Надання на ринку та/або введення в експлуатацію

7. Обладнання може бути надано на ринку та/або введено в експлуатацію тільки в разі, якщо воно відповідає вимогам цього Технічного регламенту за умови належного монтажу, обслуговування та використання за своїм призначенням.

Вільний рух обладнання

8. Надання на ринку та/або введення в експлуатацію на території України обладнання, що відповідає вимогам цього Технічного регламенту, не може бути заборонено або обмежено з причин, пов’язаних з електромагнітною сумісністю.

9. Виконання вимог цього Технічного регламенту не повинно перешкоджати вжиттю державними органами в межах своєї компетенції та відповідно до законодавства таких спеціальних заходів стосовно введення в експлуатацію або використання обладнання:

заходів для подолання існуючої або прогнозованої проблеми, пов’язаної з електромагнітною сумісністю, в конкретному місці;

заходів, вжитих з міркувань безпеки з метою захисту телекомунікаційних мереж загального користування або приймальних чи передавальних станцій під час їх використання в цілях безпеки в чітко визначених смугах радіочастот.

10. Показ та/або демонстрація обладнання, яке не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, під час проведення ярмарків, виставок чи подібних заходів є можливими за умови, якщо у видимому позначені буде чітко зазначено, що таке обладнання не може бути надано на ринку та/або введено в експлуатацію до приведення його у відповідність вимогам цього Технічного регламенту. Демонстрація зазначеного обладнання може відбуватися лише за умови вжиття належних заходів з метою уникнення електромагнітних завад.

Суттєві вимоги

11. Обладнання повинно відповідати суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1.

Обов’язки виробників

12. Виробники при введенні своєї апаратури в обіг повинні забезпечувати, щоб вона була спроектована та виготовлена відповідно до суттєвих вимог, визначених у додатку 1.

13. Виробники повинні складати технічну документацію, визначену в додатку 2 або додатку 3, та проводити або доручати уповноваженому представнику проведення відповідної процедури оцінки відповідності згідно з пунктом 39 цього Технічного регламенту.

Якщо відповідність апаратури вимогам, які до неї застосовуються, було доведено такою процедурою оцінки відповідності, виробники повинні складати декларацію про відповідність і наносити знак відповідності технічним регламентам.

14. Виробники повинні зберігати технічну документацію та декларацію про відповідність протягом 10 років після введення апаратури в обіг.

15. Виробники повинні забезпечувати застосування процедур, необхідних для підтримання відповідності серійного виробництва вимогам цього Технічного регламенту. Належним чином повинні враховуватися зміни в конструкції чи характеристиках апаратури та зміни в національних стандартах, визначених у пункті 38 цього Технічного регламенту, або в інших технічних специфікаціях, шляхом посилання на які декларується відповідність апаратури.

16. Виробники повинні забезпечувати, щоб на апаратурі, яку вони ввели в обіг, було зазначено тип, номер партії чи серійний номер або інший елемент, який дозволяє їх ідентифікацію, а в разі якщо розмір або характер апаратури не дає змоги цього зробити, − щоб необхідна інформація була зазначена на її пакуванні або в документі, що супроводжує цю апаратуру.

17. Виробники зобов’язані зазначати своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу на апаратурі, а якщо це неможливо − на її пакуванні чи в документі, що супроводжує цю апаратуру. В адресі повинно зазначатися єдине місце, за яким можна зв’язатися з виробником. Контактні дані повинні бути викладені відповідно до закону про порядок застосування мов.

18. Виробники зобов’язані забезпечувати супроводження апаратури інструкціями та інформацією, визначеною в пунктах 48–50 цього Технічного регламенту, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов. Зазначені інструкції та інформація, а також будь-яке маркування повинні бути чіткими, зрозумілими та дохідливими.

19. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що апаратура, яку вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, зобов’язані негайно вжити обмежувальних (корегувальних) заходів, необхідних для приведення такої апаратури у відповідність цим вимогам, вилучення її з обігу та/або її відкликання (у разі потреби). Якщо зазначена апаратура становить ризик, виробники зобов’язані негайно повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду та подати йому докладні відомості, зокрема про невідповідність такої апаратури вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті обмежувальні (корегувальні) заходи.

20. На вмотивований запит органу державного ринкового нагляду виробники повинні надавати йому всю інформацію та документацію (у паперовій або електронній формі), необхідну для демонстрування відповідності апаратури вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду виробники повинні співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становить введена ними в обіг апаратура.

Обов’язки уповноважених представників

21. Виробник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника.

Обов’язки, встановлені в пункті 12 цього Технічного регламенту, та обов’язок щодо складання технічної документації, встановлений у пункті 13 цього Технічного регламенту, не повинні включатися до предмету доручення одержаного уповноваженим представником доручення.

22. Уповноважений представник повинен виконувати завдання, визначені в дорученні, одержаному від виробника. Доручення повинно дозволяти уповноваженому представнику виконувати принаймні такі обов’язки:

зберігати декларацію про відповідність і технічну документацію для надання їх на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення апаратури в обіг;

на вмотивований запит органу державного ринкового нагляду надавати цьому органу всю інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності апаратури вимогам цього Технічного регламенту;

на вимогу органу державного ринкового нагляду співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становить апаратура, на яку поширюється дія доручення, одержаного уповноваженим представником.

Обов’язки імпортерів

23. Імпортери повинні вводити в обіг лише апаратуру, яка відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

24. Перед введенням апаратури в обіг імпортери повинні пересвідчитися в тому, що виробник провів відповідну процедуру оцінки відповідності, визначену в пункті 39 цього Технічного регламенту, та склав технічну документацію, на цю апаратуру нанесено знак відповідності технічним регламентам, вона супроводжується необхідними документами, а також що виробник виконав вимоги, встановлені в пунктах 16 та 17 цього Технічного регламенту.

Якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що апаратура не відповідає суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1, він повинен не вводити цю апаратуру в обіг до приведення її у відповідність. Якщо зазначена апаратура становить ризик, імпортер повинен повідомити про це виробника та відповідний орган державного ринкового нагляду.

25. Імпортери зобов’язані зазначати своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу на апаратурі, а якщо це неможливо − на її пакуванні чи в документі, що супроводжує цю апаратуру. Контактні дані повинні бути викладені відповідно до закону про порядок застосування мов.

26. Імпортери зобов’язані забезпечувати супроводження апаратури інструкціями та інформацією, визначеною в пунктах 48–50 цього Технічного регламенту, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

27. Імпортери повинні забезпечувати, щоб умови зберігання чи транспортування апаратури, доки вона перебуває під їх відповідальністю, не ставили під загрозу її відповідність суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1.

28. Імпортери, які вважають або мають підстави вважати, що апаратура, яку вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, зобов’язані негайно вжити обмежувальних (корегувальних) заходів, необхідних для приведення такої апаратури у відповідність цим вимогам, вилучення її з обігу та/або її відкликання (у разі потреби). Якщо зазначена апаратура становить ризик, імпортери зобов’язані негайно повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду та подати йому докладні відомості, зокрема про невідповідність такої апаратури вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті обмежувальні (корегувальні) заходи.

29. Імпортери зобов’язані протягом 10 років після введення апаратури в обіг зберігати копію декларації про відповідність для надання її на запити органів державного ринкового нагляду та забезпечувати можливість надання цим органам за їх запитами доступу до технічної документації.

30. На вмотивований запит органу державного ринкового нагляду імпортери повинні надавати йому всю інформацію та документацію (у паперовій або електронній формі), необхідну для демонстрування відповідності апаратури вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду імпортери повинні співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становить введена ними в обіг апаратура.

Обов’язки розповсюджувачів

31. Розповсюджувачі при наданні апаратури на ринку зобов’язані діяти з належною увагою стосовно вимог цього Технічного регламенту.

32. Перед наданням апаратури на ринку розповсюджувачі повинні перевірити, що на цю апаратуру нанесено знак відповідності технічним регламентам, вона супроводжується необхідними документами, а також інструкціями та інформацією, визначеною в пункті 48–50 цього Технічного регламенту, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов, а виробник та імпортер виконали вимоги, визначені відповідно в пунктах 16, 17 та 25 цього Технічного регламенту.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що апаратура не відповідає суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1, він повинен не надавати цю апаратуру на ринку до приведення її у відповідність. Якщо зазначена апаратура становить ризик, розповсюджувач повинен повідомити про це виробника або імпортера, а також відповідний орган державного ринкового нагляду.

33. Розповсюджувачі повинні забезпечувати, щоб умови зберігання чи транспортування апаратури, доки вона перебуває під їх відповідальністю, не ставили під загрозу її відповідність суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1.

34. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що апаратура, яку вони надали на ринку, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, зобов’язані пересвідчитися у вжитті обмежувальних (корегувальних) заходів, необхідних для приведення такої апаратури у відповідність цим вимогам, вилучення її з обігу та/або її відкликання (у разі потреби). Якщо зазначена апаратура становить ризик, розповсюджувачі зобов’язані негайно повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду та подати йому докладні відомості, зокрема про невідповідність такої апаратури вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті обмежувальні (корегувальні) заходи.

35. На вмотивований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі повинні надавати йому всю інформацію та документацію (у паперовій або електронній формі), необхідну для демонстрування відповідності апаратури вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі повинні співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становить надана ними на ринку апаратура.

Випадки, в яких обов’язки виробників покладаються на імпортерів та розповсюджувачів

36. У разі якщо імпортер або розповсюджувач вводить апаратуру в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введену в обіг апаратуру в такий спосіб, що це може вплинути на її відповідність вимогам цього Технічного регламенту, він вважається виробником для цілей цього Технічного регламенту та повинен виконувати обов’язки виробника, встановлені в пунктах 12–20 цього Технічного регламенту.

Ідентифікація суб’єктів господарювання

37. Суб’єкти господарювання повинні надавати органам державного ринкового нагляду за їх запитами інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

будь-якого суб’єкта господарювання, який поставив їм апаратуру;

будь-якого суб’єкта господарювання, якому вони поставили апаратуру.

Суб’єкти господарювання повинні бути в змозі надавати інформацію, визначену в цьому пункті, протягом 10 років після того, як їм було поставлено апаратуру, та протягом 10 років після того, як вони поставили апаратуру.

Презумпція відповідності обладнання

38. Перелік національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1 (далі – перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність апаратури стандартам, які включені до переліку національних стандартів, або їх частинам надає презумпцію відповідності цієї апаратури суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1, які охоплюються такими стандартами чи їх частинами.

Процедури оцінки відповідності для апаратури

39. Відповідність апаратури суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1, повинна бути доведена шляхом застосування однієї з таких процедур оцінки відповідності:

внутрішнього контролю виробництва згідно з додатком 2;

експертизи типу в поєднанні з відповідністю типові на основі внутрішнього контролю виробництва згідно з додатком 3.

Виробник може за власним вибором обмежити застосування процедури, наведеної в додатку 3, деякими аспектами суттєвих вимог за умови застосування процедури, наведеної в додатку 2, для інших аспектів суттєвих вимог.

Декларація про відповідність

40. У декларації про відповідність заявляється про те, що виконання суттєвих вимог, визначених у додатку 1, було доведено.

41. Декларація про відповідність повинна бути складена згідно із примірною структурою, встановленою в додатку 4, містити відомості, визначені в додатках 2 та/або 3, та постійно оновлюватися. Декларація про відповідність повинна бути складена державною мовою, а в разі якщо вона була складена іншою мовою – перекладена на державну мову.

42. У разі якщо на апаратуру поширюється дія кількох технічних регламентів, що вимагають складання декларації про відповідність, повинна бути складена єдина декларація про відповідність стосовно всіх таких технічних регламентів. В такій декларації про відповідність повинні бути зазначені відповідні технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне опублікування.

Єдина декларація про відповідність може мати форму досьє, яке складається з відповідних окремих декларацій про відповідність.

43. Виробник шляхом складання декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність апаратури вимогам, установленим у цьому Технічному регламенті.

Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам

44. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими законом.

Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам

45. Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним, на апаратуру або на її табличку з технічними даними. У разі якщо це є неможливим або невиправданим через характер апаратури, знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися на пакування та на супровідні документи.

46. Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися перед введенням апаратури в обіг.

47. Обмежувальні (корегувальні) заходи в разі неналежного застосування знака відповідності технічним регламентам уживаються в установленому законом порядку.

Інформація стосовно використання апаратури

48. Апаратура повинна супроводжуватися інформацією про будь-які особливі запобіжні заходи, яких необхідно вжити під час складання, монтажу, обслуговування або використання такої апаратури для того щоб після введення її в експлуатацію забезпечити відповідність зазначеної апаратури суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1.

49. Апаратура, для якої відповідність суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1, не забезпечується в житлових районах, повинна супроводжуватися чіткою вказівкою на таке обмеження використання, яка за необхідності також наноситься на пакування цієї апаратури.

50. В інструкціях, що супроводжують апаратуру, повинна міститися інформація, необхідна для забезпечення використання зазначеної апаратури за її призначенням.

Стаціонарні установки

51. На апаратуру, яка була надана на ринку та може бути вбудована в стаціонарну установку, поширюється дія всіх відповідних вимог стосовно апаратури, визначених у цьому Технічному регламенті.

Однак для апаратури, яка призначена для вбудовування в конкретну стаціонарну установку та не надається на ринку в інший спосіб, крім як з метою вбудовування в таку стаціонарну установку, вимоги пунктів 11–37 та 39–50 цього Технічного регламенту не є обов’язковими.

У таких випадках у супровідній документації повинні бути визначені стаціонарна установка та її характеристики щодо електромагнітної сумісності, а також повинні бути вказані запобіжні заходи, яких необхідно вжити при вбудовуванні апаратури в стаціонарну установку для того, щоб не поставити під загрозу відповідність такої установки. У супровідній документації повинна також міститися інформація, визначена в пунктах 16, 17 та 25 цього Технічного регламенту.

Належні інженерні практики, визначені в пункті 2 додатка 1, повинні бути задокументовані і ця документація повинна зберігатися відповідальною особою, зазначеною в пункті 53 цього Технічного регламенту, для надання на запити відповідних органів державного ринкового нагляду для контрольних цілей протягом строку експлуатації стаціонарної установки.

52. У разі наявності ознак невідповідності стаціонарної установки, зокрема коли є скарги щодо завад, створюваних такою установкою, відповідний орган державного ринкового нагляду може вимагати надання доказів відповідності зазначеної стаціонарної установки та в разі потреби розпочати її перевірку.

У разі встановлення невідповідності стаціонарної установки орган державного ринкового нагляду повинен вжити відповідних заходів для приведення такої стаціонарної установки у відповідність суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1.

53. Відповідальність за визначення відповідності стаціонарної установки відповідним суттєвим вимогам покладається на особу, що її експлуатує (її оператора).

Призначення органів з оцінки відповідності

54. Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом здійснюється відповідно до закону.

55. Для цілей призначення органи з оцінки відповідності повинні відповідати загальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності (далі – призначений орган), установленим законом, та спеціальним вимогам до призначених органів, установленим у пунктах 56–63 цього Технічного регламенту.

Спеціальні вимоги до призначених органів

56. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною, незалежною від організації або апаратури, яку він оцінює.

Орган з оцінки відповідності, власником корпоративних прав якого є об’єднання підприємців, яке представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців, що беруть участь у проектуванні, виготовленні, постачанні, складанні, використанні чи обслуговуванні апаратури, яку оцінює такий орган, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежності цього органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів.

57. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні бути проектувальником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за обслуговування апаратури, яку вони оцінюють, або представником будь-якої з цих сторін. Зазначена вимога не виключає використання оцінюваної апаратури, яка є необхідною для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання такої апаратури в особистих цілях.

Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні брати безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні чи конструюванні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні апаратури, яку вони оцінюють, або представляти сторони, що беруть участь у цій діяльності. Вони не повинні займатися будь-якою діяльністю, яка може суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на здійснення якої вони призначаються чи призначені. Ця вимога зокрема стосується послуг з консультування.

Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати, щоб діяльність залучених ними дочірніх підприємств або субпідрядників не впливала на конфіденційність інформації, об’єктивність чи неупередженість діяльності з оцінки відповідності цих органів.

58. Органи з оцінки відповідності та їх персонал повинні здійснювати діяльність з оцінки відповідності з необхідною добросовісністю та технічною компетентністю у визначеній галузі та бути вільними від будь-якого тиску і спонукань, зокрема фінансового характеру, які могли би впливати на їх судження чи результати їх діяльності з оцінки відповідності, особливо з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах цієї діяльності.

59. Орган з оцінки відповідності повинен бути здатним виконувати всі завдання з оцінки відповідності, покладені на нього згідно з додатком 3 та стосовно яких він призначається чи був призначений, незалежно від того, чи ці завдання виконуються самим органом з оцінки відповідності, чи від його імені та під його відповідальність.

Орган з оцінки відповідності в будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду або категорії апаратури, стосовно яких він призначається чи був призначений, повинен мати необхідні:

власний та/або залучений кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності;

описи процедур, згідно з якими здійснюється оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність цих процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні політики (правила, настанови тощо) та процедури, що дозволяють розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган, та іншу діяльність;

процедури для здійснення діяльності з оцінки відповідності з належним урахуванням величини підприємства, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій він діє, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідної апаратури та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

Орган з оцінки відповідності повинен мати на праві власності або володіння та користування засоби, необхідні для виконання в належний спосіб технічних і адміністративних завдань з оцінки відповідності, а також мати доступ до всього іншого необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази.

60. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати:

ґрунтовну технічну і професійну підготовку, що охоплює всю діяльність з оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності призначається чи був призначений;

достатні знання вимог, що стосуються оцінки  відповідності, які вони проводять, та відповідні повноваження для проведення цих оцінок;

відповідні знання та розуміння суттєвих вимог, визначених у додатку 1, стандартів з переліку національних стандартів, що застосовуються, а також відповідних положень законодавства України та Європейського Союзу щодо умов обігу на ринку апаратури, яку він оцінює;

навички складання сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення оцінок відповідності.

61. Повинна бути гарантована неупередженість органів з оцінки відповідності, їх керівників, заступників керівників та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності.

Винагорода керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених оцінок відповідності чи їх результатів.

62. Персонал органу з оцінки відповідності повинен зберігати комерційну таємницю стосовно всієї інформації, одержаної під час виконання своїх завдань згідно з додатком 3, за винятком її надання у визначених законодавством випадках відповідним уповноваженим органам. Повинні бути захищені права власності суб’єктів господарювання на їх власну інформацію.

63. Органи з оцінки відповідності повинні брати участь у відповідній діяльності із стандартизації або забезпечувати інформованість свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

Призначені органи повинні брати участь у діяльності секторальної групи призначених органів, утвореної згідно з пунктом 76 цього Технічного регламенту, забезпечувати інформованість свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також повинні застосовувати документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи, як загальні настанови.

Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств

64. У разі якщо призначений орган залучає до виконання конкретних робіт, пов’язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або дочірнє підприємство, він повинен пересвідчитися у тому, що зазначений субпідрядник чи дочірнє підприємство є юридичною особою (резидентом чи нерезидентом України), уклав (уклало) договір обов’язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, і відповідає спеціальним вимогам, визначеним у пунктах 56–63 цього Технічного регламенту (крім участі у діяльності секторальної групи призначених органів), та повідомити про це орган, що призначає.

65. Призначені органи несуть повну відповідальність за роботи, що виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від їх місцезнаходження.

66. Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть бути залучені до виконання робіт з оцінки відповідності лише за згодою замовника.

67. Призначені органи повинні зберігати для надання на запити органу, що призначає, відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікації залучених субпідрядників чи дочірніх підприємств і робіт, що виконуються ними згідно з додатком 3.

Обов’язки призначених органів стосовно їх діяльності

68. Призначені органи повинні проводити оцінки відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, визначеними в додатку 3.

69. Оцінки відповідності повинні проводитися у пропорційний спосіб, без покладання зайвого навантаження на суб’єктів господарювання.

Призначені органи повинні здійснювати свою діяльність з належним урахуванням величини підприємства, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій він діє, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідної апаратури та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

При цьому, призначені органи повинні дотримуватися ступеня вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для відповідності апаратури вимогам цього Технічного регламенту.

70. У разі якщо призначений орган вважає, що виробником не були виконані суттєві вимоги, визначені в додатку 1, або у відповідних стандартах з переліку національних стандартів чи інших технічних специфікаціях, зазначений орган повинен вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів та не видавати сертифікат.

71. У разі якщо під час проведення моніторингу відповідності після видачі сертифіката призначений орган виявить, що апаратура вже не відповідає вимогам, зазначений орган повинен вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів і в разі необхідності призупинити або скасувати сертифікат.

72. У разі якщо коригувальних заходів не було вжито або вони не дали необхідних результатів, призначений орган залежно від обставин повинен обмежити сферу, призупинити або скасувати будь-які сертифікати.

Апеляції на рішення призначених органів

73. Подання та розгляд апеляцій на рішення призначених органів здійснюються відповідно до закону.

Обов’язки призначених органів стосовно надання інформації

74. Призначені органи повинні інформувати орган, що призначає, про:

будь-які відмови у видачі, обмеження сфери, призупинення або скасування сертифікатів;

будь-які обставини, що впливають на сферу та умови призначення цих органів;

будь-які запити щодо надання інформації стосовно діяльності з оцінки відповідності, одержані ними від органів державного ринкового нагляду.

На запит органу, що призначає, призначені органи також повинні інформувати його про діяльність з оцінки відповідності, здійснену в межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу здійснену діяльність, включаючи транскордонну діяльність та роботи за договорами субпідряду.

75. Призначені органи повинні надавати іншим органам з оцінки відповідності, які призначені згідно з цим Технічним регламентом та здійснюють подібну діяльність з оцінки відповідності, що охоплює таку саму апаратуру, відповідну інформацію з питань, які стосуються негативних результатів оцінки відповідності, а на запит – також позитивних результатів оцінки відповідності.

Координація призначених органів

76. Відповідна координація та співпраця між органами з оцінки відповідності, призначеними згідно з цим Технічним регламентом, впроваджуються та належним чином функціонують у формі секторальної групи призначених органів.

Призначені органи повинні брати участь у роботі секторальної групи призначених органів безпосередньо або через визначених представників.

Державний ринковий нагляд і державний контроль апаратури

77. Державний ринковий нагляд і державний контроль введеної в обіг апаратури здійснюються відповідно до закону з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

78. Заходи щодо усунення формальної невідповідності вживаються в разі, якщо орган державного ринкового нагляду встановить будь-яку таку невідповідність:

знак відповідності технічним регламентам було нанесено з порушенням загальних принципів маркування зазначеним знаком, установлених законом, або вимог пунктів 45–47 цього Технічного регламенту;

не було нанесено знак відповідності технічним регламентам;

не було складено декларацію про відповідність;

декларацію про відповідність було складено з порушенням вимог;

органу державного ринкового нагляду не надано доступу до технічної документації або вона є неповною;

інформація, визначена в пунктах 17 або 25 цього Технічного регламенту, відсутня, є неправдивою або неповною;

не виконано будь-яку іншу з вимог стосовно взаємодії з органами державного ринкового нагляду, установлених у пунктах 12–20 або 23–30 цього Технічного регламенту.

Таблиця відповідності

79. Таблиця відповідності положень Директиви 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електромагнітної сумісності та цього Технічного регламенту наведена в додатку 5.

______________________________

|  | Додаток 1 до Технічного регламенту |
| --- | --- |

СУТТЄВІ ВИМОГИ

1. Загальні вимоги

Обладнання повинно бути спроектовано та виготовлено, з урахуванням сучасного стану розвитку техніки, таким чином, щоб забезпечувати, що:

1) створювані електромагнітні завади не перевищують рівня, вище якого радіо- і телекомунікаційне обладнання або інше обладнання не може працювати за призначенням;

2) воно має такий рівень завадостійкості до електромагнітних завад, очікуваних під час його використання за призначенням, який дозволяє цьому обладнанню працювати без неприйнятного погіршення якості його використання за призначенням.

2. Особливі вимоги до стаціонарних установок

Монтаж та використання компонентів за призначенням;

Стаціонарна установка повинна бути змонтована із застосуванням належних інженерних практик та з урахуванням інформації про використання за призначенням її компонентів з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 цього додатка.

|  | Додаток 2 до Технічного регламенту |
| --- | --- |

МОДУЛЬ А

(внутрішній контроль виробництва)

1. Внутрішній контроль виробництва є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов’язки, встановлені в пунктах 2–5 цього додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідна апаратура задовольняє вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, які застосовуються до зазначеної апаратури.

Оцінка електромагнітної сумісності

2. Виробник виконує оцінку електромагнітної сумісності апаратури на основі відповідних явищ з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1 до Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання.

Під час виконання оцінки електромагнітної сумісності повинні бути враховані всі нормальні умови експлуатації за призначенням. У разі якщо апаратура здатна набувати різних конфігурацій, виконання оцінки електромагнітної сумісності повинно підтвердити, чи відповідає ця апаратура суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1 до Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, в усіх можливих конфігураціях, визначених виробником в якості репрезентативних для використання зазначеної апаратури за призначенням.

Технічна документація

3. Виробник розробляє технічну документацію. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність апаратури відповідним вимогам та повинна включати адекватну оцінку і аналіз ризику (ризиків).

У технічній документації повинні бути вказані вимоги, які застосовуються, та охоплені, наскільки це стосується такої оцінки, проектування, виготовлення і функціонування апаратури. Технічна документація повинна, якщо це може бути застосовано, містити принаймні такі елементи:

загальний опис апаратури;

концептуальний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування апаратури;

список стандартів, застосованих повністю чи частково, з переліку національних стандартів, відповідність яким надає апаратурі презумпцію відповідності суттєвим вимогам, а в разі якщо зазначені стандарти не були застосовані, – описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, які визначені в Технічному регламенті з електромагнітної сумісності обладнання, включаючи список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані. У разі часткового застосування стандартів з переліку національних стандартів у технічній документації повинні бути вказані їх частини, які були застосовані;

результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;

протоколи випробувань.

Виробництво

4. Виробник уживає всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовленої апаратури технічній документації, визначеній у пункті 3 цього додатка, та суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1 до Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

5. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам на кожну окрему одиницю апаратури, що задовольняє вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, які застосовуються до зазначеної апаратури.

Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для моделі апаратури та зберігає її разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення апаратури в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована апаратура, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається відповідним органам державного ринкового нагляду за їх запитами.

Уповноважений представник

6. Обов’язки виробника, визначені в пункті 5 цього додатка, від його імені та під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення цих обов’язків у дорученні.

____________________________

|  | Додаток 3 до Технічного регламенту |
| --- | --- |

МОДУЛЬ В

(експертиза типу)

1. Експертиза типу є тією частиною процедури оцінки відповідності, в якій призначений орган з оцінки відповідності (далі – призначений орган) досліджує технічний проект апаратури та підтверджує і засвідчує, що технічний проект цієї апаратури відповідає суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1 до Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання.

2. Експертиза типу виконується способом оцінки адекватності технічного проекту апаратури шляхом експертизи технічної документації, визначеної в пункті 3 цього додатка, без експертизи зразка (“експертиза проекту типу”). Експертиза типу може бути обмежена деякими аспектами суттєвих вимог, які визначені виробником або його уповноваженим представником.

3. Виробник подає заявку на експертизу типу одному призначеному органу за власним вибором.

У заявці повинні бути вказані ті аспекти суттєвих вимог, для експертизи яких її було подано, а сама заявка повинна включати:

1) найменування та адресу виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником, – також його найменування та адресу;

2) письмову заяву про те, що така ж заявка не була подана до жодного іншого призначеного органу;

3) технічну документацію. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність апаратури вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, які застосовуються до зазначеної апаратури, та повинна включати адекватну оцінку і аналіз ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути вказані вимоги, які застосовуються, та охоплені, наскільки це стосується такої оцінки, проектування, виготовлення і функціонування апаратури. Технічна документація повинна, якщо це може бути застосовано, містити принаймні такі елементи:

загальний опис апаратури;

концептуальний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування апаратури;

список стандартів, застосованих повністю чи частково, з переліку національних стандартів, відповідність яким надає апаратурі презумпцію відповідності суттєвим вимогам, а в разі якщо зазначені стандарти не були застосовані, – описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, які визначені в Технічному регламенті з електромагнітної сумісності обладнання, включаючи список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані. У разі часткового застосування стандартів з переліку національних стандартів у технічній документації повинні бути вказані їх частини, які були застосовані;

результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;

протоколи випробувань.

4. Призначений орган досліджує технічну документацію з метою оцінки адекватності технічного проекту апаратури стосовно тих аспектів суттєвих вимог, для експертизи яких було подано заявку.

5. Призначений орган складає звіт про оцінку, в якому наводяться дані про заходи, вжиті відповідно до пункту 4 цього додатка, та їх результати. Без шкоди для своїх обов’язків стосовно органу, що призначає, призначений орган оприлюднює (повністю або частково) зміст зазначеного звіту лише за згодою виробника.

6. У разі якщо тип апаратури відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, які застосовуються до відповідної апаратури, призначений орган видає виробнику сертифікат експертизи типу. У цьому сертифікаті зазначаються найменування і адреса виробника, висновки експертизи, аспекти суттєвих вимог, які були охоплені експертизою, умови дійсності сертифіката (якщо такі є) та дані, необхідні для ідентифікації затвердженого типу. До сертифіката експертизи типу можуть додаватися один чи більше додатків.

У сертифікаті експертизи типу та додатках до нього повинна міститися вся відповідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовленої апаратури дослідженому типу та здійснювати контроль під час експлуатації.

У разі якщо тип апаратури не відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, які застосовуються до зазначеної апаратури, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката експертизи типу та повідомляє про це заявника з наданням докладного обґрунтування своєї відмови.

7. Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни в загальновизнаному сучасному стані розвитку техніки, які вказують на те, що затверджений тип апаратури може вже не відповідати вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, які застосовуються до зазначеної апаратури, та повинен визначити, чи такі зміни потребують подальшого дослідження. Якщо це так, призначений орган повинен повідомити про це виробника.

Виробник повинен інформувати призначений орган, який зберігає технічну документацію стосовно сертифіката експертизи типу, про всі модифікації затвердженого типу, що можуть вплинути на відповідність апаратури суттєвим вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання або на умови дійсності цього сертифіката. Такі модифікації потребують додаткового затвердження у формі доповнення до первинного сертифіката експертизи типу.

8. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним сертифікати експертизи типу та/або будь-які доповнення до них, а також періодично чи на запит органу, що призначає, надавати йому перелік сертифікатів експертизи типу та/або будь-яких доповнень до них, у видачі яких цей призначений орган відмовив або які він призупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про сертифікати експертизи типу та/або будь-які доповнення до них, у видачі яких цей призначений орган відмовив або які він скасував, призупинив чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит – також про видані ним сертифікати експертизи типу та/або доповнення до них.

Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду та інші призначені органи мають право за запитами одержувати копію сертифікатів експертизи типу та/або доповнень до них. Орган, що призначає, та відповідні органи державного ринкового нагляду мають право за запитами одержувати копію технічної документації та результати досліджень, проведених призначеним органом. Призначений орган зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього, а також технічний файл, включаючи подану виробником документацію, до закінчення строку дії такого сертифіката.

9. Виробник зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення апаратури в обіг.

10. Уповноважений представник виробника може подати заявку згідно з пунктом 3 цього додатка та виконувати обов’язки, визначені в пунктах 7 та 9 цього додатка, за умови визначення цих обов’язків у дорученні.

МОДУЛЬ С

(відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва)

11. Відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва є тією частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов’язки, встановлені в пунктах 12 та 13 цього додатка, та гарантує і заявляє, що відповідна апаратура відповідає типові, описаному в сертифікаті експертизи типу, та задовольняє вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, які застосовуються до зазначеної апаратури.

Виробництво

12. Виробник уживає всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовленої апаратури затвердженому типові, описаному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, які застосовуються до зазначеної апаратури.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

13. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам на кожну окрему одиницю апаратури, що відповідає типові, описаному в сертифікаті експертизи типу, та задовольняє вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, які застосовуються до зазначеної апаратури.

Виробник складає в письмовій формі декларацію про відповідність для кожної моделі апаратури та зберігає її для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення апаратури в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модель апаратури, для якої її було складено.

Копія декларації про відповідність надається відповідним органам державного ринкового нагляду за їх запитами.

Уповноважений представник

14. Обов’язки виробника, визначені в пункті 13 цього додатка, від його імені та під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення цих обов’язків у дорученні.

____________________________

|  | Додаток 4 до Технічного регламенту |
| --- | --- |

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (№ ХХХХ)*

1. Модель апаратури/виріб (номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер**): _______________________________________________________________

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника: __________________________________________________________

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об’єкт декларації (ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеної апаратури): ________________________________________________________________________

5. Об’єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів: ___________________________________________________

6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані (включаючи дату видання стандарту), або посилання на інші технічні специфікації (включаючи дату видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність: ___________________________________

7. У відповідних випадках: призначений орган з оцінки відповідності _________________________________________________________________________

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав _________________________________________________________________

(опис виконаних ним дій)

та видав сертифікат: _______________________________________________________

8. Додаткова інформація: _____________________________________________

Підписано від імені та за дорученням: __________________________________

(місце та дата видання): ______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада) (підпис): _________________________

__________

* Присвоєння виробником номера декларації про відповідність є необов’язковим.

** Ці номери можуть бути також літерно-цифровими позначеннями.

___________________________

|  | Додаток 5 до Технічного регламенту |
| --- | --- |

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ

положень Директиви 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електромагнітної сумісності та Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання

| Положення Директиви | Положення Технічного регламенту |
| --- | --- |
| Стаття 1 | абзац перший пункту 1 |
| - | абзац другий пункту 1 |
| Стаття 2 | пункти 2–5 |
| Пункти 1–17, 20–23, 25 частини 1 статті 3 | абзац перший підпункту 1, підпункти 2–22 пункту 6 |
| Пункти 18, 19 та 24 частини 1 статті 3 | - |
| Частина 2 статті 3 | абзаци другий–четвертий підпункту 1 пункту 6 |
| - | останній абзац пункту 6 |
| Стаття 4 | пункт 7 |
| Частина 1 статті 5 | пункт 8 |
| Абзац перший частини 2 статті 5 | пункт 9 |
| Абзаци другий та третій частини 2 статті 5 | - |
| Частина 3 статті 5 | пункт 10 |
| Стаття 6 | пункт 11 |
| Стаття 7 | пункти 12–20 |
| Стаття 8 | пункти 21 та 22 |
| Стаття 9 | пункти 23–30 |
| Стаття 10 | пункти 31–35 |
| Стаття 11 | пункт 36 |
| Стаття 12 | пункт 37 |
| Стаття 13 | пункт 38 |
| Стаття 14 | пункт 39 |
| Стаття 15 | пункти 40–43 |
| Стаття 16 | пункт 44 |
| Стаття 17 | пункти 45–47 |
| Стаття 18 | пункти 48–50 |
| Стаття 19 | пункти 51–53 |
| Стаття 20 | пункт 54 |
| Стаття 21 | - |
| Стаття 22 | - |
| Стаття 23 | - |
| Частина 1 статті 24 | пункт 55 |
| Частина 2 статті 24 | - |
| Частини 3–8 статті 24 | пункти 56–61 |
| Частина 9 статті 24 | - |
| Частини 10 та 11 статті 24 | пункти 62 та 63 |
| Стаття 25 | - |
| Стаття 26 | пункти 64–67 |
| Стаття 27 | - |
| Стаття 28 | - |
| Стаття 29 | - |
| Стаття 30 | - |
| Стаття 31 | - |
| Стаття 32 | пункти 68–72 |
| Стаття 33 | пункт 73 |
| Стаття 34 | пункти 74 та 75 |
| Стаття 35 | - |
| Стаття 36 | пункт 76 |
| Стаття 37 | пункт 77 |
| Стаття 38 | - |
| Стаття 39 | - |
| Частина 1 статті 40 | пункт 78 |
| Частина 2 статті 40 | - |
| Стаття 41 | - |
| Стаття 42 | - |
| Стаття 43 | пункт 3 постанови, якою затверджено Технічний регламент |
| Стаття 44 | - |
| Стаття 45 | - |
| Стаття 46 | - |
| Стаття 47 | - |
| - | пункт 79 |
| Додаток І | додаток 1 |
| Додаток ІІ | додаток 2 |
| Додаток ІІІ | додаток 3 |
| Додаток ІV | додаток 4 |
| Додаток V | - |
| Додаток VІ | - |

___________________________

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | постановою Кабінету Міністрів України від 2015 р. № |

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У позиції “Держспоживінспекція” в абзаці сьомому у графі “Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції” переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1687), слова і цифри “постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785” замінити словами і цифрами “постанова Кабінету Міністрів України від __ _____ 20__ р. № __”.

2. Розділ “Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785” додатка 12 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436 “Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1531) виключити.

___________________________

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | постановою Кабінету Міністрів України від 2015 р. № |

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785 “Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2028).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 631 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 53, ст. 2138).

3. Пункт 15 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 235 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 957).

4. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 632 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 69, ст. 2533).

___________________________